氨

NH3

| CAS登记号：7664-41-7 | 中文名称：氨(液化的) (钢瓶) |
| --- | --- |
| RTECS号：BO0875000 |  |
| UN编号：1005 EC编号：007-001-00-5 | 英文名称：AMMONIA (ANHYDROUS) (cylinder) |
| 原中国危险货物编号：23003 |  |
| 分子量：17.03 | 化学式：NH3 |
| 危害/接触 类型 | 急性危害/症状 | 预防 | 急救/消防 |
| 火 灾 | 易燃的。 | 禁止明火、禁止火花和禁止吸烟。 | 周围环境着火时，允许使用各种灭火剂。 |
| 爆 炸 | 氨和空气混合物有爆炸性。 | 密闭系统、通风、防爆型电气设备和照明。 | 着火时喷雾状水保持钢瓶冷却。 |
| 接 触 |  | 避免一切接触！ |  |
| ＃吸入 | 灼烧感，咳嗽，呼吸困难，气促,咽喉痛。症状可能推迟显现。（见注解）。 | 通风，局部排气通风或呼吸防护。 | 新鲜空气,休息,半直立体位，必要时进行人工呼吸，给予医疗护理。 |
| ＃皮肤 | 发红，皮肤烧伤，疼痛，水疱。与液体接触：冻伤。 | 保温手套，防护服。 | 冻伤时，用大量水冲洗，不要脱掉衣服，给予医疗护理。 |
| ＃眼睛 | 发红，疼痛，严重深度烧伤。 | 面罩或眼睛防护结合呼吸防护。 | 先用大量水冲洗几分钟（如可能易行，摘除隐形眼镜),然后就医。 |
| ＃食入 |  |  |  |
| 泄露处置 | 撤离危险区域！向专家咨询！切勿将水直接喷在液体上。喷水雾驱除气体。个人防护用具：气密式化学防护服包括自给式呼吸器。 |
| 包装与标志 | 欧盟危险性类别：T符号 N 符号 R:10-23-34-50 S:1/2-9-16-26-36/37/39-45-61 联合国危险性类别：2.3 联合国次要危险性：8 中国危险性类别：第2.3项毒性气体 中国次要危险性：8 |
| 应急响应 | 运输应急卡：TEC（R）-20S1005 或 20G2TC。 美国消防协会法规：H3（健康危险性）；F1（火灾危险性）；R0（反应危险性） |
| 储存 | 耐火设备（条件）。与氧化剂、酸和卤素分开存放。阴凉场所。保存在通风良好的室内。 |
| 重要数据 | 物理状态、外观：无色压缩液化气体，有刺鼻气味。 物理危险性：气体比空气轻。 化学危险性：与汞、银和金的氧化物生成撞击敏感化合物。该物质是一种强碱。与酸激烈反应，有腐蚀性。与强氧化剂、卤素激烈反应。浸蚀铜、铝、锌及其合金。溶解在水中时，放出热量。 职业接触限值：阈限值：25ppm（时间加权平均值），35ppm（短期接触限值）（美国政府工业卫生学家会议，2004年）。最高容许浓度：20ppm，14mg/m3；最高限值种类：I（2）；妊娠风险等级：C（德国，2004年）。 接触途径：该物质可通过吸入吸收到体内。 吸入危险性：容器漏损时，该气体很快达到空气中有害浓度。 短期接触的影响：该物质腐蚀眼睛、皮肤和呼吸道。高浓度吸入可能引起肺水肿（见注解）。液体迅速蒸发，可能造成冻伤。 |
| 物理性质 | 沸点：-33℃ 熔点：-78℃ 相对密度（水=1）：-33℃时0.7 水中溶解度：20℃时54g/100mL 蒸气压：26℃时1013kPa 蒸气相对密度（空气=1）：0.59 自燃温度：651℃ 爆炸极限：15%～28%（体积） |
| 环境数据 | 该物质对水生生物有极高毒性。 |
| 注解 | 肺水肿症状通常几个小时以后才变得明显，体力劳动使症状加重，因此，休息和医学观察是必要的。应当考虑由医生或医生指定人员立即采取适当吸入治疗法。转动泄漏钢瓶，使漏口朝上，防止液态气体逸出。 |

# Text boxes

1

0

毒 性

活 性

3

易燃性