苯

C6H6

| CAS登记号：71-43-2 | 中文名称：苯; 环己三烯 |
| --- | --- |
| RTECS号：CY1400000 |  |
| UN编号：1114 EC编号：601-020-00-8 | 英文名称：BENZENE; Cyclohexatriene; Benzol |
| 原中国危险货物编号：32049 |  |
| 分子量：78.1 | 化学式：C6H6 |
| 危害/接触 类型 | 急性危害/症状 | 预防 | 急救/消防 |
| 火 灾 | 高度易燃。 | 禁止明火，禁止火花和禁止吸烟。 | 干粉，水成膜泡沫，泡沫，二氧化碳。 |
| 爆 炸 | 蒸气/空气混合物有爆炸性。有着火和爆炸危险。见化学危险性。 | 密闭系统，通风，防爆型电气设备和照明。不要使用压缩空气灌装、卸料或转运。使用无火花手工具。防止静电荷聚集（例如，通过接地）。 | 着火时，喷雾状水保持料桶等冷却。 |
| 接 触 |  | 避免一切接触！ |  |
| ＃吸入 | 头晕,倦睡,头痛,恶心,气促,惊厥,神志不清。 | 通风，局部排气通风或呼吸防护。 | 新鲜空气，休息，给予医疗护理。 |
| ＃皮肤 | 可能被吸收!皮肤干燥,发红,疼痛(另见吸入)。 | 防护手套。防护服。 | 脱去污染的衣服。用大量水冲洗皮肤或淋浴。给予医疗护理。 |
| ＃眼睛 | 发红。疼痛。 | 面罩，或眼睛防护结合呼吸防护。 | 先用大量水冲洗几分钟（如可能易行，摘除隐形眼镜），然后就医 |
| ＃食入 | 腹部疼痛。咽喉疼痛。呕吐。（另见吸入）。 | 工作时不得进食，饮水或吸烟 | 漱口，不要催吐，给予医疗护理。 |
| 泄露处置 | 转移全部引燃源。尽可能将泄漏液收集在可密闭的容器中。用砂土或惰性吸收剂吸收残液，并转移到安全场所。不要冲入下水道。不要让该化学品进入环境。个人防护用具：全套防护服包括自给式呼吸器。 |
| 包装与标志 | 不得与食品和饲料一起运输。 欧盟危险性类别：F符号 T符号 R: 45-46-11-36/38-48/23/24/25-65 S: 53-45 联合国危险性类别：3 联合国包装类别：III 中国危险性类别：第3类易燃液体 中国包装类别：III |
| 应急响应 | 运输应急卡：TEC(R)-30S1114/30GF1-II。 美国消防协会法规：H2（健康危险性）；F3（火灾危险性）；R0（反应危险性） |
| 储存 | 耐火设备（条件）。与食品和饲料、氧化剂和卤素分开存放。 |
| 重要数据 | 物理状态、外观：无色液体，有特殊气味。 物理危险性：蒸气比空气重，可能沿地面流动，可能造成远处着火。由于流动、搅拌等，可能产生静电。 化学危险性：与氧化剂、硝酸、硫酸和卤素激烈反应，有着火和爆炸危险。浸蚀塑料和橡胶。 职业接触限值：阈限值：0.5ppm（时间加权平均值）；2.5ppm（短期接触限值，经皮），A1（确认的人类致癌物）；公布生物暴露指数（美国政府工业卫生学家会议，2004年）。最高容许浓度：皮肤吸收，致癌物类别：1；胚细胞突变类别：3A（德国，2004年）。 接触途径：该物质可通过吸入，经皮肤和食入吸收到体内。 吸入危险性：20℃时，该物质蒸发相当快地达到空气中有害污染浓度。 短期接触的影响：该物质刺激眼睛、皮肤和呼吸道。如果吞咽液体，吸入肺中，可能有化学肺炎的危险。该物质可能对中枢神经系统有影响，导致意识降低。接触远高于职业接触限值可能导致神志不清和死亡。 长期或反复接触的影响：液体使皮肤脱脂。该物质可能对骨髓和免疫系统有影响，导致血细胞减少。该物质是人类致癌物。 |
| 物理性质 | 沸点：80℃ 熔点：6℃ 相对密度（水=1）：0.88 水中溶解度：25℃时0.18g/100mL 蒸气压：20℃时10kPa 蒸气相对密度（空气=1）：2.7 蒸气/空气混合物的相对密度（20℃，空气=1）：1.2 闪点：-11℃（闭杯） 自燃温度：498℃ 爆炸极限：空气中1.2%～8.0%（体积） 辛醇/水分配系数的对数值：2.13 |
| 环境数据 | 该物质对水生生物有极高毒性。 |
| 注解 | 饮用含酒精饮料增进有害影响。根据接触程度，建议定期进行医疗检查。超过接触限值时，气味报警不充分。 |