苯乙烯

C8H8

| CAS登记号：100-42-5 | 中文名称：苯乙烯; 乙烯基苯 |
| --- | --- |
| RTECS号：WL3675000 |  |
| UN编号：2055 EC编号：601-026-00-0 | 英文名称：STYRENE; Vinylbenzene; Phenylethylene; Ethenylbenzene |
| 原中国危险货物编号：33541 |  |
| 分子量：104.2 | 化学式：C8H8 |
| 危害/接触类型 | 急性危害/症状 | 预防 | 急救/消防 |
| 火 灾 | 易燃的。在火焰中释放出刺激性或有毒烟雾（或气体）。 | 禁止明火，禁止火花和禁止吸烟。 | 干粉，水成膜泡沫，泡沫，二氧化碳。 |
| 爆 炸 | 蒸气/空气混合物有爆炸性。高于31℃，可能形成爆炸性蒸气/空气混合物。见注解。 | 高于31℃，使用密闭系统、通风和防爆型电气设备。 | 着火时，喷雾状水保持料桶等冷却。 |
| 接 触 |  | 严格作业环境管理！ |  |
| # 吸入 | 头晕。倦睡。头痛。恶心。呕吐。虚弱。神志不清。 | 通风，局部排气通风或呼吸防护。 | 新鲜空气，休息。给予医疗护理。 |
| # 皮肤 | 发红。疼痛。 | 防护服。防护手套。 | 脱去污染的衣服，冲洗然后用水和肥皂清洗皮肤。 |
| # 眼睛 | 发红，疼痛。 | 安全护目镜，眼睛防护结合呼吸防护。 | 先用大量水冲洗几分钟（如可能易行，摘除隐形眼镜），然后就医。 |
| # 食入 | 恶心。呕吐。 | 工作时不得进食、饮水或吸烟。 | 漱口。不要催吐。大量饮水。休息。 |
| 泄漏处置 | 转移全部引燃源。个人防护用具：化学防护服包括自给式呼吸器。不要让该化学品进入环境。不要冲入下水道。将泄漏液收集在有盖的容器中。用砂土或惰性吸收剂吸收残液，并转移到安全场所。 |
| 包装与标志 | 气密。污染海洋物质 欧盟危险性类别：Xn符号 标记：D R:10-20-36/38 S:2-23 联合国危险性类别：3 联合国包装类别：III 中国危险性类别：第3类 易燃液体 中国包装类别：III GHS分类：警示词：危险 图形符号：火焰-感叹号-健康危险 危险说明：易燃液体和蒸气；吸入蒸气有害；造成皮肤刺激；造成眼睛刺激；怀疑致癌；长期或反复接触对中枢神经系统造成损害和肝；对水生生物有毒。 |
| 应急响应 | 运输应急卡：TEC(R)-30S2055; 30GF1-III-9。 美国消防协会法规：H2（健康危险性）；F3（火灾危险性）；R2（反应危险性） |
| 储存 | 耐火设备（条件）。与性质相互抵触的物质分开存放。见化学危险性。阴凉场所。保存在暗处。稳定后储存。储存在没有排水管或下水道的场所。 |
| 重要数据 | 物理状态、外观：无色至黄色油状液体。 化学危险性：该物质能生成爆炸性过氧化物。由于加温，在光、氧化剂、氧和过氧化物的作用下，该物质可能发生聚合，有着火和爆炸危险。与强酸、强氧化剂激烈反应，有着火和爆炸的危险。浸蚀橡胶、铜和铜合金。 职业接触限值阈限值：20ppm（时间加权平均值）；40ppm（短期接触限值）；A4（不能分类为人类致癌物）；公布生物暴露指数（美国政府工业卫生学家会议，2005年）。最高容许浓度：20ppm，86mg/m3；最高限值种类：II（2）；致癌物类别：5；妊娠风险等级：C（德国，2005年）。 接触途径：该物质可通过吸入其蒸气吸收到体内。 吸入危险性：20℃时该物质蒸发，相当快地达到空气中有害污染浓度。 短期接触的影响：该物质刺激眼睛、皮肤和呼吸道。如果吞咽的液体吸入肺中，有引起化学肺炎的危险。该物质可能对中枢神经系统有影响。高浓度时，接触可能导致神志不清。 长期或反复接触的影响：液体使皮肤脱脂。该物质可能对中枢神经系统有影响。接触物质可能加重因噪声引起的听力损伤。该物质可能是人类致癌物。见注解。 |
| 物质性质 | 沸点：145℃ 熔点：-30.6℃ 相对密度（水=1）：0.91 水中溶解度：20℃时0.03g/100mL 蒸气压：20℃时0.67kPa 蒸气相对密度：（空气=1）：3.6 蒸气/空气混合物的相对密度（20℃，空气=1）：1.02 闪点：31℃（闭杯） 自然温度：490℃ 爆炸极限：空气中0.96%~6.8%（体积） 辛醇/水分配系数的对数值：3.0 |
| 环境数据 | 该物质对水生生物是有毒的。强烈建议不要让该化学品进入环境。 |
| 注解 | 根据接触程度，建议定期进行医学检查。蒸馏前检验过氧化物，如有，将其去除。苯乙烯单体蒸气未经阻聚，可能在通风口或贮槽的阻火器中生成聚合物，导致堵塞通风口。不要将工作服带回家中。 |

# Text boxes

易燃性

2

活 性

毒 性

2

3