丙酮氰醇

C4H7NO

| CAS登记号：75-86-5 | 中文名称：丙酮氰醇; 丙酮合氰化氢; 2-氰基丙基-2-醇; 2-羟基-2-甲基丙腈; 2-甲基乳腈; 对羟基异丁腈 |
| --- | --- |
| RTECS号：OD9275000 |  |
| UN编号：1541 EC编号：608-004-00-X | 英文名称：ACETONE CYANOHYDRIN; 2-Cyanopropan-2-ol; 2-Hydroxy-2-methylpropanenitrile; 2-Methyl-lactonitrile ; p-Hydroxyisobutyronitrile |
| 原中国危险货物编号：61088 |  |
| 分子量：85.1 | 化学式：C4H7NO |
| 危害/接触 类型 | 急性危害/症状 | 预防 | 急救/消防 |
| 火 灾 | 可燃的。在火焰中释放出刺激性或有毒烟雾(或气体)。 | 禁止明火。 | 干粉，水成膜泡沫，泡沫，二氧化碳。 |
| 爆 炸 | 高于74℃时，可能形成爆炸性蒸气/空气混合物。 | 高于74℃密闭系统，通风。 | 着火时喷雾状水保持料桶等冷却,但避免该物质与水接触。从掩蔽位置灭火。 |
| 接 触 |  | 避免一切接触！ | 一切情况均向医生咨询！ |
| ＃吸入 | 惊厥,咳嗽,头晕,头痛,呼吸困难,恶心,气促,神志不清,呕吐,心律不齐，胸紧。 | 密闭系统,通风。 | 新鲜空气,休息，半直立体位,必要时进行人工呼吸,给予医疗护理。 |
| ＃皮肤 | 可能被吸收！发红，疼痛。(另见吸入)。 | 防护手套，防护服 | 脱去污染的衣服,冲洗，然后用水和肥皂清洗皮肤，给予医疗护理。 |
| ＃眼睛 | 发红，疼痛。 | 面罩或眼睛防护结合呼吸防护。 | 先用大量水冲洗几分钟（如可能易行，摘除隐形眼镜），然后就医 |
| ＃食入 | 胃痉挛，灼烧感，惊厥，神志不清，呕吐。见注解。（另见吸入）。 | 工作时不得进食，饮水或吸烟 | 漱口，给予医疗护理。 |
| 泄露处置 | 将泄漏物清扫进容器中。如果适当，首先润湿防治扬尘。小心收集残余物，然后转移安全场所。不要让该化学品进入环境。个人防护用具：全套防护服包括自给式呼吸器。 |
| 包装与标志 | 气密。不得与食品和饲料一起运输。污染海洋物质。 欧盟危险性类别：T+符号 N符号 R:26/27/28-50/53 S:1/2-7/9-27-45-60-61 联合国危险性类别：6.1 联合国包装类别：Ⅰ 中国危险性类别：第6.1项毒性物质 中国包装类别：I |
| 应急响应 | 运输应急卡：TEC（R）-61S1541 美国消防协会法规：H4（健康危险性）；F1（火灾危险性）；R2（反应危险性） |
| 储存 | 与食品和饲料、酸、强碱和水分开存放。严格密封。储存在通风良好的室内。 |
| 重要数据 | 物理状态、外观：无色液体，有特殊气味。 物理危险性：蒸气比空气重。 化学危险性：化学危险性：加热或与碱或水接触时，该物质快速分解，生成高毒和易燃的氰化氢（见卡片#0492）和丙酮（见卡片#0087）。与氧化剂和酸激烈反应，有着火和爆炸危险。职业接触限值：阈限值：（以CN-计）5mg/m3（上限值）（经皮）（美国政府工业卫生学家会议，2004年）。 接触途径：该物质可通过吸入、经皮肤和食入吸收到体内。 吸入危险性：20℃时，该物质蒸发相当快地达到空气中有害污染浓度。 短期接触的影响：该物质刺激眼睛、皮肤和呼吸道。该物质可能对心血管系统和中枢神经系统有影响，导致窒息、心脏紊乱、惊厥、发绀和呼吸衰竭。接触可能导致死亡。需进行医学观察。见注解。 长期或反复接触的影响：该物质可能对中枢神经系统和甲状腺有影响，导致功能损害。 |
| 物理性质 | 沸点：95℃ 熔点：-19℃ 相对密度（水=1）：0.93 水中溶解度：可溶解，但在水中分解 蒸气压：20℃时3.0kPa 蒸气相对密度（空气=1）：2.93 闪点：74℃（闭杯） 自燃温度：688℃ 爆炸极限：在空气中2.2%～12%(体积) |
| 环境数据 | 该物质对水生生物有极高毒性。避免非正常使用时释放到环境中。 |
| 注解 | 该物质中毒时，需采取必要的治疗措施。必须提供有指示说明的适当方法。该物质的危害和毒性是由于其主要代谢产物氰化氢（见卡片#0492）。 |

# Text boxes

易燃性

4

活 性

毒 性

2

1