丙  烯

C3H6

| CAS登记号：115-07-1 | 中文名称：丙烯; 甲基乙烯; 甲基乙烯(钢瓶) |
| --- | --- |
| RTECS号：UC6740000 |  |
| UN编号：1077 EC编号：601-011-00-9 | 英文名称：PROPYLENE; Methylethylene; Propene; Methylethene (cylinder) |
| 原中国危险货物编号：21018 |  |
| 分子量：42.1 | 化学式：C3H6 |
| 危害/接触 类型 | 急性危害/症状 | 预防 | 急救/消防 |
| 火 灾 | 极易燃。 | 禁止明火，禁止火花和禁止吸烟。 | 切断气源，如不可能并对周围环境无危险，让火自行燃尽。其他情况用干粉，二氧化碳灭火。 |
| 爆 炸 | 气体/空气混合物有爆炸性。 | 密闭系统，通风，防爆型电气设备与照明。如果为液体，防止静电荷积聚（例如，通过接地）。 | 着火时，喷雾状水保持钢瓶冷却，但避免该物质与水直接接触。从掩蔽位置灭火。 |
| 接 触 |  |  |  |
| ＃吸入 | 倦睡，窒息。（见注解）。 | 通风。 | 新鲜空气，休息。必要时进行人工呼吸。给予医疗护理。 |
| ＃皮肤 | 与液体接触：冻伤。 | 保温手套。 | 冻伤时，用大量水冲洗，不要脱去衣服，给予医疗护理。 |
| ＃眼睛 | 见皮肤。 | 安全护目镜或面罩。 | 先用大量水冲洗几分钟（如可能易行，摘除隐形眼镜），然后就医。 |
| ＃食入 |  | 工作时不得进食、饮水或吸烟。 |  |
| 泄露处置 | 撤离危险区域！向专家咨询！通风。移除所有引燃源。切勿直接将水喷在液体上。化学保护服包括自给式呼吸器。 |
| 包装与标志 | 欧盟危险性类别：F+符号 R:12 S: 2-9-16-32 联合国危险性类别：2.1 中国危险性类别：第2.1项 易燃气体 |
| 应急响应 | 运输应急卡：TEC (R)-137 美国消防协会法规：H1（健康危险性）；F4（火灾危险性）；R1（反应危险性） |
| 储存 | 耐火设备（条件）。阴凉场所。 |
| 重要数据 | 物理状态、外观：无色压缩液化气体。 物理危险性：气体比空气重，可能沿地面流动，可能造成远处着火。可能积聚在低层空间造成缺氧。由于流动、搅拌等，可能产生静电。 化学危险性：与氧化剂猛烈反应，有着火和爆炸危险。 职业接触限值：阈限值未制定标准。 接触途径：该物质可通过吸入吸收到体内。 吸入危险性：容器损漏时，由于降低封闭空间空气中氧含量，该气体能够造成窒息。 短期接触的影响：液体迅速蒸发可能引起冻伤。该物质可能对中枢神经系统有影响。接触可能引起意识降低。见注解。 |
| 物理性质 | 沸点：-48℃ 熔点：-185℃ 相对密度（水=1）：0.5 水中溶解度：微溶 蒸气压：25℃时1158kPa 蒸气相对密度（空气=1）：1.5 闪点：易燃气体 自燃温度：460℃ 爆炸极限：空气中2.4%～10.3%（体积） 辛醇/水分配系数的对数值：1.77 |
| 环境数据 |  |
| 注解 | 空气中高浓度造成缺氧，有神志不清或死亡危险。进入工作区以前，检验氧含量。转动泄漏钢瓶使漏口朝上，防止液态气体逸出。 |

# Text boxes

毒性

1

活性

1

4

易燃性