丙烯醛

CH2=CHCHO

| CAS登记号：107-02-8 | 中文名称：丙烯醛; 2-丙烯醛; 2-丙烯-1-醛 |
| --- | --- |
| RTECS号：AS1050000 |  |
| UN编号：1092 EC编号：605-008-00-3 | 英文名称：ACROLEIN; 2-Propenal; Acrylic aldehyde; 2-Propen-1-al |
| 原中国危险货物编号：31024 |  |
| 分子量：56.06 | 化学式：CH2=CHCHO |
| 危害/接触类型 | 急性危害/症状 | 预防 | 急救/消防 |
| 火 灾 | 高度易燃。 | 禁止明火、禁止火花和禁止吸烟。见化学危险性。 | 抗溶性泡沫，干粉，二氧化碳。 |
| 爆 炸 | 蒸气/空气混合物有爆炸性。与碱、酸或强氧化剂混合时，有着火和爆炸危险。 | 密闭系统，通风，防爆型电气设备与照明。使用无火花手工工具。 | 着火时，喷雾状水保持料桶等冷却。从掩蔽位置灭火。 |
| 接 触 |  | 严格作业环境管理！ | 一切情况均向医生咨询! |
| # 吸入 | 灼烧感,咳嗽,呼吸困难,气促,咽喉痛,恶心。症状可能推迟显现(见注解)。 | 通风，局部排气通风或呼吸防护。 | 新鲜空气，休息。半直立体位，给予医疗护理。 |
| # 皮肤 | 发红，疼痛，水疱，皮肤烧伤。 | 防护手套，防护服。 | 脱去污染的衣服，用大量水冲洗皮肤或淋浴，给予医疗护理。 |
| # 眼睛 | 发红，疼痛，严重深度烧伤。 | 面罩，或眼睛防护结合呼吸防护。 | 先用大量水冲洗几分钟（如可能易行，摘除隐形眼镜),然后就医。 |
| # 食入 | 灼烧感，惊厥，恶心。 | 工作时不得进食,饮水或吸烟。进食前洗手。 | 漱口，不要催吐。给予医疗护理。 |
| 泄漏处置 | 撤离危险区域！移除全部引燃源。向专家咨询！将泄漏液收集在有盖的容器中。用砂土或惰性吸收剂吸收残液，并转移到安全场所。不要让该化学品进入环境。化学防护服包括自给式呼吸器。 |
| 包装与标志 | 不易破碎包装，将易破碎包装放在不易破碎的密闭容器中。不得与食品和饲料一起运输。污染海洋物质。 欧盟危险性类别：F符号 T+符号 N符号 R:11-24/25-26-34-50 S:23-26-28-36/37/39-45-61 联合国危险性类别：6.1 联合国次要危险性：3 联合国包装类别：I 中国危险性类别：第6.1项 毒性物质 中国次要危险性：3 中国包装类别：I |
| 应急响应 | 应急响应运输应急卡:TEC(R)-61S1092 美国消防协会法规:H3(健康危险性); F3(火灾危险性); R3(反应危险性) |
| 储存 | 耐火设备（条件）。与强氧化剂、强碱、强酸、食品和饲料分开存放。阴凉场所。沿地面通风。稳定后储存。 |
| 重要数据 | 物理状态、外观：黄色至无色液体，有刺鼻气味。 物理危险性：蒸气比空气重，可能沿地面流动，可能造成远处着火。 化学危险性：该物质能生成爆炸性过氧化物。该物质可能聚合，有着火和爆炸危险。加热时生成有毒烟雾。与强酸、强碱和强氧化剂发生反应，有着火和爆炸的危险。 职业接触限值阈限值：0.1ppm（上限值）（经皮），A4（不能分类为人类致癌物）（美国政府工业卫生学家会议，2004年）。最高容许浓度：致癌物类别：3B（德国，2004年）。 接触途径：该物质可通过吸入其蒸气，经皮肤和食入吸收到体内。 吸入危险性：20℃时该物质蒸发，相当快地达到空气中有害污染浓度。 短期接触的影响：流泪。该物质严重刺激眼睛、皮肤和呼吸道。高浓度吸入可能引起肺水肿（见注解）。影响可能推迟显现。需进行医学观察。 |
| 物质性质 | 沸点：53℃ 熔点：-88℃ 相对密度（水=1）：0.8 水中溶解度：20℃时20g/100ml 蒸气压：20℃时29kPa 蒸气相对密度：（空气=1）：1.9 蒸气/空气混合物的相对密度（20℃，空气=1）：1.2 闪点：-26℃（闭杯） 自然温度：234℃ 爆炸极限：空气中2.8%~31%（体积） 辛醇/水分配系数的对数值：0.9 |
| 环境数据 | 该物质对水生生物有极高毒性。 |
| 注解 | 肺水肿症状常常经过几个小时以后才变得明显，体力劳动使症状加重。因而休息和医学观察是必要的。应当考虑由医生或医生指定的人立即采取适当喷药治疗法。添加稳定剂或阻聚剂会影响该物质的毒理学性质。向专家咨询。工作接触的任何时刻不应超过职业接触限值。超过接触限值时，气味报警不充分。蒸馏前检验过氧化物，如有，使其无害化。 |

# Text boxes

易燃性

3

活 性

毒 性

3

3