1,3-丁二烯

C4H6

| CAS登记号：106-99-0 | 中文名称：1,3-丁二烯; 丁二烯; 丁烯基乙烯 |
| --- | --- |
| RTECS号：EI9275000 |  |
| UN编号：1010 (稳定的) EC编号：601-013-00-X | 英文名称：1,3-BUTADIENE; Divinyl; Vinylethylene |
| 原中国危险货物编号：21022 |  |
| 分子量：54.1 | 化学式：C4H6 |
| 危害/接触 类型 | 急性危害/症状 | 预防 | 急救/消防 |
| 火 灾 | 极易燃。 | 禁止明火、禁止火花和禁止吸烟。 | 切断气源，如不可能并对周围环境无危险，让火自行燃尽。其他情况用雾状水，干粉，二氧化碳灭火。 |
| 爆 炸 | 气体/空气混合物有爆炸性。 | 密闭系统、通风、防爆型电气设备和照明。如果为液体，防止静电荷积聚,(例如通过接地）。 | 着火时，喷雾状水保持钢瓶冷却。 |
| 接 触 |  | 避免一切接触！避免孕妇接触！ |  |
| ＃吸入 | 咳嗽,咽喉痛,头晕,头痛,倦睡,出汗,恶心，神志不清。 | 通风，局部排气通风或呼吸防护。 | 新鲜空气，休息。给予医疗护理。 |
| ＃皮肤 | 与液体接触：冻伤。 | 保温手套。 | 冻伤时，用大量水冲洗，不要脱去衣服，给予医疗护理。 |
| ＃眼睛 | 发红,疼痛，视力模糊（另见皮肤）。 | 护目镜。 | 先用大量水冲洗几分钟（如可能易行，摘除隐形眼镜），然后就医。 |
| ＃食入 |  | 工作时不得进食，饮水或吸烟。 |  |
| 泄露处置 | 撤离危险区域！向专家咨询！通风。切勿直接向液体上喷水。移除全部引燃源。化学防护服包括自给式呼吸器。 |
| 包装与标志 | 不得与食品和饲料一起运输。 欧盟危险性类别：F+符号 T符号 标记：D R:45-46-12 S:53-45 联合国危险性类别：2.1 中国危险性类别：第2.1项 易燃气体 |
| 应急响应 | 运输应急卡：TEC(R)-20S1010 美国消防协会法规：H2(健康危险性);F4(火灾危险性);R2(反应危险性) |
| 储存 | 耐火设备（条件）。阴凉场所。与食品和饲料分开存放。 |
| 重要数据 | 物理状态、外观：无色压缩液化气体，有特殊气味。 物理危险性：该气体比空气重，可能沿地面流动，可能造成远处着火。由于流动、搅拌等，可能产生静电。蒸气未经阻聚，可能在通风口或储槽的阻火器中生成聚合物，导致通风口堵塞。 化学危险性：在特定条件下（暴露在空气中），该物质能生成过氧化物，引发爆炸性聚合。由于受热，该物质可能聚合，有着火或爆炸危险。与铜及其合金（见注解）生成撞击敏感的化合物。该物质在加压下迅速加热发生爆炸性分解。与氧化剂和许多其他物质激烈反应，有着火和爆炸危险。 职业接触限值：阈限值: 2 ppm（时间加权平均值）；A2（可疑人类致癌物）（美国政府工业卫生学家会议，2004年）。最高容许浓度：致癌物类别：1；胚细胞突变等级：2（德国，2004年）。 接触途径：该物质可通过吸入吸收到体内。 吸入危险性：容器漏损时，迅速达到空气中该气体的有害浓度。 短期接触的影响：该物质刺激眼睛和呼吸道。液体迅速蒸发可能引起冻伤。该物质可能对中枢神经系统有影响，导致意识降低。 长期或反复接触的影响：该物质可能对骨髓有影响，导致白血病。该物质很可能是人类致癌物。可能引起人类可继承的遗传损伤。动物实验表明，该物质可能对人类生殖产生毒性影响。 |
| 物理性质 | 沸点：-4℃ 熔点：-109℃ 相对密度（水=1）：0.6 水中溶解度：0.1 g/100 ml （不溶） 蒸气压：20℃时245kPa 蒸气相对密度（空气=1）：1.9 闪点：：-76℃ 自燃温度：：414℃ 爆炸极限：空气中1.1%～16.3%（体积） 辛醇/水分配系数的对数值：1.99 |
| 环境数据 |  |
| 注解 | 该气体使用的管路材料的铜含量不得超过63%。饮用含酒精饮料增进有害影响。超过接触限值时，气味报警不充分。 |

# Text boxes

易燃性

4

2

活性

2

毒性