多聚甲醛

(CH2O)n

| CAS登记号：30525-89-4 | 中文名称：多聚甲醛；聚蚁醛；聚合甲醛；仲甲醛；固体甲醛；聚合蚁醛 |
| --- | --- |
| RTECS号： |  |
| UN编号：2213 EC编号： | 英文名称：Paraformaldehyde；Polyoxymethylene |
| 中国危险货物编号：41533 |  |
| 分子量：(30)n | 化学式：(CH2O)n |
| 危害/接触 类型 | 急性危害/症状 | 预防 | 急救/消防 |
| 火 灾 | 遇明火易燃。燃烧或受热分解时，均放出大量有毒的甲醛气体。 | 禁止明火、禁止火花和吸烟。 | 雾状水、泡沫、干粉、二氧化碳、砂土。 |
| 爆 炸 |  |  |  |
| 接 触 |  | 避免一切接触! |  |
| ＃吸入 | 强烈刺激性，引起鼻炎、咽喉炎、肺炎和肺水肿。致敏 | 通风,局部排气通风或呼吸防护。 | 迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。 |
| ＃皮肤 | 刺激性，引起皮肤红肿。 | 防护手套,防护服。 | 立即脱去污染的衣着，用大量流动清水冲洗至少15分钟。就医。 |
| ＃眼睛 | 烧伤，失明。 | 面罩。 | 立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15分钟。就医。 |
| ＃食入 | 强烈刺激消化道，引起口腔炎、咽喉炎、胃炎、剧烈胃痛、昏迷 | 工作时不得进食、饮水或吸烟。 | 用水漱口，给饮牛奶或蛋清。就医。 |
| 泄露处置 | 隔离泄漏污染区，限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴防尘面具（全面罩），穿防毒服。用砂土、干燥石灰或苏打灰混合。小心扫起，转移至安全场所。若大量泄漏，用塑料布、帆布覆盖。收集回收或运至废物处理场所处置。 |
| 包装与标志 | 不要与食品和饲料一起运输。 欧盟危险性类别： 联合国危险性类别：8 中国危险性类别：第8类腐蚀性物质 |
| 应急响应 | 运输应急卡： 美国消防协会法规： |
| 储存 | 储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。 |
| 重要数据 | 物理状态、外观：低分子量的是白色结晶粉末，具有甲醛味。 化学危险性：遇明火易燃。燃烧或受热分解时，均放出大量有毒的甲醛气体。 职业接触限值： 接触途径：该物质可以通过吸入或食入吸收到体内 短期接触的影响：本品对呼吸道有强烈刺激性，引起鼻炎、咽喉炎、肺炎和肺水肿。对呼吸道有致敏作用。眼直接接触可致灼伤。对皮肤有刺激性，引起皮肤红肿。 长期或反复接触的影响：引起干燥、皲裂、脱屑 |
| 物理性质 | 熔点：120～170℃ 相对密度（水=1）：1.39 水中溶解度：微溶 蒸气相对密度（空气=1）：1.03 蒸气/空气混合物的相对密度（20℃，空气=1）：0.19 闪点：70℃ 爆炸极限：在空气中73%～7%（体积） |
| 环境数据 | 该物质对水生生物是有害的。 |
| 注解 |  |