二甲胺

C2H7N

| CAS登记号：124-40-3 | 中文名称：二甲胺（水溶液）; N-甲基甲胺（水溶液）; DMA（水溶液 ） |
| --- | --- |
| RTECS号：IP8750000 |  |
| UN编号：1160 EC编号：612-001-01-6 | 英文名称：DIMETHYLAMINE (aqueous solution); Methanamine, N-methyl (aqueous solution); DMA (aqueous solution) |
| 原中国危险货物编号：32166 |  |
| 分子量：45.1 | 化学式：C2H7N |
| 危害/接触类型 | 急性危害/症状 | 预防 | 急救/消防 |
| 火 灾 | 高度易燃。在火焰中释放出刺激性或有毒烟雾或气体。 | 禁止明火，禁止火花和禁止吸烟。 | 大量水，抗溶性泡沫，干粉，二氧化碳。 |
| 爆 炸 | 蒸气/空气混合物有爆炸性。 | 密闭系统，通风，防爆型电气设备与照明。使用无火花手工工具。 | 着火时，喷水保持料桶等冷却。 |
| 接 触 |  | 避免一切接触！ |  |
| # 吸入 | 灼烧感。咳嗽。头痛。咽喉痛。呼吸困难。气促。 | 通风，局部排气通风或呼吸防护。 | 新鲜空气，休息。半直立体位。必要时进行人工呼吸。给予医疗护理。 |
| # 皮肤 | 发红。疼痛。严重皮肤烧伤。 | 防护手套。防护服。 | 脱去污染的衣服。用大量水冲洗皮肤或淋浴。给予医疗护理。 |
| # 眼睛 | 发红。疼痛。视力模糊。严重深度烧伤。 | 面罩，或眼睛防护结合呼吸防护。 | 先用大量水冲洗几分钟（如可能易行，摘除隐形眼镜），然后就医。 |
| # 食入 | 腹部疼痛。灼烧感。休克或虚脱。 | 工作时不得进食、饮水或吸烟。 | 漱口。不要催吐。大量饮水。给予医疗护理。 |
| 泄漏处置 | 撤离危险区域！转移全部引燃源。用泡沫覆盖泄漏物料。将泄漏液收集在有盖的容器中。用砂土或惰性吸收剂吸收残液，并转移到安全场所。不要冲入下水道。不要让该化学品进入环境。个人防护用具：适用于有机气体和蒸气的过滤呼吸器。 |
| 包装与标志 | 不得与食品和饲料一起运输。 欧盟危险性类别：F+符号 C符号 标记：B R:12-20/22-34 S:1/2-3-16-26-29-36/37/39-45 联合国危险性类别：3 联合国次要危险性：8 联合国包装类别：II 中国危险性类别：第3类易燃液体 中国次要危险性：8 中国包装类别：II |
| 应急响应 | 运输应急卡：TEC(R)-30GFC-II 美国消防协会法规：H3（健康危险性）；F4（火灾危险性）；R0（反应危险性） |
| 储存 | 耐火设备（条件）。阴凉场所。与强酸、氧化剂、铝、铜及其合金、汞、锌、食品和饲料分开存放。严格密封 |
| 重要数据 | 物理状态、外观：水溶液，有刺鼻气味。 物理危险性：蒸气比空气重，可能沿地面流动，可能造成远处着火。 化学危险性：水溶液是一种强碱，与酸激烈反应并有腐蚀性。与强氧化剂和汞激烈反应，有着火和爆炸危险。浸蚀铝、铜、锌合金、镀锌表面和塑料。 职业接触限值：阈限值：5ppm（时间加权平均值），15ppm（短期接触限值）；A4（不能分类为人类致癌物）（美国政府工业卫生学家会议，2004年）。欧盟职业接触限值：2ppm，3.8mg/m3（时间加权平均值）；5ppm，9.4mg/m3（短期接触限值）（欧盟，1998年）。 接触途径：该物质可通过吸入其气溶胶和经食入吸收到体内。 吸入危险性：20℃时该物质蒸发迅速达到空气中有害污染浓度。 短期接触的影响：该物质腐蚀眼睛和皮肤。蒸气严重刺激呼吸道。食入有腐蚀性。 |
| 物质性质 | 沸点：51℃ 熔点：-37℃ 相对密度（水=1）：0.9 蒸气压：20℃时26.3kPa 蒸气相对密度：（空气=1）：1.6 蒸气/空气混合物的相对密度（20℃，空气=1）：1.14 闪点：-18℃ 自然温度：400℃ 爆炸极限：空气中2.8%～14.4%（体积） 辛醇/水分配系数的对数值：-0.2 |
| 环境数据 | 该物质对水生生物是有害的。 |
| 注解 | 毒性信息适用于含15%以上二甲胺的水溶液。物理性质依浓度而改变。本卡片的物理性质是指40%二甲胺溶液。参见卡片#0260 二甲胺，钢瓶中气体。 |

# Text boxes

易燃性

3

活 性

毒 性

0

4