二甲基甲酰胺

HCON(CH3)2

| CAS登记号：68-12-2 | 中文名称：N,N-二甲基甲酰胺; 二甲基甲酰胺; DMF; DMFA |
| --- | --- |
| RTECS号：LQ2100000 |  |
| UN编号：2265 EC编号：：616-001-00-X | 英文名称：N,N-DIMETHYLFORMAMIDE; Dimethylformamide; DMF; DMFA; N-formyldimethylamine |
| 原中国危险货物编号：32168 |  |
| 分子量：73.09 | 化学式：HCON(CH3)2 |
| 危害/接触 类型 | 急性危害/症状 | 预防 | 急救/消防 |
| 火 灾 | 易燃的。在火焰中释放出刺激性或有毒烟雾（或气体）。 | 禁止明火、禁止火花和禁止吸烟。禁止与氧化剂接触。 | 干粉、抗溶性泡沫、雾状水、二氧化碳。 |
| 爆 炸 | 高于58℃，可能形成爆炸性蒸气/空气混合物。 | 高于58℃，使用密闭系统、通风。 | 着火时，喷雾状水保持料桶等冷却。 |
| 接 触 |  | 防止产生烟云！避免孕妇接触！ |  |
| ＃吸入 | 腹部疼痛，腹泻，恶心，呕吐，面部发红。 | 通风，局部排气通风或呼吸防护。 | 新鲜空气，休息，给予医疗护理。 |
| ＃皮肤 | 可能被吸收！ | 防护手套，防护服。 | 脱去污染的衣服，冲洗，然后用水和肥皂清洗皮肤，给予医疗护理。 |
| ＃眼睛 | 发红，疼痛。 | 护目镜，或眼睛防护结合呼吸防护。 | 先用大量水冲洗几分钟（如可能易行，摘除隐形眼镜），然后就医。 |
| ＃食入 |  | 工作时不得进食，饮水或吸烟。 | 漱口。 |
| 泄露处置 | 通风。移除全部引燃源。尽可能将泄漏液收集在有盖的容器中。用砂土或惰性吸收剂吸收残液，并转移到安全场所。个人防护用具：全套防护服包括自给式呼吸器。 |
| 包装与标志 | 欧盟危险性类别：T符号 标记：E R:61-20/21-36 S:53-45 联合国危险性类别：3 联合国包装类别：III 中国危险性类别：第3类易燃液体 中国包装类别：III |
| 应急响应 | 运输应急卡：TEC(R)-30S2265 或 30GF1-III。 美国消防协会法规：H1（健康危险性）；F2（火灾危险性）；R0（反应危险性） |
| 储存 | 与强氧化剂、卤素分开存放。 |
| 重要数据 | 物理状态、外观：无色至黄色液体，有特殊气味。 化学危险性：加热或燃烧时，该物质分解生成氮氧化物有毒烟雾。与氧化剂、硝酸盐和卤代烃激烈反应。浸蚀某些塑料和橡胶。 职业接触限值：阈限值：10ppm（时间加权平均值）（经皮）；A4（不能分类为人类致癌物）；公布生物暴露指数（美国政府工业卫生学家会议，2004年）。最高容许浓度：5ppm，15mg/m3；最高限值种类：II（4）；皮肤吸收；妊娠风险等级：B（德国，2005年）。 接触途径：该物质可通过吸入和经皮肤吸收到体内。 吸入危险性：20℃时该物质蒸发，相当慢地达到空气中有害污染浓度。 短期接触的影响：该物质刺激眼睛。该物质可能对肝有影响，导致黄疸（见注解）。 长期或反复接触的影响：该物质可能对肝有影响，导致功能损伤。动物实验表明，该物质可能对人类生殖造成毒性影响。 。 |
| 物理性质 | 沸点：153℃ 熔点：-61℃ 相对密度（水=1）：0.95 水中溶解度：混溶 蒸气压：25℃时约492 Pa 蒸气相对密度（空气=1）：2.5 蒸气/空气混合物的相对密度（20℃，空气=1）：1.00 闪点：58℃（闭杯） 自燃温度：445℃ 爆炸极限：空气中2.2%～15.2%（在100℃）（体积） 辛醇/水分配系数的对数值：-0.87 |
| 环境数据 | 该物质对水生生物是有害的。 |
| 注解 | 饮用含酒精饮料增进有害影响。产生的症状可能推迟从几个小时到几天。对该物质的环境影响进行过调查，但未发现任何数据。 |

# Text boxes

易燃性

3

活 性

毒 性

0

3