二硫化碳

CS2

| CAS登记号：75-15-0 | 中文名称：二硫化碳; 硫化碳 |
| --- | --- |
| RTECS号：FF6650000 |  |
| UN编号：1131 EC编号：006-003-00-3 | 英文名称：CARBON DISULFIDE; Carbon disulphide; Carbon bisulfide; Carbon sulfide |
| 原中国危险货物编号：32050 |  |
| 分子量：76.1 | 化学式：CS2 |
| 危害/接触类型 | 急性危害/症状 | 预防 | 急救/消防 |
| 火 灾 | 高度易燃。许多反应可能引起火灾或爆炸。在火焰中释放出刺激性或有毒烟雾(或气体)。 | 禁止明火、禁止火花和禁止吸烟。禁止与高温表面接触。 | 干粉、雾状水、泡沫、二氧化碳。 |
| 爆 炸 | 蒸气/空气混合物有爆炸性。 | 密闭系统,通风,防爆型电气设备和照明。防止静电荷积聚(如通过接地)。不要使用压缩空气灌装、卸料或转运。不要受摩擦或撞击。 | 着火时，喷水保持料桶等冷却。 |
| 接 触 |  | 严格作业环境管理！避免孕妇接触！ | 一切情况下均向医生咨询！ |
| # 吸入 | 头晕,头痛,恶心,气促,呕吐,虚弱,易怒,幻觉。 | 通风，局部排气通风或呼吸防护。 | 新鲜空气，休息。给予医疗护理。 |
| # 皮肤 | 可能被吸收!皮肤干燥,发红(另见吸入)。 | 防护手套。防护服。 | 先用大量水冲洗，然后脱去污染的衣服并再次冲洗,给予医疗护理。 |
| # 眼睛 | 发红。疼痛。 | 护目镜，面罩或眼睛防护结合呼吸防护。 | 先用大量水冲洗几分钟（如可能易行，摘除隐形眼镜），然后就医。 |
| # 食入 | （另见吸入）。 | 工作时不得进食、饮水或吸烟。 | 不要饮用任何东西，给予医疗护理。 |
| 泄漏处置 | 撤离危险区域！向专家咨询！移除全部引燃源，用砂土或惰性吸收剂吸收残液，并转移到安全场所。不要冲入下水道。个人防护用具：全套防护服包括自给式呼吸器。 |
| 包装与标志 | 气密。不易破碎包装，将易破碎包装放在不易破碎的密闭容器中。不得与食品和饲料一起运输。 欧盟危险性类别：F符号 T符号 R: 11-36/38-48/23-62-63 S:1/2-16-33-36/37-45 联合国危险性类别：3 联合国次要危险性：6.1 联合国包装类别：I 中国危险性类别：第3类易燃液体 中国次要危险性：6.1 中国包装类别：I |
| 应急响应 | 运输应急卡：TEC(R)-30S1131 美国消防协会法规：H3（健康危险性）；F4（火灾危险性）；R0（反应危险性） |
| 储存 | 耐火设备（条件）。与氧化剂、食品和饲料分开存放。阴凉场所。储存在没有排水管或下水道的场所。 |
| 重要数据 | 物理状态、外观：无色液体，有特殊气味。 物理危险性：蒸气比空气重，可能沿地面流动，可能造成远处着火。由于流动、搅拌等，可能产生静电。 化学危险性：受撞击、摩擦或震动时，可能爆炸分解。加热时可能发生爆炸。与空气和与高温表面接触时，该物质可能自燃，生成二氧化硫有毒烟雾（见卡片#0074）。与氧化剂激烈反应，有着火和爆炸危险。浸蚀某些塑料，橡胶和涂层。 职业接触限值：阈限值：10ppm（经皮）预计修改；公布生物暴露指数（美国政府工业卫生学家会议，2004年）。最高容许浓度：5ppm，16mg/m3（皮肤吸收）；最高限值种类：II（2）；妊娠风险等级：B（德国，2004年）。 接触途径：该物质可通过吸入，经皮肤和食入吸收到体内。 吸入危险性：20℃时该物质蒸发迅速达到空气中有害污染浓度。 短期接触的影响：该物质刺激眼睛，皮肤和呼吸道。如果吞咽液体，吸入肺中可能发生化学肺炎。该物质可能对中枢神经系统有影响。接触能造成意识降低。接触200至500 ppm浓度能造成死亡。 长期或反复接触的影响：反复或长期与皮肤接触可能引起皮炎。该物质可能对心血管系统和神经系统有影响，导致冠心病和严重神经行为影响，多神经炎和精神病。动物实验表明，该物质可能对人类生殖造成毒性影响。 |
| 物质性质 | 沸点：46℃ 熔点：-111℃ 相对密度（水=1）：1.26 水中溶解度：20℃时0.2g/100mL 蒸气压：25℃时48kPa 蒸气相对密度：（空气=1）：2.63 闪点：-30℃（闭杯） 自然温度：90℃ 爆炸极限：空气中1%～50%（体积） 辛醇/水分配系数的对数值：1.84 |
| 环境数据 | 该物质对水生生物是有毒的。 |
| 注解 | 根据接触程度，需定期进行医学检查。 |

# Text boxes

易燃性

3

活 性

毒 性

0

4