2.6-二氯对硝基苯胺

C6H2Cl2(NO2)(NH2)

| CAS登记号：99-30-9 | 中文名称：氯硝胺; 2,6-二氯对硝基苯胺 |
| --- | --- |
| UN编号：2811 | 英文名称：DICLORAN; 2,6-Dichloro-4-nitroaniline; 2,6-Dichloro-4-nitrobenzenamine; DCNA |
| 原中国危险货物编号：61876 |  |
| 分子量： 207 | 化学式：C6H2Cl2(NO2)(NH2) |
| 危害/接触 类型 | 急性危害/症状 | 预防 | 急救/消防 |
| 火 灾 | 可燃的。在火焰中释放出刺激性或有毒烟雾（或气体）。 | 禁止明火。 | 干粉，泡沫，雾状水，二氧化碳。 |
| 爆 炸 | 微细分散的颗粒物在空气中形成爆炸性混合物。 | 防止粉尘沉积、密闭系统、防止粉尘爆炸型电气设备和照明。 |  |
| 接 触 |  | 防止粉尘扩散！避免青少年和儿童接触！ |  |
| ＃吸入 | 咳嗽，咽喉痛。 | 局部排气通风或呼吸防护。 | 新鲜空气，休息。 |
| ＃皮肤 | 发红。 | 防护手套。 | 脱去污染的衣服，冲洗，然后用水和肥皂洗皮肤。 |
| ＃眼睛 | 发红，疼痛。 | 安全护目镜。 | 先用大量水冲洗几分钟（如可能易行，摘除隐形眼镜），然后就医。 |
| ＃食入 |  | 工作时不得进食、饮水或吸烟。 | 漱口。 |
| 泄露处置 | 不要冲入下水道。将泄漏物清扫到容器中。如果适当，首先润湿防止扬尘。小心收集残余物，然后转移到安全场所。个人防护用具：适用于有害颗粒物的P2过滤呼吸器。 |
| 包装与标志 |  |
| 应急响应 |  |
| 储存 | 注意收容灭火产生的废水。与食品和饲料分开存放。 |
| 重要数据 | 物理状态、外观：无气味黄色晶体。 物理危险性：如果以粉末或颗粒形状与空气混合，可能发生粉尘爆炸。 化学危险性：加热或燃烧时，该物质分解生成氯化氢和氮氧化物腐蚀性和有毒烟雾。 职业接触限值：阈限值未制定标准。最高容许浓度未制定标准。 接触途径：该物质可通过吸入其气溶胶和食入吸收到体内。 吸入危险性：未指明20℃时该物质蒸发达到空气中有害浓度的速率。 短期接触的影响：该物质刺激眼睛、皮肤和呼吸道。 |
| 物理性质 | 沸点：0.27kPa时130℃ 熔点：195℃ 水中溶解度：不溶 蒸气压：20℃时0.00016Pa 辛醇/水分配系数的对数值：1.80 |
| 环境数据 | 该物质可能对环境有危害，对鱼类和甲壳纲动物应给予特别注意。 |
| 注解 | 商品名称有：Allisan, Botran和Ditranil。 |