二氯甲烷

CH2Cl2

| CAS登记号：75-09-2 | 中文名称：二氯甲烷 |
| --- | --- |
| RTECS号：PA8050000 |  |
| UN编号：1593 EC编号：602-004-00-3 | 英文名称：DICHLOROMETHANE；Methylene chloride； DCM |
| 原中国危险货物编号：61552 |  |
| 分子量：84.9 | 化学式：CH2Cl2 |
| 危害/接触类型 | 急性危害/症状 | 预防 | 急救/消防 |
| 火 灾 | 在特定条件下是可燃的。在火焰中释放出刺激性或有毒烟雾（或气体）。 |  | 周围环境着火时，允许使用各种灭火剂。 |
| 爆 炸 | 有着火和爆炸危险（见化学危险性）。 | 防止静电荷积聚，例如通过接地 | 着火时，喷雾状水保持料桶等冷却。 |
| 接 触 |  | 防止产生烟云！严格作业环境管理！ |  |
| # 吸入 | 头晕，倦睡，头痛，恶心，虚弱，神志不清，死亡。 | 通风，局部排气通风或呼吸防护。 | 新鲜空气，休息。必要时进行人工呼吸，给予医疗护理。 |
| # 皮肤 | 皮肤干燥，发红，灼烧感。 | 防护手套，防护服。 | 脱去污染的衣服，冲洗，然后用水和肥皂清洗皮肤。 |
| # 眼睛 | 发红，疼痛，严重深度烧伤。 | 护目镜，面罩或眼睛防护结合呼吸防护。 | 先用大量水冲洗几分钟（如可能易行，摘除隐形眼镜），然后就医。 |
| # 食入 | 腹部疼痛（另见吸入） | 工作时不得进食，饮水或吸烟。进食前洗手。 | 漱口。不要催吐。大量饮水。休息。 |
| 泄漏处置 | 通风。尽可能将泄漏液收集在有盖的容器中。用砂土或惰性吸收剂吸收残液，并转以哦到安全场所。个人防护用具：适用于有机气体和蒸气的过滤呼吸器。 |
| 包装与标志 | 不得与食品和饲料一起运输。 联合国危险性类别：6.1 联合国包装类别：Ⅲ 中国危险性类别：第6.1类毒性物质 中国包装类别：Ⅲ |
| 应急响应 | 美国消防协会法规：H2（健康危险性）；F1（火灾危险性）；R0（反应危险性） |
| 储存 | 与金属（见化学危险性）、食品和饲料分开存放。阴凉场所。沿地面通风。 |
| 重要数据 | 物理状态、外观：无色液体，有特殊气味。 物理危险性：蒸气比空气重。由于流动、搅拌等，可能产生静电。 化学危险性：与高温表面或火焰接触时，该物质分解生成有毒和腐蚀性烟雾。与金属。如铝粉和镁粉、强碱和强氧化剂激烈反应，有着火和爆炸危险。浸蚀某些塑料，橡胶和涂层。 职业接触限值：阈限值：50ppm（时间加权平均值）；A3（确认动物致癌物，但未知与人类相关性）；公布生物暴露指数（美国政府工业卫生学家会议，2004年）。最高容许浓度：致癌物类别：3A（德国，2004年） 接触途径：该物质可通过吸入和经食入吸收到体内。 吸入危险性：未指明20℃时，该物质蒸发，迅速达到空气中有害污染浓度。 短期接触的影响：该物质刺激眼睛，皮肤和呼吸道。接触能够造成意识降低。接触能形成碳氧肌红蛋白。 长期或反复接触的影响：反复或长期与皮肤接触可能引起皮炎。该物质可能对中枢神经系统和肝有影响。该物质可能是人类致癌物。 |
| 物质性质 | 沸点：40℃ 熔点：-95.1℃ 相对密度（水=1）：1.3 水中溶解度：20℃时1.3g/100ml 蒸气压：20℃时47.4kPa 蒸气相对密度：（空气=1）：2.9 蒸气/空气混合物的相对密度（20℃，空气=1）：1.9 自燃温度：556℃ 爆炸极限：空气中12%~25%（体积） |
| 环境数据 | 该物质可能对环境有危害，对地下水应给予特别注意。 |
| 注解 | 添加少量易燃物质或增加空气中的氧含量大大增加其可燃性。根据接触程度，需定期进行医疗检查。超过接触限值时，气味报警不充分。不要在火焰或高温表面附近或焊接时使用。商品名称为R30 |