3.5-二氯硝基苯

Cl2C6H3NO2

| CAS登记号：618-62-2 | 中文名称：1,3-二氯-5-硝基苯; 3,5-二氯硝基苯 |
| --- | --- |
| UN编号： | 英文名称： 1,3-DICHLORO-5-NITROBENZENE; 3,5-Dichloronitrobenzene |
| 原中国危险货物编号：61679 |  |
| 分子量：192.0 | 化学式：Cl2C6H3NO2 |
| 危害/接触 类型 | 急性危害/症状 | 预防 | 急救/消防 |
| 火 灾 | 可燃的。 | 禁止明火。 | 干粉，抗溶性泡沫，雾状水，二氧化碳。 |
| 爆 炸 |  |  |  |
| 接 触 |  | 防止粉尘扩散！ |  |
| ＃吸入 | 咳嗽。 | 通风(如果没有粉末时)。 | 新鲜空气，休息。 |
| ＃皮肤 |  | 防护手套。 | 冲洗，然后用水和肥皂清洗皮肤。 |
| ＃眼睛 | 发红。 | 安全眼镜。 | 先用大量水冲洗(如可能易行，摘除隐形眼镜)。 |
| ＃食入 |  | 工作时不得进食、饮水或吸烟。 | 漱口。 |
| 泄露处置 | 将泄漏物清扫进容器中，如果适当，首先润湿防止扬尘。不要让该化学品进入环境。个人防护用具：适应于该物质空气中浓度的颗粒物过滤呼吸器。 |
| 包装与标志 | GHS分类：警示词：警告 图形符号：感叹号 危险说明：吞咽有害。 |
| 应急响应 |  |
| 储存 | 与强氧化剂和强碱分开存放。 |
| 重要数据 | 物理状态、外观：橙色至棕色晶体。 化学危险性：加热时，该物质分解生成含有氮氧化物和氯化氢的有毒和腐蚀性烟雾。与强碱和强氧化剂发生反应。 职业接触限值：阈限值未制定标准。最高容许浓度未制定标准。 接触途径：该物质可经食入吸收到体内。 吸入危险性：扩散时，可较快地达到空气中颗粒物的公害污染浓度。 |
| 物理性质 | 熔点：64.5℃ 相对密度（水=1）：1.7 水中溶解度：不溶 蒸气相对密度（空气=1）：6.6 闪点：140℃ 辛醇/水分配系数的对数值：3.1(计算值) |
| 环境数据 | 该物质可能对环境有危害，对藻类应给予特别注意。强烈建议不要让该化学品进入环境。 |
| 注解 | 对接触该物质的健康影响未进行充分调查。 |