1,2-二氯乙烷

ClCH2CH2Cl/C2H4Cl2

| CAS登记号：107-06-2 | 中文名称：1,2-二氯乙烷; 1,2-二氯化乙烯;二氯乙烷 |
| --- | --- |
| RTECS号：KI0525000 |  |
| UN编号：1184 EC编号：602-012-00-7 | 英文名称：1,2-DICHLOROETHANE; 1,2-Ethylene dichloride; Ethane dichloride |
| 原中国危险货物编号：32035 |  |
| 分子量：98.96 | 化学式：ClCH2CH2Cl/C2H4Cl2 |
| 危害/接触 类型 | 急性危害/症状 | 预防 | 急救/消防 |
| 火 灾 | 高度易燃。在火焰中释放出刺激性或有毒烟雾（或气体）。 | 禁止明火、禁止火花和禁止吸烟。禁止与高温表面接触。 | 干粉，雾状水，泡沫，二氧化碳。 |
| 爆 炸 | 蒸气/空气混合物有爆炸性。 | 密闭系统、通风、防爆型电气设备和照明。不要使用压缩空气灌装、卸料或转运。 | 着火时，喷雾状水保持料桶等冷却。 |
| 接 触 |  | 避免一切接触！ | 一切情况均向医生咨询! |
| ＃吸入 | 腹痛,咳嗽,头晕,头痛,恶心,咽喉痛,神志不清,呕吐,症状可能推迟显现(见注解)。 | 通风，局部排气通风或呼吸防护。 | 新鲜空气,休息,半直立体位,必要时进行人工呼吸,给予医疗护理。 |
| ＃皮肤 | 发红 | 防护手套。防护服。 | 脱去污染的衣服,冲洗，然后用水和肥皂冲洗皮肤，并给予医疗护理。 |
| ＃眼睛 | 发红，疼痛，视力模糊。 | 安全护目镜、面罩或眼睛防护结合呼吸防护。 | 先用大量水冲洗几分钟（如可能易行，摘除隐形眼镜）。然后就医。 |
| ＃食入 | 胃痉挛，腹泻。（另见吸入）。 | 工作时不得进食，饮水或吸烟。进食前洗手。 | 不要饮用任何东西，给予医疗护理。 |
| 泄露处置 | 撤离危险区域！尽量将泄漏液收集在可密闭容器中。用砂土或惰性吸收剂吸收残液，并转移到安全场所。不要冲入下水道。个人防护用具：自给式呼吸器。 |
| 包装与标志 | 不易破碎包装，将易破碎包装放入不易破碎的密闭容器内。不得与食品和饲料一起运输。污染海洋物质。 欧盟危险性类别：F符号 T符号 标记：E R:45-11-22-36/37/38 S:53-45 联合国危险性类别：3 联合国次要危险性：6.1 联合国包装类别：Ⅱ 中国危险性类别：第3类易燃液体 中国次要危险性：6.1 中国包装类别：Ⅱ |
| 应急响应 | 运输应急卡:TEC（R）-30GTF1-II。 美国消防协会法规:H2(健康危险性);F3(火灾危险性);R0(反应危险性) |
| 储存 | 耐火设备（条件）。与强氧化剂、食品和饲料、其他性质相互抵触的物质（见化学危险性）分开存放。阴凉场所。干燥。 |
| 重要数据 | 重要数据物理状态、外观：无色粘稠液体，有特殊气味。遇空气、湿气和光变暗。 物理危险性：蒸气比空气重，可沿地面流动，可能造成远处着火。由于流动、搅拌等，可能产生静电。 化学危险性：加热或燃烧时，该物质分解生成氯化氢（见卡片#0163）和光气（见卡片#0007）有毒和腐蚀性烟雾。与铝、氨、碱、碱金属、氨基碱金属和强氧化剂激烈反应。在有水存在时，浸蚀许多金属。浸蚀塑料。 职业接触限值：阈限值：10ppm（时间加权平均值）；A4（不能分类为人类致癌物）（美国政府工业卫生学家会议，2004年）。最高容许浓度：皮肤吸收；致癌物类别：2（德国，2004年）。 接触途径：该物质可通过吸入其蒸气、经皮肤和食入吸收进体内。 吸入危险性：20℃时，该物质蒸发可以迅速达到空气中有害污染浓度。 短期接触的影响：该物质蒸气刺激眼睛、皮肤和呼吸道。吸入蒸气可能引起肺水肿（见注解）。该物质可能对中枢神经系统、肝和肾有影响，导致功能损伤。 长期或反复接触的影响：反复或长期接触可能引起皮炎。该物质很可能是人类致癌物。 |
| 物理性质 | 沸点：83.5℃ 熔点：-35.7℃ 相对密度（水=1）：1.235 水中溶解度：0.87g/100mL 蒸气压：20℃时8.7kPa 蒸气相对密度（空气=1）：3.42 蒸气/空气混合物的相对密度（20℃，空气=1）：1.2 闪点：13℃（闭杯） 自燃温度：413℃ 爆炸极限：在空气中6.2%～16%（体积） 辛醇/水分配系数的对数值：1.48 |
| 环境数据 | 该物质对环境可能有危害，对水体应给予特别注意。 |
| 注解 | 根据接触程度，需要定期进行医疗检查。肺水肿症状通常几小时后才变得明显，体力劳动使症状加重。因此，休息和医学观察是必要的。应当考虑由医生或医生指定人员立即采取适当吸入治疗法。 |

# Text boxes

易燃性

2

活 性

毒 性

0

3