二氧化硫

SO2

| CAS登记号：7446-09-5 | 中文名称：二氧化硫; 氧化亚硫; 亚硫酸酐; 硫氧化物 (钢瓶) |
| --- | --- |
| RTECS号：WS4550000 |  |
| UN编号：1079 EC编号：016-011-00-9 | 英文名称：SULPHUR DIOXIDE; Sulfurous oxide; Sulfurous anhydride; Sulfur oxide; (cylinder) |
| 原中国危险货物编号：23013 |  |
| 分子量：64.1 | 化学式：SO2 |
| 危害/接触 类型 | 急性危害/症状 | 预防 | 急救/消防 |
| 火 灾 | 不可燃。加热引起压力升高，容器有破裂危险。 |  | 周围环境着火时，使用适当的灭火剂。 |
| 爆 炸 |  |  | 着火时，喷雾状水保持钢瓶冷却，但避免该物质与水接触。从掩蔽位置灭火。 |
| 接 触 |  | 严格作业环境管理！ | 一切情况下均向医生咨询! |
| ＃吸入 | 咳嗽。呼吸短促。咽喉痛。呼吸困难。 | 通风，局部排气通风或呼吸防护。 | 新鲜空气，休息。必要时进行人工呼吸。给予医疗护理。 |
| ＃皮肤 | 与液体接触:冻伤。 | 保温手套。 | 冻伤时，用大量水冲洗。不要脱去衣服。给予医疗护理。 |
| ＃眼睛 | 发红，疼痛，严重深度烧伤。 | 护目镜或眼睛防护结合呼吸防护。 | 先用大量水冲洗几分钟（如可能易行，摘除隐形眼镜），然后就医。 |
| ＃食入 |  |  |  |
| 泄露处置 | 撤离危险区域！向专家咨询！移除全部引燃源。通风。喷洒雾状水去除气体。个人防护用具：气密式化学防护服包括自给式呼吸器。 |
| 包装与标志 | 欧盟危险性类别： T符号 标记：5 R:23-34 S:1/2-9-26-36/37/39-45 联合国危险性类别：2.3 联合国次要危险性：8 中国危险性类别：第2.3项 毒性气体 中国次要危险性：8 |
| 应急响应 | 运输应急卡：TEC(R)-20S1079 或 20G2TC。 美国消防协会法规：H3(健康危险性);F0(火灾危险性);R0(反应危险性) |
| 储存 | 沿地面通风。干燥。 |
| 重要数据 | 物理状态、外观：无色气体或压缩液化气体，有刺鼻气味。 物理危险性：气体比空气重。 化学危险性：水溶液是一种中强酸。与氢化钠激烈反应。浸蚀塑料。 职业接触限值：阈限值：2ppm（时间加权平均值），5ppm（短期接触限值）；A4（不能分类为人类致癌物）（美国政府工业卫生学家会议，2006年）。最高容许浓度：0.5ppm，1.3mg/m3；最高限值种类：I（1）；妊娠风险等级：C（德国，2006年）。 接触途径：该物质可通过吸入吸收到体内。 吸入危险性：容器漏损时，迅速达到空气中该气体的有害浓度。 短期接触的影响：液体迅速蒸发可能引起冻伤。该物质刺激眼睛和呼吸道。吸入可能引起类似哮喘反应。 长期或反复接触的影响：反复或长期吸入接触可能引起哮喘。 |
| 物理性质 | 沸点：-10℃ 熔点：-75.5℃ 相对密度（水=1）：-10℃时1.4（液体） 水中溶解度：25℃时8.5mL/100mL 蒸气压：20℃时330kPa 蒸气相对密度（空气=1）：2.25 |
| 环境数据 | 该物质对水生生物是有害的。 |
| 注解 | 根据接触程度，建议定期进行医学检查。哮喘症状常常经过几个小时以后才变得明显，体力劳动使症状加重。因而休息和医学观察是必要的。因这种物质出现哮喘症状的任何人不应当再接触该物质。不要向泄漏钢瓶上喷水（防止钢瓶腐蚀）。转动泄漏钢瓶使漏口朝上，防止液态气体逸出。 |

# Text boxes

毒性

0

活性

3

0

易燃性