氟化氢

HF

| CAS登记号：7664-39-3 | 中文名称：氟化氢; 无水氢氟酸（钢瓶） |
| --- | --- |
| RTECS号：MW7875000 |  |
| UN编号：1052 EC编号：009-002-00-6 | 英文名称：HYDROGEN FLUORIDE; Hydrofluoric acid, anhydrous (cylinder) |
| 原中国危险货物编号：81015 |  |
| 分子量：20 | 化学式：HF |
| 危害/接触 类型 | 急性危害/症状 | 预防 | 急救/消防 |
| 火 灾 | 不可燃。许多反应可能引起火灾或爆炸。 |  | 周围环境着火时，使用适当的灭火剂。 |
| 爆 炸 |  |  | 着火时，喷雾状水保持钢瓶冷却，但避免与水直接接触。从掩蔽位置灭火 |
| 接 触 |  | 避免一切接触！ | 一切情况均向医生咨询！ |
| ＃吸入 | 灼烧感,咳嗽,头晕,头痛,呼吸困难,恶心，气促,咽喉痛,呕吐。症状可能推迟显现。（见注解）。 | 通风，局部排气通风或呼吸防护。 | 新鲜空气，休息，半直立体位。给予医疗护理。 |
| ＃皮肤 | 可能被吸收！发红，疼痛，严重的皮肤烧伤，水疱。（见吸入）。 | 防护手套，防护服。 | 脱去污染的衣服，用大量水冲洗皮肤或淋浴，给予医疗护理。 |
| ＃眼睛 | 发红，疼痛，严重深度烧伤。 | 面罩，或眼睛防护结合呼吸防护。 | 先用大量水冲洗几分钟（如可能易行，摘除隐形眼镜），然后就医 |
| ＃食入 | 腹部疼痛，灼烧感，腹泻，恶心，呕吐，虚弱，虚脱。 | 工作时不得进食，饮水或吸烟 | 漱口，不要催吐，给予医疗护理。 |
| 泄露处置 | 撤离危险区域！向专家咨询！通风。喷雾状水驱除蒸气。气密式化学防护服包括自给式呼吸器。 |
| 包装与标志 | 不得与食品和饲料一起运输。 欧盟危险性类别：T+符号 C符号 R:26/27/28-35 S:1/2-7/9-26-36/37/39-45 联合国危险性类别：8 联合国次要危险性：6.1 联合国包装类别：I 中国危险性类别：第8类 腐蚀性物质 中国次要危险性：6.1 中国包装类别：I |
| 应急响应 | 运输应急卡：TEC(R)-80S1052 或80GCT1-I 美国消防协会法规：H3（健康危险性）；F0（火灾危险性）；R2（反应危险性） |
| 储存 | 耐火设备（条件）。与食品和饲料分开存放。见化学危险性。阴凉场所。保存在通风良好的室内。 |
| 重要数据 | 物理状态、外观：无色气体或无色发烟液体，有刺鼻气味。 化学危险性：该物质是一种强酸。与碱激烈反应并有腐蚀性。与许多化合物激烈反应，有着火和爆炸的危险。浸蚀金属，玻璃，某些塑料，橡胶和涂层。 职业接触限值：阈限值：（以F计）0.5ppm（时间加权平均值），2ppm（上限值）；公布生物暴露指数（美国政府工业卫生学家会议，2005年）。最高容许浓度：1ppm，0.83mg/m3；最高限值种类：I（2）；妊娠风险等级：C；最高容许浓度：BAT 7 mg/g肌氨酸酐（德国，2005年）。 接触途径：该物质可通过吸入，经皮肤和食入吸收到体内。 吸入危险性：容器漏损时，迅速达到空气中该气体的有害浓度。 短期接触的影响：该物质腐蚀眼睛，皮肤和呼吸道。吸入气体或蒸气可能引起肺水肿（见注解）。该物质可能引起低钙血。高于职业接触限值接触，可能导致死亡。影响可能推迟显现。需进行医学观察。 长期或反复接触的影响：该物质可能引起氟中毒。 |
| 物理性质 | 沸点：20℃ 熔点：-83℃ 相对密度（水=1）：1.0 （在4℃时液体） 水中溶解度：易溶 蒸气压：25℃时122kPa 蒸气相对密度（空气=1）：0.7 |
| 环境数据 |  |
| 注解 | 肺水肿症状常常经过几个小时以后才变得明显，体力劳动使症状加重。因而休息和医学观察是必要的。应当考虑由医生或医生指定的人立即采取适当吸入治疗法。工作接触的任何时刻不应超过职业接触限值。转动泄漏钢瓶使漏口朝上，防止液态气体逸出。根据接触程度，需定期进行医疗检查。UN编号（氢氟酸）：1790，危险性类别：8，次要危险性：6.1，包装类别：I（60%）。 |

# Text boxes

易燃性

0

3

活性

2

毒性