癸醇

C10H22O/CH3(CH2)9OH

| CAS登记号：112-30-1 | 中文名称：1-癸醇; 癸烷-1-醇; 正癸醇; 癸醇; 壬基甲醇 |
| --- | --- |
| RTECS号：HE4375000 |  |
| UN编号：3082 EC编号：203-956-9 | 英文名称：1-DECANOL; Decane-1-ol; n-Decyl alcohol; Capric |
| 原中国危险货物编号： | alcohol; Nonyl carbinol; n-Decanol |
| 分子量：158.28 | 化学式：C10H22O/CH3(CH2)9OH |
| 危害/接触 类型 | 急性危害/症状 | 预防 | 急救/消防 |
| 火 灾 | 可燃的。 | 禁止明火。 | 雾状水，二氧化碳，抗溶性泡沫，干粉。 |
| 爆 炸 |  |  |  |
| 接 触 |  |  |  |
| ＃吸入 | 咳嗽。咽喉痛。 | 通风。 | 新鲜空气，休息。 |
| ＃皮肤 | 皮肤干燥。发红。 | 防护手套。 | 脱去污染的衣服。冲洗，然后用水和肥皂清洗皮肤。 |
| ＃眼睛 | 发红。 | 安全护目镜。 | 先用大量水冲洗几分钟（如可能易行，摘除隐形眼镜），然后就医。 |
| ＃食入 | 腹部疼痛。咽喉和胸腔灼烧感。恶心。呕吐。 | 工作时不得进食，饮水或吸烟。 | 漱口。大量饮水。 |
| 泄露处置 | 不要让该化学品进入环境。用吸收剂覆盖泄漏物料。将泄漏液收集在可密闭的容器中。个人防护用具：适用于有机气体和蒸气的过滤呼吸器。 |
| 包装与标志 | 污染海洋物质。 联合国危险性类别：9 联合国包装类别：III 中国危险性类别：第9类杂项危险物质和物品 中国包装类别：III |
| 应急响应 | 运输应急卡：TEC(R)-90GM6-III。 美国消防协会法规：H0（健康危险性）；F2（火灾危险性）；R0（反应危险性） |
| 储存 | 与强氧化剂、酸酐和酰基氯分开存放。分开存放。储存在没有排水管或下水道的场所。 |
| 重要数据 | 物理状态、外观：无色液体，有特殊气味。 化学危险性：燃烧时，该物质分解生成刺激性烟雾。与酸酐、酰基氯和强氧化剂激烈反应。 职业接触限值：阈限值未制定标准。最高容许浓度未制定标准。 接触途径：该物质可通过吸入其气溶胶吸收到体内。 吸入危险性：20℃时，该物质蒸发不会或很缓慢地达到达到空气中有害污染浓度。 短期接触的影响：蒸气刺激眼睛和皮肤。高浓度时，该物质可能对中枢神经系统有影响。 长期或反复接触的影响：液体使皮肤脱脂。 |
| 物理性质 | 沸点：230℃ 熔点：7℃ 密度：0.83g/cm3 水中溶解度：20℃时0.37g/100mL（难溶） 蒸气压：20℃时1Pa 蒸气相对密度（空气=1）：5.5 蒸气/空气混合物的相对密度（20℃，空气=1）：1.01 闪点：108℃（闭杯） 自燃温度：255℃ 爆炸极限：空气中0.7%～5.5%（体积） 辛醇/水分配系数的对数值：4.23(计算值) |
| 环境数据 | 该物质对水生生物是有毒的。 |
| 注解 |  |

# Text boxes

易燃性

0

活 性

毒 性

0

2