过氧乙酸

C2H4O3

| CAS登记号：79-21-0 | 中文名称：过乙酸（稳定的）; 过氧乙酸; 乙烷过氧酸; 乙酰过氧化氢 |
| --- | --- |
| RTECS号：SD8750000 |  |
| UN编号：3015 EC编号：607-094-00-8 | 英文名称：PERACETIC ACID (stabilized); Peroxyacetic acid; Ethaneperoxoic acid; Acetyl hydroperoxide |
| 原中国危险货物编号：52051 |  |
| 分子量：76.1 | 化学式：C2H4O3 |
| 危害/接触 类型 | 急性危害/症状 | 预防 | 急救/消防 |
| 火 灾 | 易燃的。爆炸性的。 | 禁止明火、禁止火花和禁止吸烟。禁止与易燃物质和高温表面接触。 | 雾状水。 |
| 爆 炸 | 高于40.5℃，可能形成爆炸性蒸气/空气混合物。 | 高于40.5℃密闭系统、通风和防爆型电气设备。不要受摩擦或撞击。 | 着火时，喷雾状水保持料桶等冷却。从掩蔽位置灭火。 |
| 接 触 |  | 避免一切接触！ |  |
| ＃吸入 | 灼烧感，咳嗽，呼吸困难，气促，咽喉痛。症状可能推迟显现。(见注解)。 | 通风，局部排气通风或呼吸防护。 | 新鲜空气，休息，半直立体位，给予医疗护理。见注解。 |
| ＃皮肤 | 可能被吸收！发红，疼痛，水疱，皮肤烧伤。 | 防护手套，防护服。 | 先用大量水，然后脱去污染的衣服并再次冲洗，给予医疗护理。 |
| ＃眼睛 | 发红，疼痛，严重深度烧伤 | 面罩，或眼睛防护结合呼吸防护。 | 先用大量水冲洗几分钟（如可能易行，摘除隐形眼镜），然后就医。 |
| ＃食入 | 腹部疼痛，灼烧感，休克或虚脱。 | 工作时不得进食，饮水或吸烟。 | 漱口，不要催吐，给予医疗护理。 |
| 泄露处置 | 撤离危险区域！向专家咨询！将泄漏液收集在有盖的塑料容器中。用砂子或惰性吸收剂吸收残液，并转移到安全场所。不要用锯末或其他可燃吸收剂吸收。不要冲入下水道。不要让该化学品进入环境。个人防护用具：化学防护服包括自给式呼吸器。 |
| 包装与标志 | 欧盟危险性类别：O符号 C符号 N符号 标记：B，D R:7-10-20/21/22-35-50 S:1/2-3/7-14-36/37/39-45-61 联合国危险性类别：5.2 联合国包装类别：II 中国危险性类别：第5.2项有机过氧化物 中国包装类别：II |
| 应急响应 | 运输应急卡：TEC(R)-52GP1-L 美国消防协会法规：H3（健康危险性）；F2（火灾危险性）；R4（反应危险性）；OX（氧化剂） |
| 储存 | 耐火设备（条件）。注意收容灭火产生的废水。与可燃物和还原物质、性质相互抵触物质（见化学危险性）分开存放。阴凉场所。稳定后储存。 |
| 重要数据 | 物理状态、外观：无色液体，有特殊气味。 化学危险性：受撞击、摩擦或震动时，可能发生爆炸性分解。加热时可能发生爆炸。该物质是一种强氧化剂。与可燃物质和还原性物质激烈反应。该物质是一种弱酸。浸蚀许多金属，包括铝。 职业接触限值：阈限值未制定标准。最高容许浓度：致癌物类别：3B（德国，2004年）。 接触途径：该物质可通过吸入，经皮肤和食入吸收到体内。 吸入危险性：未指明20℃时该物质蒸发达到空气中有害浓度的速率。 短期接触的影响：该物质腐蚀眼睛，皮肤和呼吸道。食入有腐蚀性。吸入可能引起肺水肿（见注解）。 |
| 物理性质 | 沸点：105℃ 熔点：0℃ 相对密度（水=1）：1.2 水中溶解度：混溶 蒸气压：20℃时2.6kPa 蒸气相对密度（空气=1）：2.6 蒸气/空气混合物的相对密度（20℃，空气=1）：1.04 闪点：40.5℃（开杯） 自燃温度：200℃ 爆炸极限：见注解 |
| 环境数据 | 该物质对水生生物有极高毒性。 |
| 注解 | 过乙酸总是以乙酸和过氧化氢的溶液形式销售。该物质是可燃的，且闪点≤61℃，但爆炸极限未见文献报道。用大量水冲洗工作服（有着火危险）。肺水肿症状常常经过几个小时以后才变得明显，体力劳动使症状加重。因而休息和医学观察是必要的。添加稳定剂或阻聚剂会影响该物质的毒理学性质。向专家咨询。 |

# Text boxes

OX

毒性

4

活性

3

2

易燃性