环氧丙烷

C3H6O

| CAS登记号：75-56-9 | 中文名称：环氧丙烷; 1,2-环氧丙烷; 甲基环氧乙烷; 氧化丙烯 |
| --- | --- |
| RTECS号：TZ2975000 |  |
| UN编号： 1280 EC编号：603-055-00-4 | 英文名称：PROPYLENE OXIDE; 1,2-Epoxypropane; Methyloxirane; Methyl ethylene oxide; Propene oxide |
| 原中国危险货物编号：31032 |  |
| 分子量：58.1 | 化学式：C3H6O |
| 危害/接触 类型 | 急性危害/症状 | 预防 | 急救/消防 |
| 火 灾 | 极易燃。加热引起压力升高，容器有破裂危险。 | 禁止明火,禁止火花和禁止吸烟。 | 抗溶性泡沫，泡沫，雾状水。 |
| 爆 炸 | 蒸气/空气混合物有爆炸性。 | 密闭系统，通风，防爆型电气设备和照明。防止静电荷积聚(例如，通过接地)。不要使用压缩空气灌装、卸料或转运。使用无火花手工工具。 | 着火时喷雾状水保持料桶冷却。 |
| 接 触 |  | 严格作业环境管理！ |  |
| ＃吸入 | 咳嗽。咽喉痛。 | 通风,局部排气通风或呼吸防护。 | 新鲜空气，休息。如果感觉不舒服，需就医。 |
| ＃皮肤 | 发红。 | 防护手套，防护服。 | 脱去污染的衣服,用大量水冲洗或淋浴。 |
| ＃眼睛 | 发红。疼痛。 | 安全护目镜，或眼睛防护结合呼吸防护 | 先用大量水冲洗几分钟(若可能易行,摘除隐形眼镜)，然后就医。 |
| ＃食入 | 咽喉疼痛。 | 工作时不得进食，饮水或吸烟。 | 漱口。不要催吐。如果呼吸困难和/或发烧，就医。 |
| 泄露处置 | 撤离危险区域！向专家咨询！转移全部引燃源。通风。将泄漏液收集在可密闭的干燥容器中。用干砂或惰性吸收剂吸收残液，并转移到安全场所。转移全部引燃源。通风。个人防护用具：全套防护服包括自给式呼吸器。 |
| 包装与标志 | 不易破碎包装，将易破碎包装放在不易破碎的密闭容器中。 欧盟危险性类别：F+符号 T符号 标记：E R:45-46-12-20/21/22-36/37/38 S:53-45 联合国危险性类别：3 联合国包装类别：I 中国危险性类别：第3类 易燃液体 中国包装类别：I GHS分类：信号词：危险 图形符号：火焰-感叹号-健康危险 危险说明：极易燃液体和蒸气；吞咽有害；皮肤接触有害；吸入(蒸气)有害；造成皮肤刺激；造成眼睛刺激；怀疑导致遗传性缺陷；怀疑致癌；可能引起呼吸道刺激；吞咽和进入呼吸道可能有害。 |
| 应急响应 | 美国消防协会法规：H3（健康危险性）；F4（火灾危险性）；R2（反应危险性） |
| 储存 | 耐火设备(条件)。与酸、碱和强氧化剂分开存放。干燥。阴凉场所。严格密封。保存在暗处。 |
| 重要数据 | 物理状态、外观：极易挥发无色液体，有特殊气味。 物理危险性：蒸气比空气重，可能沿地面流动；可能造成远处着火。由于流动、搅拌等，可能产生静电。 化学危险性：在碱、酸和金属氯化物的作用下，该物质可能发生剧烈聚合，有着火或爆炸的危险。与氯、氨、强氧化剂和酸发生剧烈反应，有着火和爆炸的危险。 职业接触限值：阈限值：2ppm(时间加权平均值)；A3(确认的动物致癌物，但未知与人类相关性)；致敏剂(美国政府工业卫生学家会议，2009年)。最高容许浓度：皮肤吸收；致癌物类别：2(德国，2009年)。 接触途径：该物质可通过吸入、经皮肤和经食入吸收到体内。 吸入危险性：20℃时，该物质蒸发迅速达到空气中有害污染浓度。 短期接触的影响：该物质刺激眼睛、皮肤和呼吸道。如果吞咽该物质，可能引起呕吐，可导致吸入性肺炎。 长期或反复接触的影响：反复或长期与皮肤接触可能引起皮炎。该物质可能是人类致癌物。 |
| 物理性质 | 沸点：34℃ 熔点：-112℃ 相对密度（水=1）：0.83 水中溶解度：20℃时40g/100mL 蒸气压：20℃时59kPa 蒸气相对密度（空气=1）：2.0 蒸气/空气混合物的相对密度（20℃，空气=1）：1.6 闪点：-37℃(闭杯) 自燃温度：430℃ 爆炸极限：空气中1.9%～36.3%(体积) 辛醇/水分配系数的对数值：0.03 |
| 环境数据 |  |
| 注解 | 不要将工作服带回家中。 |

# Text boxes

易燃性

3

活 性

毒 性

2

4