甲 苯

C7H8 / C6H5CH3

| CAS登记号：108-88-3 | 中文名称：甲苯；甲基苯；苯基甲烷 |
| --- | --- |
| RTECS号：XS5250000 |  |
| UN编号：1294 EC编号：601-021-00-3 | 英文名称：TOLUENE；Methylbenzene；Toluol；Phenylmethane |
| 原中国危险货物编号：32052 |  |
| 分子量：92.1 | 化学式：C7H8/ C6H5CH3 |
| 危害/接触类型 | 急性危害/症状 | 预防 | 急救/消防 |
| 火 灾 | 高度易燃。 | 禁止明火，禁止火花和禁止吸烟。 | 干粉,水成膜泡沫，泡沫，二氧化碳。 |
| 爆 炸 | 蒸气/空气混合物有爆炸性。 | 密闭系统，通风，防爆型电气设备与照明。防止静电荷积聚（例如，通过接地）。不要使用压缩空气灌装、卸料或运转。使用无火花手工工具。 | 着火时喷水保持料桶等冷却。 |
| 接 触 |  | 严格作业环境管理！避免孕妇接触！ |  |
| # 吸入 | 咳嗽，咽喉痛，头晕，倦睡。头痛，恶心。神志不清。 | 通风，局部排气通风或呼吸防护。 | 新鲜空气，休息。给予医疗护理。 |
| # 皮肤 | 皮肤干燥，发红。 | 防护手套。 | 脱去污染的衣服，冲洗然后用水和肥皂清洗皮肤，给予医疗护理。 |
| # 眼睛 | 发红，疼痛。 | 护目镜。 | 先用大量水冲洗几分钟（如可能易行，摘除隐形眼镜），然后就医。 |
| # 食入 | 灼烧感。腹部疼痛。（另见吸入） | 工作时不得进食、饮水或吸烟。 | 漱口，不要催吐。给予医疗护理。 |
| 泄漏处置 | 大量泄漏时，撤离危险区域！向专家咨询！转移全部引燃源。通风。将泄漏液收集在可密闭的容器中。用砂土或惰性吸收剂吸收残液，并转移到安全场所。不要冲入下水道。不要让该化学品进入环境。个人防护用具：自给式呼吸器。 |
| 包装与标志 | 联合国危险性类别：3 联合国包装类别：Ⅱ 中国危险性类别：第3类易燃液体 中国包装类别：Ⅱ |
| 应急响应 | 美国消防协会法规：H2（健康危险性）；F3（火灾危险性）；R0（反应危险性） |
| 储存 | 耐火设备（条件）。与强氧化剂分开存放。 |
| 重要数据 | 物理状态、外观：无色液体，有特殊气味。 物理危险性：蒸气与空气充分混合，容易形成爆炸性混合物。由于流动、搅拌等，可能产生静电。 化学危险性：与强氧化剂激烈反应。有着火和爆炸的危险。 职业接触限值：阈限值：50ppm（时间加权平均值，经皮），A4(不能分类为人类致癌物)；公布生物暴露指数（美国政府工业卫生学家会议，2004年），最高容许浓度：50ppm，190mg/m3；皮肤吸收；最高限值种类：Ⅱ（4）；妊娠风险等级：C（德国，2004 年） 接触途径：该物质可通过吸入、经皮肤和食入吸收到体内。 吸入危险性：20℃时该物质蒸发，相当快地达到空气中有害污染浓度。 短期接触的影响：该物质刺激眼睛和呼吸道。该物质可能对中枢神经系统有影响，如果吞咽液体吸入肺中，可能引起化学肺炎。高浓度接触可能导致心脏节律障碍和神志不清。 长期或反复接触的影响：液体使皮肤脱脂。该物质可能对中枢神经系统有影响。接触该物质可能加重因噪声引起的听力损害。动物实验表明，该物质可能造成人类生殖或发育毒性。 |
| 物质性质 | 沸点：111℃ 熔点：-95℃ 相对密度（水=1）：0.87 水中溶解度：不溶 蒸气压：25℃时3.8kPa 蒸气相对密度：（空气=1）：3.1 蒸气/空气混合物的相对密度（20℃，空气=1）：1.01 闪点：4℃（闭杯） 自然温度：480℃ 爆炸极限：空气中1.1%~7.1%（体积） |
| 环境数据 | 该物质对水生生物是有毒的 |
| 注解 | 根据接触程度，建议定期进行医疗检查。饮用含酒精饮料增进有害影响。 |