甲苯二异氰酸酯

C9H6N2O2

| CAS登记号：584-84-9 | 中文名称：2,4-甲苯二异氰酸酯;2,4-二异氰酸甲苯;4-甲基间亚苯基二异氰酸酯; 2,4-二异氰基-1-甲苯 |
| --- | --- |
| RTECS号：CZ6300000 |  |
| UN编号：2078 EC编号：615-006-00-4 | 英文名称：2,4-TOLUENE DIISOCYANATE; 2,4-Diisocyanate toluene; 4-Methyl-meta-phenylenediisocyanate; 2,4-Diisocyanato-1-methylbenzene |
| 原中国危险货物编号：61111 |  |
| 分子量：174.2 | 化学式：C9H6N2O2 |
| 危害/接触 类型 | 急性危害/症状 | 预防 | 急救/消防 |
| 火 灾 | 可燃的。在火焰中释放出刺激性或有毒烟雾（或气体）。 | 禁止明火，禁止与水和活泼化学物质接触。 | 干粉，二氧化碳。只能使用淹没量的水灭火。 |
| 爆 炸 | 受热或与水及活泼化学物质接触时，密闭容器可能升压和爆炸。 | 高于79℃，密闭系统，通风 | 着火时,喷雾状水保持料桶等冷却,但避免该物质与水接触,从掩蔽位置灭火。 |
| 接 触 |  | 避免一切接触！ | 一切情况均向医生咨询！ |
| ＃吸入 | 腹部疼痛,咳嗽,恶心,呼吸短促,咽喉痛,呕吐,症状可能推迟显现(见注解)。 | 局部排气通风或呼吸防护。 | 新鲜空气,休息。半直立体位,必要时进行人工呼吸,给予医疗护理。 |
| ＃皮肤 | 发红，疼痛，烧灼感。 | 防护手套，防护服 | 冲洗,然后用水和肥皂冲洗皮肤,给予医疗护理。 |
| ＃眼睛 | 发红，疼痛，视力模糊。 | 面罩或眼睛防护结合呼吸防护。 | 先用大量水冲洗几分钟（如可能易行，摘除隐形眼镜），然后就医 |
| ＃食入 | 另见吸入。 | 工作时不得进食，饮水或吸烟 | 漱口。用水冲服活性炭浆，给予医疗护理。 |
| 泄露处置 | 撤离危险区域！大量泄漏时向专家咨询！通风。将泄漏液收集在有盖容器中。用氨（4～8％）、洗涤剂（2％）和水的混合物处理残液。用砂土或惰性吸收剂吸收残液并转移到安全场所。如为固体，将泄漏物收集在容器中。个人防护用具：全套防护服包括自给式呼吸器。 |
| 包装与标志 | 不得与食品和饲料一起运输。 欧盟危险性类别：T+符号 标记 C R：23-36/37/38-40-42/43-52/53 S：1/2-23-36/37-45-61 联合国危险性类别：6.1 联合国包装类别：Ⅱ 中国危险性类别：第6.1类 毒性物质 中国包装类别：Ⅱ |
| 应急响应 | 运输应急卡：TEC（R）-61S2078或61GT1-II 美国消防协会法规：H3（健康危险性）；F1（火灾危险性）；R1（反应危险性） |
| 储存 | 建议的储存温度20℃～25℃。与食品和饲料等（见化学危险性）分开存放。干燥。保存在通风良好的室内。 |
| 重要数据 | 物理状态、外观：无色至淡黄色液体或晶体，有刺鼻气味，接触空气变成淡黄色。 化学危险性：在碱、叔胺和酰基氯作用下，该物质可能聚合，有着火和爆炸危险。燃烧时生成有氮氧化物和异氰酸酯毒蒸气和气体。与水、酸和醇类反应，引起压力升高，有爆炸危险。职业接触限值：阈限值：0.005ppm（时间加权平均值）；0.02ppm（短期接触限值）；A4（不能分类为人类致癌物）；致敏剂（美国政府工业卫生学家会议，2004年）。最高容许浓度：呼吸道致敏剂；致癌物类别：3A（德国，2004年）。 接触途径：该物质可通过吸入其蒸气和气溶胶或食入吸收进体内。 吸入危险性：20℃时该物质蒸发可以相当快达到空气中有害污染浓度。 短期接触的影响：该物质刺激眼睛、皮肤和呼吸道。吸入蒸气可能引起哮喘(见注解)。吸入蒸气可能引起化学支气管炎、肺炎和肺水肿。过多超过职业接触限值接触可能导致死亡。影响可能推迟显现。需进行医学观察。 长期或反复接触的影响：反复或长期接触可能引起皮肤过敏。反复或长期吸入可能引起哮喘。该物质可能是人类致癌物。 |
| 物理性质 | 沸点：251℃ 熔点：22℃ 相对密度（水=1）：1.2 水中溶解度：发生反应 蒸气压：20℃时1.3Pa 蒸气相对密度（空气=1）：6.0 蒸气/空气混合物的相对密度（20℃，空气=1）：1.00 闪点：127℃（闭杯） 自燃温度：620℃ 爆炸极限：在空气中0.9%～9.5%（体积） 辛醇/水分配系数的对数值：0.21 |
| 环境数据 |  |
| 注解 | 工业甲苯二异氰酸酯是2,4－和2,6－异构体混合物（80：20）。TDI是常用名称。根据接触程度，需要定期进行医疗检查。哮喘症状常常经过几个小时以后才变得明显，体力劳动使症状加重。因而休息和医学观察是必要的。应当考虑由医生或医生指定的人员立即采取适当吸入治疗法。有哮喘症状的任何人不应再接触该物质。超过接触限值时，气味报警不充分。 |

# Text boxes

易燃性

3

活 性

毒 性

1

1