甲 醇

CH4O / CH3OH

| CAS登记号：67-56-1 | 中文名称：甲醇；木醇 |
| --- | --- |
| RTECS号：PC1400000 |  |
| UN编号：1230 EC编号：603-001-00-X | 英文名称：METHANOL； Methyl ；Carbinol；Wood alcohol |
| 原中国危险货物编号：32058 |  |
| 分子量：32 | 化学式：CH4O / CH3OH |
| 危害/接触类型 | 急性危害/症状 | 预防 | 急救/消防 |
| 火 灾 | 高度易燃。见注解 | 禁止明火，禁止火花和禁止吸烟。禁止与氧化剂接触。 | 干粉，抗溶性泡沫，大量水，二氧化碳。 |
| 爆 炸 | 蒸气/空气混合物有爆炸性。 | 密闭系统，通风，防爆型电气设备与照明。不要使用压缩空气灌装、卸料或运转。使用无火花手工工具。 | 着火时喷雾状水保持料桶等冷却。 |
| 接 触 |  | 避免青少年和儿童接触！ |  |
| # 吸入 | 咳嗽，头晕，头痛，恶心，虚弱，视力障碍。 | 通风，局部排气通风或呼吸防护。 | 新鲜空气，休息。给予医疗护理。 |
| # 皮肤 | 可能被吸收！皮肤干燥，发红。 | 防护手套，防护服。 | 脱去污染的衣服，用大量水冲洗皮肤或淋浴，给予医疗护理。 |
| # 眼睛 | 发红，疼痛。 | 护目镜或眼睛防护结合呼吸防护。 | 先用大量水冲洗几分钟（如可能易行，摘除隐形眼镜），然后就医。 |
| # 食入 | 腹部疼痛。气促，呕吐，惊厥，神志不清。（另见吸入） | 工作时不得进食、饮水或吸烟。进食前洗手。 | 催吐（仅对清醒病人！），给予医疗护理。 |
| 泄漏处置 | 撤离危险区域！通风。将泄漏液收集在可密闭的容器中。用大量水冲净残余物。喷洒雾状水去除蒸气。化学防护服包括自给式呼吸器。 |
| 包装与标志 | 不得与食品和饲料一起运输。 联合国危险性类别：3 联合国次要危险性 ：6.1 联合国包装类别：Ⅱ 中国危险性类别：第3类易燃液体 中国次要危险性 ：6.1 中国包装类别：Ⅱ |
| 应急响应 | 美国消防协会法规：H1（健康危险性）；F3（火灾危险性）；R0（反应危险性） |
| 储存 | 耐火设备（条件）。与强氧化剂、食品和饲料分开存放。阴凉场所。 |
| 重要数据 | 物理状态、外观：无色液体，有特殊气味。 物理危险性：蒸气与空气充分混合，容易形成爆炸性混合物。 化学危险性：与氧化剂激烈反应，有着火和爆炸的危险。 职业接触限值：阈限值：200ppm（时间加权平均值，经皮），公布生物暴露指数（美国政府工业卫生学家会议，2004年），最高容许浓度：200ppm，270mg/m3；最高限值种类：Ⅱ（4）；皮肤吸收；妊娠风险等级：C（德国，2004 年） 接触途径：该物质可通过吸入、经皮肤和食入吸收到体内。 吸入危险性：20℃时该物质蒸发相当快地达到空气中有害污染浓度。 短期接触的影响：该物质刺激眼睛、皮肤和呼吸道。该物质可能对中枢神经系统有影响，导致失去知觉、失明和死亡。影响可能推迟显现。需要进行医学观察。 长期或反复接触的影响：反复或长期与皮肤接触可能引起皮炎。该物质可能对中枢神经系统有影响，导致持久的或复发性头痛和视力损伤。 |
| 物质性质 | 沸点：65℃ 熔点：-98℃ 相对密度（水=1）：0.79 水中溶解度：混溶 蒸汽压：20℃时12.3kPa 蒸汽相对密度：（空气=1）：1.1 蒸汽/空气混合物的相对密度（20℃，空气=1）：1.01 闪点：12℃（闭杯） 自然温度：464℃ 爆炸极限：空气中5.5%~44%（体积） |
| 环境数据 | 该物质对水生生物有极高毒性。该物质可能在水生环境中造成长期影响。强烈建议不要让该化学品进入环境。 |
| 注解 | 超过接触限值时，气味报警不充分。根据接触程度，需定期进行医疗检查。 |