甲醚

C2H6O

| CAS登记号：115-10-6 | 中文名称：二甲醚; 甲醚; 氧化二甲烷; 木醚 |
| --- | --- |
| RTECS号：PM4780000 |  |
| UN编号：1033 EC编号：603-019-00-8 | 英文名称：DIMETHYL ETHER; Methyl ether; Oxybismethane; Wood ether; Methoxymethane; (cylinder) |
| 原中国危险货物编号：21040 |  |
| 分子量：46.08 | 化学式：C2H6O |
| 危害/接触 类型 | 急性危害/症状 | 预防 | 急救/消防 |
| 火 灾 | 极易燃。 | 禁止明火，禁止火花和禁止吸烟。禁止与高温表面接触。 | 切断气源，如不可能并对周围环境无危险，让火自行燃尽。其他情况用干粉，二氧化碳灭火。 |
| 爆 炸 | 气体/空气混合物有爆炸性。 | 密闭系统、通风、防爆型电气设备和照明。 | 着火时，喷雾状水保持钢瓶冷却。从掩蔽位置灭火。 |
| 接 触 |  |  |  |
| ＃吸入 | 咳嗽。咽喉痛。意识模糊。倦睡。神志不清。 | 通风，局部排气通风或呼吸防护。 | 新鲜空气，休息。给予医疗护理。 |
| ＃皮肤 | 与液体接触：冻伤。 | 保温手套。 | 冻伤时，用大量水冲洗，不要脱去衣服。用大量水冲洗皮肤或淋浴。 |
| ＃眼睛 | 发红。疼痛。 | 护目镜，或眼睛防护结合呼吸防护。 | 先用大量水冲洗几分钟（如可能易行，摘除隐形眼镜），然后就医。 |
| ＃食入 |  | 工作时不得进食，饮水或吸烟。 |  |
| 泄露处置 | 撤离危险区域！向专家咨询！转移全部引燃源。个人防护用具：适用于有机气体和蒸气的过滤呼吸器。 |
| 包装与标志 | 欧盟危险性类别：F+符号 R:12 S:2-9-16-33 联合国危险性类别：2.1 中国危险性类别：第2.1项易燃气体 |
| 应急响应 | 运输应急卡：TEC(R)-21S1033 美国消防协会法规：H2(健康危险性);F4(火灾危险性);R1(反应危险性) |
| 储存 | 耐火设备（条件）。阴凉场所。 |
| 重要数据 | 物理状态、外观：无色气体，有特殊气味。 物理危险性：气体比空气重，可能沿地面流动，可能造成远处着火。 化学危险性：在光和空气的作用下，该物质能生成爆炸性过氧化物。燃烧时，生成刺激性烟雾。与氧化剂发生反应。 职业接触限值：欧盟职业接触限值：1000ppm；1920mg/m3（时间加权平均值）（欧盟，2002年）。 接触途径：该物质可通过吸入吸收到体内。 吸入危险性：容器漏损时，迅速达到空气中该气体的有害浓度。 短期接触的影响：该物质刺激眼睛和呼吸道。液体迅速蒸发，可能引起冻伤。该物质可能对中枢神经系统有影响。接触能够造成意识降低。 |
| 物理性质 | 沸点：-23.6℃ 熔点：-141.5℃ 相对密度（水=1）：0.61 水中溶解度：2.4g/100mL 蒸气压：21℃时506kPa 蒸气相对密度（空气=1）：1.6 闪点：易燃气体 自燃温度：350℃ 爆炸极限：空气中3.4%～26.7%（体积） 辛醇/水分配系数的对数值：0.1 |
| 环境数据 |  |
| 注解 | 进入工作区域前，检验氧含量。空气中高浓度造成缺氧，有神志不清或死亡危险。蒸馏前检验过氧化物，如有，将其去除。 |

# Text boxes

毒性

1

活性

2

4

易燃性