间苯二酚

C6H6O2

| CAS登记号：108-46-3 | 中文名称：间苯二酚；1,3-二羟基苯；1,3-苯二酚；3-羟基苯酚；雷琐酚 |
| --- | --- |
| RTECS号：VG9625000 |  |
| UN编号：2876 EC编号：604-010-00-1 | 英文名称：RESORCINOL;1,3-Dihydroxybenzene;1,3-Benzenediol;3-Hy droxyphenol;Resorcin |
| 原中国危险货物编号：61725 |  |
| 分子量：110.1 | 化学式：C6H6O2 |
| 危害/接触 类型 | 急性危害/症状 | 预防 | 急救/消防 |
| 火 灾 | 易燃的。 | 禁止明火 | 干粉、雾状水 |
| 爆 炸 |  | 防止静电荷积聚（例如，通过接地） |  |
| 接 触 |  | 防止粉尘扩散！严格作业环境管理！ |  |
| ＃吸入 | 腹部疼痛，嘴唇发青或指甲发青。皮肤发青。意识模糊。惊厥。咳嗽。头晕。头痛。恶心。喉咙痛，神志不清。 | 局部排气通风或呼吸防护。 | 新鲜空气，休息，必要时进行人工呼吸。给予医疗护理。 |
| ＃皮肤 | 发红，疼痛 | 防护手套，防护服 | 脱去污染的衣服，冲洗，然后用水和肥皂清洗皮肤，给予医疗护理。 |
| ＃眼睛 | 发红，疼痛 | 护目镜，面罩或眼睛防护结合呼吸防护。 | 先用大量水冲洗几分钟（如可能易行，摘除隐形眼镜），然后就医 |
| ＃食入 | （另见吸入） | 工作时不得进食，饮水或吸烟 | 漱口，催吐（仅对清醒病人）。用水冲服活性炭奖。给予医疗护理。 |
| 泄露处置 | 将泄漏物清扫进容器中。如果适当，首先润湿防治扬尘。小心收集残余物，然后转移安全场所。不要让该化学品进入环境。个人防护用具：适用于有害颗粒物的P2过滤。。 |
| 包装与标志 | 不得与食品和饲料一起运输。 欧盟危险性类别：Xn符号 N符号 R：22-36/38-50 S：2-26-61 联合国危险性类别：6.1 联合国包装类别：Ⅲ 中国危险性类别：第6.1类 毒性物质 中国包装类别：Ⅲ |
| 应急响应 | 运输应急卡：TEC（R）-61GT2-Ⅲ 美国消防协会法规：H3（健康危险性）；F1（火灾危险性）；R0（反应危险性） |
| 储存 | 与性质相互抵触的物质、食品和饲料分开存放。见化学危险性。 |
| 重要数据 | 物理状态、外观：白色晶体，遇空气、光或接触铁时，变粉红色。 物理危险性：由于流动、搅拌等，可能产生静电。 化学危险性：与强氧化剂、氨和氨基化合物反应，有着火和爆炸的危险。 职业接触限值：阈限值：10ppm（时间加权平均值）；20ppm（短期接触限制），A4（不能分类为人类致癌物）（美国政府工业卫生学家会议，2003年）。欧盟职业接触限值：10ppm 45mg/m3（时间加权平均值）（欧盟，2000年）。 接触途径：该物质可通过吸入其气溶胶，经皮肤和食入吸收到体内。 吸入危险性：20℃时，该物质蒸发不会或很缓慢达到空气中有害污染浓度，但喷洒或扩散时要快得多。 短期接触的影响：该物质刺激眼睛、皮肤和呼吸道。该物质可能对血液有影响，导致形成正铁血红蛋白。影响可能推迟显现。需进行医学观察。 长期或反复接触的影响：反复或长期接触时，偶尔可能引起皮肤过敏。 |
| 物理性质 | 沸点：280℃ 熔点：110℃ 密度：1.28g/cm3 水中溶解度：140g/100ml 蒸气压：20℃时0.065Pa 闪点：127℃（闭杯） 自燃温度：607℃ 爆炸极限：空气中1.4％～？％（体积） 辛醇/水分配系数的对数值：0.79～0.93 |
| 环境数据 | 该物质对水生生物是有害的。 |
| 注解 | 根据接触程度，建议定期进行医疗检查。该物质中毒时需采取必要的治疗措施。必须提供有指示说明当方法。不要将工作服带回家中。 |

# Text boxes

易燃性

3

活 性

毒 性

0

1