甲  烷

CH4

| CAS登记号：74-82-8 | 中文名称：甲烷; 甲基氢化物（钢瓶） |
| --- | --- |
| RTECS号：PA1490000 |  |
| UN编号：1971 EC编号：601-001-00-4 | 英文名称：METHANE; Methyl hydride(cylinder) |
| 原中国危险货物编号：21007 |  |
| 分子量：16.0 | 化学式：CH4 |
| 危害/接触 类型 | 急性危害/症状 | 预防 | 急救/消防 |
| 火 灾 | 极易燃。 | 禁止明火，禁止火花和禁止吸烟。 | 切断气源，如不可能并对周围环境无危险，让火自行燃尽；其他情况用二氧化碳，雾状水，干粉灭火。 |
| 爆 炸 | 气体/空气混合物有爆炸性。 | 密闭系统，通风，防爆型电气设备和照明。使用无火花手工工具。 | 着火时，喷雾状水保持钢瓶冷却。从掩蔽位置灭火。 |
| 接 触 |  |  |  |
| ＃吸入 | 窒息。（见注解）。 | 通风。如果浓度高，呼吸防护。 | 新鲜空气，休息。必要时进行人工呼吸。给予医疗护理。 |
| ＃皮肤 | 与液体接触：冻伤。 | 保温手套。 | 冻伤时，用大量水冲洗，不要脱去衣服，给予医疗护理。 |
| ＃眼睛 | 与液体接触：冻伤 | 护目镜。 | 先用大量水冲洗几分钟（如可能易行，摘除隐形眼镜），然后就医。 |
| ＃食入 |  |  |  |
| 泄露处置 | 撤离危险区域！向专家咨询！通风。移除全部引燃源。切勿直接向液体上喷水。个人防护用具：自给式呼吸器。 |
| 包装与标志 | 欧盟危险性类别：F+符号 R:12 S: 2-9-16-33 联合国危险性类别：2.1 中国危险性类别：第2.1项 易燃气体 |
| 应急响应 | 运输应急卡：TEC(R)-20G1F。 美国消防协会法规：H1（健康危险性）；F4（火灾危险性）；R0（反应危险性） |
| 储存 | 耐火设备（条件）。阴凉场所。沿地面和天花板通风。 |
| 重要数据 | 物理状态、外观：无色压缩或液化气体，无气味。 物理危险性：气体比空气轻。 职业接触限值：阈限值：(C1-C4链烷烃气体）1000ppm（时间加权平均值）（美国政府工业卫生学家会议，2005年）。最高容许浓度未制定标准。 接触途径：该物质可通过吸入吸收到体内。 吸入危险性：容器漏损时，由于降低封闭空间的氧含量能够造成缺氧。 短期接触的影响：液体迅速蒸发，可能引起冻伤。 |
| 物理性质 | 沸点：-161℃ 熔点：-183℃ 水中溶解度：20℃时3.3mL/100mL 蒸气相对密度（空气=1）：0.6 闪点：易燃气体 自燃温度：537℃ 爆炸极限：空气中5%～15%（体积） 辛醇/水分配系数的对数值：1.09 |
| 环境数据 |  |
| 注解 | 沸点时液体密度为0.42kg/L。空气中高浓度造成缺氧，有神志不清或死亡危险。进入工作区域前检验氧含量。转动泄漏钢瓶使漏口朝上，防止液态气体逸出。焊接使用后，关闭阀门，定期检查管路等，并用肥皂水试漏。预防一节提到的措施也适用于该气体的生产、钢瓶灌装和贮存。其他UN编号：1972（冷冻液体），危险性类别：2.1。 |

# Text boxes

毒性

0

活性

1

4

易燃性