邻氯甲苯

C7H7Cl / CH3C6H4Cl

| CAS登记号：95-49-8 | 中文名称：2-氯甲苯；1-氯-2-甲苯；邻氯甲苯；邻甲苯基氯 |
| --- | --- |
| RTECS号：XS9000000 |  |
| UN编号：2238 EC编号：602-040-00-X | 英文名称：2-CHLOROTOLUENE；1-Chloro-2-methylbenzene； o-Chlorotoluene ；o-Tolyl chloride |
| 原中国危险货物编号：33548 |  |
| 分子量：126.59 | 化学式：C7H7Cl / CH3C6H4Cl |
| 危害/接触类型 | 急性危害/症状 | 预防 | 急救/消防 |
| 火 灾 | 易燃的。在火焰中释放出刺激性或有毒烟雾（或气体） | 禁止明火，禁止火花和禁止吸烟。 | 二氧化碳，雾状水，泡沫，干粉。 |
| 爆 炸 | 高于43℃时，可能形成爆炸性蒸气/空气混合物。 | 高于43℃，使用密闭系统，通风和防爆型电气设备。 | 着火时，喷雾状水保持料桶等冷却。 |
| 接 触 |  | 防止产生烟云！ | 一切情况均向医生咨询！ |
| # 吸入 | 咳嗽。气促。头晕。 | 通风，局部排气通风或呼吸防护。 | 新鲜空气，休息。给予医疗护理。 |
| # 皮肤 | 皮肤干燥。发红。疼痛。 | 防护手套。 | 先用大量水冲洗，然后脱去污染的衣服并再次冲洗。 |
| # 眼睛 | 发红，疼痛。 | 安全护目镜。 | 先用大量水冲洗几分钟（如可能易行，摘除隐形眼镜），然后就医。 |
| # 食入 |  | 工作时不得进食、饮水或吸烟。 | 不要催吐。大量饮水，给予医疗护理。 |
| 泄漏处置 | 通风。转移全部引燃源。尽可能将泄漏液收集在可密闭的容器中。用砂土或惰性吸收剂吸收残液，并转移到安全场所。不要让该化学品进入环境。个人防护用具：适用于有机气体和蒸气的过滤呼吸器。 |
| 包装与标志 | 污染海洋物质 联合国危险性类别：3 联合国包装类别：Ⅲ 中国危险性类别：第3类易燃液体 中国包装类别：Ⅲ |
| 应急响应 | 美国消防协会法规：H2（健康危险性）；F2（火灾危险性）；R0（反应危险性） |
| 储存 | 耐火设备（条件）。与强氧化剂分开存放。 |
| 重要数据 | 物理状态、外观：无色液体，有特殊气味。 化学危险性：燃烧时，生成含氯化氢和光气有毒和腐蚀性烟雾。与氧化剂发生反应。 职业接触限值：阈限值：50ppm（时间加权平均值）（美国政府工业卫生学家会议，2003年）， 接触途径：该物质可通过吸入吸收到体内。 吸入危险性：20℃时该物质蒸发，相当慢达到空气中有害污染浓度。但喷洒或扩散时要快得多。 短期接触的影响：该物质刺激眼睛、皮肤和呼吸道。 长期或反复接触的影响：液体使皮肤脱脂。 |
| 物质性质 | 沸点：159.2℃ 熔点：-35.1℃ 相对密度（水=1）：1.08 水中溶解度：20℃时0.47g/100ml 蒸气压：20℃时0.35kPa 蒸气相对密度：（空气=1）：4.4 蒸气/空气混合物的相对密度（20℃，空气=1）：1.01 闪点：43℃（闭杯） 爆炸极限：空气中1%~12.6%（体积） |
| 环境数据 | 该物质对水生生物是有害的。该物质可能对环境有危害，对甲壳纲动物和鱼应给予特别注意。 |
| 注解 |  |