硫化氢

H2S

| CAS登记号：7783-06-4 | 中文名称：硫化氢; 氢硫化物（钢瓶） |
| --- | --- |
| RTECS号：MX1225000 |  |
| UN编号：1053 EC编号：016-001-00-4 | 英文名称：HYDROGEN SULFIDE; Sulfur hydride (cylinder) |
| 原中国危险货物编号：21006 |  |
| 分子量：34.1 | 化学式：H2S |
| 危害/接触 类型 | 急性危害/症状 | 预防 | 急救/消防 |
| 火 灾 | 极易燃。 | 禁止明火，禁止火花和禁止吸烟。 | 切断气源,如不可能并对周围环境无危险,让火自行燃尽。其他情况用雾状水，干粉，二氧化碳灭火。 |
| 爆 炸 | 气体/空气混合物有爆炸性。 | 密闭系统,通风,防爆型电气设备和照明。如为液体,防止静电荷积聚(如，通过接地)。不要使用压缩空气灌装、卸料或转运。 | 着火时，喷雾状水保持钢瓶冷却。 |
| 接 触 |  | 避免一切接触！ | 一切情况下均向医生咨询! |
| ＃吸入 | 头痛,头晕,咳嗽,咽喉痛,恶心,呼吸困难,神志不清。症状可能推迟显现。(见注解)。 | 通风，局部排气通风或呼吸防护。 | 新鲜空气,休息,半直立体位。必要时进行人工呼吸。禁止口对口进行人工呼吸。给予医疗护理。 |
| ＃皮肤 | 与液体接触:冻伤。 | 保温手套。 | 冻伤时，用大量水冲洗。不要脱去衣服。给予医疗护理。 |
| ＃眼睛 | 发红，疼痛，严重深度烧伤。 | 护目镜或眼睛防护结合呼吸防护。 | 先用大量水冲洗几分钟（如可能易行，摘除隐形眼镜），然后就医。 |
| ＃食入 |  | 工作时不得进食，饮水或吸烟。 |  |
| 泄露处置 | 撤离危险区域！向专家咨询！移除全部引燃源。通风。喷洒雾状水去除气体。个人防护用具：气密式化学防护服包括自给式呼吸器。 |
| 包装与标志 | 欧盟危险性类别：F+符号 T+符号 N符号 R:12-26-50 S:1/2-9-16-36-38-45-61 联合国危险性类别：2.3 联合国次要危险性：2.1 中国危险性类别：第2.3项 毒性气体 中国次要危险性：2.1大。 |
| 应急响应 | 运输应急卡：TEC(R)-20G21F或20S1053 美国消防协会法规：H4(健康危险性);F4(火灾危险性);R0(反应危险性) |
| 储存 | 耐火设备（条件）。与强氧化剂分开存放。阴凉场所。保存在通风良好的室内。安装连续监测和报警系统。 |
| 重要数据 | 物理状态、外观：无色压缩液化气体，有腐败鸡蛋的特殊气味。 物理危险性：气体比空气重，可能沿地面流动，可能造成远处着火。由于流动、搅拌等，可能产生静电。 化学危险性：加热可能引起激烈燃烧或爆炸。燃烧时，该物质分解生成硫氧化物有毒气体。与强氧化剂激烈反应，有着火和爆炸危险。浸蚀许多金属和某些塑料。 职业接触限值：阈限值：10ppm（时间加权平均值），15ppm（短期接触限值）（美国政府工业卫生学家会议，2004年）。最高容许浓度：10ppm；14mg/m3 ；最高限值种类：II（2）；妊娠风险等级：IIc（德国，2004年）。 接触途径：该物质可通过吸入吸收到体内。 吸入危险性：容器漏损时，迅速达到空气中该气体的有害浓度。 短期接触的影响：该物质刺激眼睛和呼吸道。该物质可能对中枢神经系统有影响。接触可能导致神志不清。接触可能导致死亡。吸入气体可能引起肺水肿（见注解）。影响可能推迟显现。需进行医学观察。液体迅速蒸发可能引起冻伤。 |
| 物理性质 | 沸点：-60℃ 熔点：-85℃ 水中溶解度：20℃时0.5g/100ml 蒸气相对密度（空气=1）：1.19 闪点：易燃气体 自燃温度：260℃ 爆炸极限：空气中4.3%～46%（体积） |
| 环境数据 | 该物质对水生生物有极高毒性。 |
| 注解 | 肺水肿症状常常经过几个小时以后才变得明显，体力劳动使症状加重。因而休息和医学观察是必要的。该物质中毒时须采取必要的治疗措施。必须提供有指示说明的适当方法。该物质干扰嗅觉。超过接触限值时，气味报警不充分。 |

# Text boxes

毒性

0

活性

4

4

易燃性