硫酸二甲酯

(CH3O)2SO2

| CAS登记号：77-78-1 | 中文名称：硫酸二甲酯; 二甲基硫酸酯; DMS |
| --- | --- |
| RTECS号：WS8225000 |  |
| UN编号：1595 EC编号：016-023-00-4 | 英文名称：DIMETHYL SULFATE; Sulfuric acid dimethyl ester; Dimethyl monosulfate; DMS |
| 原中国危险货物编号：61116 |  |
| 分子量：126.1 | 化学式：(CH3O)2SO2 |
| 危害/接触 类型 | 急性危害/症状 | 预防 | 急救/消防 |
| 火 灾 | 可燃的。在火焰中释放出刺激性或有毒烟雾(或气体)。 | 禁止明火。 | 干粉，泡沫，二氧化碳，雾状水。 |
| 爆 炸 | 高于83℃，可能形成爆炸性蒸气/空气混合物。 | 高于83℃，使用密闭系统、通风。 |  |
| 接 触 |  | 避免一切接触！ | 一切情况均向医生咨询! |
| ＃吸入 | 咳嗽,咽喉痛,灼烧感,呼吸短促,头痛,症状可能推迟显现(见注解)。 | 通风，局部排气通风或呼吸防护。 | 新鲜空气,休息,半直立体位,必要时进行人工呼吸,立即给予医疗护理。 |
| ＃皮肤 | 可能被吸收！发红。疼痛。水疱。皮肤烧伤。 | 防护手套。防护服。 | 脱去污染的衣服。用大量水冲洗皮肤或淋浴。立即给予医疗护理。 |
| ＃眼睛 | 发红。疼痛。烧伤。永久丧失视力。 | 面罩或眼睛防护结合呼吸防护。 | 用大量水冲洗(如可能易行，摘除隐形眼镜)。立即给与医疗护理。 |
| ＃食入 | 口腔和咽喉烧伤,咽喉有灼烧感,胃痉挛,呕吐,惊厥,休克或虚脱(另见吸入)。 | 工作时不得进食，饮水或吸烟。进食前洗手。 | 漱口。饮用1或2杯水。不要催吐。立即给予医疗护理。 |
| 泄露处置 | 撤离危险区域！向专家咨询！不要让该化学品进入环境。通风。将泄漏液收集在可密闭的容器中。用干燥砂土或惰性吸收剂吸收残液，并转移到安全场所。个人防护用具：全套防护服包括自给式呼吸器。 |
| 包装与标志 | 不易破碎包装，将易破碎包装放在不易破碎的密闭容器中。不得与食品和饲料一起运输。 欧盟危险性类别：T+符号 标记：E R:45-25-26-34-43-68 S:53-45 联合国危险性类别：6.1 联合国次要危险性：8 联合国包装类别：I 中国危险性类别：第6.1项 毒性物质 中国次要危险性：8 中国包装类别：I GHS分类：信号词:危险 图形符号:腐蚀-骷髅和交叉骨-健康危险 危险说明：可燃液体;吸入蒸气致命;吞咽会中毒;造成严重皮肤灼伤和眼睛损伤;可能导致皮肤过敏反应;怀疑导致遗传性缺陷;可能致癌;对肝、肾、肺造成损害;长期或反复接触对肺造成损害;对水生生物有害。 |
| 应急响应 | 运输应急卡：TEC(R)-61S1595 或 61GTC1-I。 美国消防协会法规：H4(健康危险性);F2(火灾危险性);R1(反应危险性)。 |
| 储存 | 与食品和饲料及性质相互抵触的物质分开存放(见化学危险性)。阴凉场所。干燥。严格密封。沿地面通风。储存在没有排水管或下水道的场所。 |
| 重要数据 | 物理状态、外观：无色，油状液体。 化学危险性：加热或燃烧时，该物质分解生成含有硫氧化物的有毒烟雾。水溶液是一种中强酸。与水发生反应产生硫酸伴随放热。与浓氨、碱、酸和强氧化剂发生激烈反应，有着火和爆炸危险。 职业接触限值：阈限值：0.1ppm(时间加权平均值)(经皮)；A3(确认的动物致癌物，但未知与人类相关性)(美国政府工业卫生学家会议，2008年)。最高容许浓度：皮肤吸收；致癌物类别：2(德国，2008年)。 接触途径：该物质可通过吸入其蒸气、经皮肤和经食入吸收到体内。 吸入危险性：20℃时，该物质蒸发相当快地达到空气中有害污染浓度。 短期接触的影响：该物质腐蚀眼睛，皮肤和呼吸道。食入有腐蚀性。吸入可能引起肺水肿(见注解)。该物质可能对肝、肾有影响，导致功能损伤。远高于职业接触限值接触可能导致死亡。影响可能推迟显现。需进行医学观察。 长期或反复接触的影响：反复或长期接触其蒸气，肺可能受损伤。该物质很可能是人类致癌物。反复或长期接触可能引起皮肤过敏。 |
| 物理性质 | 沸点：188℃时分解。 熔点：-32℃ 相对密度（水=1）：1.3 水中溶解度：18℃时2.8g/100mL 蒸气压：20℃时65Pa 蒸气相对密度（空气=1）：4.4 蒸气/空气混合物的相对密度（20℃，空气=1）：1.00 闪点：83℃(闭杯) 自燃温度：470℃ 爆炸极限：空气中3.6%～23.3%(体积) 辛醇/水分配系数的对数值：0.16 |
| 环境数据 | 该物质对水生生物是有害的。 |
| 注解 | 商业二甲基硫酸盐可能含有微量硫酸。根据接触程度，建议定期进行医学检查。肺水肿症状常常经过几个小时以后才变得明显，体力劳动使症状加重。因而休息和医学观察是必要的。应当考虑由医生或医生指定的人员立即采取适当吸入治疗。中毒浓度时无气味报警。不要将工作服带回家中 |

# Text boxes

易燃性

4

活 性

毒 性

1

2