氯

Cl2

| CAS登记号：7782-50-5 | 中文名称：液氯；氯(钢瓶); 氯气 |
| --- | --- |
| RTECS号：FO2100000 |  |
| UN编号：1017 EC编号：007-001-00-7 | 英文名称：CHLORINE; (cylinder) |
| 原中国危险货物编号：23002 |  |
| 分子量：70.9 | 化学式：Cl2 |
| 危害/接触 类型 | 急性危害/症状 | 预防 | 急救/消防 |
| 火 灾 | 不可燃，但可助长其他物质燃烧。许多反应可能引起火灾或爆炸。 | 禁止与性质相互抵触的物质接触（见化学危险性）。 | 周围环境着火时，使用适当的灭火剂。 |
| 爆 炸 | 有着火和爆炸危险（见化学危险性）。 | 禁止与性质相互抵触的物质接触（见化学危险性）。 | 着火时，喷雾状水保持钢瓶冷却，但避免该物质与水接触。 |
| 接 触 |  | 避免一切接触! | 一切情况均向医生咨询! |
| ＃吸入 | 咳嗽,咽喉痛,呼吸短促,喘息,呼吸困难,症状可能推迟显现(见注解)。 | 呼吸防护。密闭系统和通风。 | 新鲜空气,休息,半直立体位,立即给予医疗护理,必要时进行人工呼吸,见注解。 |
| ＃皮肤 | 与液体接触：冻伤。发红。灼烧感。疼痛。皮肤烧伤。 | 保温手套。防护服。 | 先用大量水冲洗至少15分钟，然后脱去污染的衣服并再次冲洗。立即给予医疗护理。 |
| ＃眼睛 | 引起流泪。发红。疼痛。烧伤。 | 面罩，和眼睛防护结合呼吸防护。 | 用大量水冲洗(如可能易行,摘除隐形眼镜)。立即给与医疗护理。 |
| ＃食入 |  | 工作时不得进食，饮水或吸烟。 |  |
| 泄露处置 | 撤离危险区域！向专家咨询！通风。如果可能，关闭钢瓶。隔离该区域直到气体已经扩散为止。切勿直接向液体上喷水。喷洒雾状水去除气体。不要让该化学品进入环境。个人防护用具：气密式化学防护服，包括自给式呼吸器。 |
| 包装与标志 | 特殊绝缘钢瓶。污染海洋物质。 欧盟危险性类别：T符号 N符号 R:23-36/37/38-50 S:1/2-9-45-61 联合国危险性类别：2.3 联合国次要危险性：8 中国危险性类别：第2.3项 毒性气体 中国包装类别：第8类 GHS分类：信号词：危险 图形符号：钢瓶-腐蚀-骷髅和交叉骨-健康危险-环境 危险说明：内含高压气体，遇热可能爆炸；吸入气体致命；造成严重皮肤灼伤和眼睛损伤；可能引起呼吸刺激；长期或反复吸入可能对肺造成损害；对水生生物毒性非常大。 |
| 应急响应 | 美国消防协会法规：H4(健康危险性)；F0(火灾危险性)；R0(反应危险性)；OX(氧化剂)。 |
| 储存 | 如果在建筑物内，耐火设备(条件)。注意收容灭火产生的废水。与食品和饲料分开存放，见化学危险性。阴凉场所。干燥。保存在通风良好的室内。储存在没有排水管或下水道的场所。 |
| 重要数据 | 物理状态、外观：绿色至黄色压缩液化气体，有刺鼻气味。 物理危险性：该气体比空气重。 化学危险性：水溶液是一种强酸，与碱激烈反应并具有腐蚀性。该物质是一种强氧化剂，与可燃物质和还原性物质激烈地发生反应。该物质与多数有机和无机化合物反应，有着火和爆炸的危险。浸蚀金属。 职业接触限值：阈限值：0.5ppm(时间加权平均值)，1ppm(短期接触限值)；A4(不能分类为人类致癌物)(美国政府工业卫生学家会议，2009年)。欧盟职业接触限值：0.5ppm，1.5mg/m3(短期接触限值)(欧盟，2006年)。 接触途径：各种接触途径均严重的局部影响。 吸入危险性：容器漏损时，迅速达到空气中该气体的有害浓度。 短期接触的影响：流泪。该物质腐蚀眼睛、皮肤和呼吸道。液体迅速蒸发可能引起冻伤。吸入可能引起类似哮喘反应。吸入可能引起肺炎。吸入可能引起肺水肿，但只在对眼睛和/或呼吸道的最初腐蚀性影响已经显现以后。见注解。接触可能导致死亡。 长期或反复接触的影响：该物质可能对呼吸道和肺有影响，导致慢性炎症和功能损伤。该物质可能对牙齿有影响，导致牙齿侵蚀。 |
| 物理性质 | 沸点：-34℃ 熔点：-101℃ 水中溶解度：20℃时0.7g/100mL 蒸气压：20℃时673kPa 蒸气相对密度（空气=1）：2.5 |
| 环境数据 | 该物质对水生生物有极高毒性。强烈建议不要让该化学品进入环境。 |
| 注解 | 肺水肿症状常常经过几个小时以后才变得明显，体力劳动使症状加重。因而休息和医学观察是必要的。应当考虑由医生或医生指定的人立即采取适当吸入治疗法。超过接触限值时，气味报警不充分。不要在火焰或高温表面附近或焊接时使用。不要向泄漏钢瓶上喷水(防止钢瓶腐蚀)。转动泄漏钢瓶使漏口朝上，防止液态气体逸出。 |

# Text boxes

易燃性

0

4

活性

0

毒性

OX