氯苯

C6H5Cl

| CAS登记号：108-90-7 | 中文名称：氯苯; 苯基氯 |
| --- | --- |
| RTECS号：CZ0175000 |  |
| UN编号：1134 EC编号：602-033-00-1 | 英文名称：CHLOROBENZENE; Benzene chloride; Chlorobenzol; Phenyl chloride |
| 原中国危险货物编号：33546 |  |
| 分子量：112.6 | 化学式：C6H5Cl |
| 危害/接触 类型 | 急性危害/症状 | 预防 | 急救/消防 |
| 火 灾 | 易燃的。在火焰中释放出刺激性或有毒烟雾（或气体）。 | 禁止明火，禁止火花和禁止吸烟。 | 干粉，雾状水，泡沫，二氧化碳。 |
| 爆 炸 | 高于27℃，可能形成爆炸性蒸气/空气混合物。 | 高于27℃，使用密闭系统、通风和防爆型电气设备。 | 着火时，喷雾状水保持料桶等冷却。 |
| 接 触 |  |  |  |
| ＃吸入 | 倦睡。头痛。恶心。神志不清。 | 通风，局部排气通风或呼吸防护。 | 新鲜空气，休息，给予医疗护理。 |
| ＃皮肤 | 发红。皮肤干燥。 | 防护手套。 | 给予医疗护理。 |
| ＃眼睛 | 发红。疼痛。 | 安全护目镜，或眼睛防护结合呼吸防护。 | 先用大量水冲洗几分钟（如可能易行，摘除隐形眼镜），然后就医 |
| ＃食入 | 腹部疼痛（另见吸入）。 | 工作时不得进食，饮水或吸烟 | 漱口，不要催吐，给予医疗护理。 |
| 泄露处置 | 通风。转移全部引燃源。尽可能将泄漏液收集在可密闭的容器中。用砂土或惰性吸收剂吸收残液，并转移到安全场所。不要让该化学品进入环境。个人防护用具：适用于有机气体和蒸气的过滤呼吸器。 |
| 包装与标志 | 欧盟危险性类别：Xn符号 N符号 R:10-20-51/53 S:2-24/25-61 联合国危险性类别：3 联合国包装类别：III 中国危险性类别：第3类易燃液体 中国包装类别：III |
| 应急响应 | 运输应急卡：TEC(R)-30S1134 美国消防协会法规：H2（健康危险性）；F3（火灾危险性）；R0（反应危险性） |
| 储存 | 耐火设备（条件）。与强氧化剂分开存放 |

| 重要数据 | 物理状态、外观：无色液体，有特殊气味。 化学危险性：加热时，与高温表面或火焰接触时，该物质分解生成有毒和腐蚀性烟雾。与强氧化剂激烈反应，有着火和爆炸危险。浸蚀橡胶和某些塑料。 职业接触限值：阈限值：10ppm（时间加权平均值），A3（确认的动物致癌物，但未知与人类相关性）；公布生物暴露指数（美国政府工业卫生学家会议，2003年）。最高容许浓度：10ppm，47mg/m3；最高限值种类：II（2）；妊娠风险等级：C（德国，2003年）。 接触途径：该物质可通过吸入其蒸气，经皮肤和食入吸收到体内。 吸入危险性：20℃时，该物质蒸发相当快地达到空气中有害污染浓度。 短期接触的影响：该物质刺激眼睛和皮肤。如果吞咽的液体吸入肺中，可能引起化学肺炎。该物质可能对中枢神经系统有影响，导致意识降低。 长期或反复接触的影响：液体使皮肤脱脂。该物质可能对肝和肾有影响。 |
| --- | --- |
| 物理性质 | 沸点：132℃ 熔点：-45℃ 相对密度（水=1）：1.11 水中溶解度：20℃时0.05g/100mL 蒸气压：20℃时1.17kPa 蒸气相对密度（空气=1）：3.88 蒸气/空气混合物的相对密度（20℃，空气=1）：1.03 闪点：27℃（闭杯） 自燃温度：590℃ 爆炸极限：空气中1.3%～11%（体积） 辛醇/水分配系数的对数值：2.18～2.84 |
| 环境数据 | 该物质对水生生物是有害的。强烈建议不要让该化学品进入环境。 |
| 注解 | 不要在火焰或高温表面附近或焊接时使用。 |