氯甲基甲醚

CH3OCH2Cl

| CAS登记号：107-30-2 | 中文名称：氯甲基甲醚; 氯二甲醚; 氯甲氧甲烷; 氯甲基甲基醚 |
| --- | --- |
| RTECS号：KN6650000 |  |
| UN编号：1239 EC编号：603-075-00-3 | 英文名称：CHLOROMETHYL METHYL ETHER; Dimethylchloro ether; Chloromethoxymethane |
| 原中国危险货物编号：32089 |  |
| 分子量：80.5 | 化学式：CH3OCH2Cl |
| 危害/接触类型 | 急性危害/症状 | 预防 | 急救/消防 |
| 火 灾 | 高度易燃。在火焰中释放出刺激性或有毒烟雾(或气体)。加热引起压力升高，容器有破裂的危险。 | 禁止明火，禁止火花和禁止吸烟。 | 干粉，水可能无效。 |
| 爆 炸 | 蒸气/空气混合物有爆炸性。 | 密闭系统，通风，防爆型电气设备和照明。防止静电荷积聚(例如，通过接地)。 | 着火时，喷雾状水保持料桶等冷却。 |
| 接 触 |  | 避免一切接触！ | 一切情况均向医生咨询！ |
| # 吸入 | 灼烧感。咳嗽。咽喉痛。头晕。头痛。恶心。呼吸短促。呼吸困难。 | 密闭系统和通风。 | 新鲜空气，休息。半直立体位。必要时进行人工呼吸。立即给予医疗护理。 |
| # 皮肤 | 发红。疼痛。皮肤烧伤。水疱。 | 防护手套。防护服。 | 脱去污染的衣服。用大量水冲洗皮肤或淋浴。给予医疗护理。 |
| # 眼睛 | 发红。疼痛。视力模糊。视力丧失。严重烧伤。 | 面罩，或眼睛防护结合呼吸防护。 | 用大量水冲洗(如可能易行，摘除隐形眼镜)。立即给与医疗护理。 |
| # 食入 | 口腔和咽喉烧伤。胃痉挛。呕吐。腹泻。休克或虚脱。 | 工作时不得进食，饮水或吸烟。进食前洗手。 | 漱口。不要催吐。立即给予医疗护理。 |
| 泄漏处置 | 撤离危险区域！向专家咨询！转移全部引燃源。通风。将泄漏液收集在可密闭的容器中。用砂土或惰性吸收剂吸收残液，并转移到安全场所。不要冲入下水道。个人防护用具：全套防护服包括自给式呼吸器。 |
| 包装与标志 | 不易破碎包装，将易破碎包装放在不易破碎的密闭容器中。不得与食品和饲料一起运输。 欧盟危险性类别：F符号 T符号 标记：E R:45-11-20/21/22 S:53-45 联合国危险性类别：6.1 联合国次要危险性：3 联合国包装类别：I 中国危险性类别：第6.1项 毒性物质 中国次要危险性：3 中国包装类别：I GHS分类：信号词：危险 图形符号：火焰-腐蚀-健康危险 危险说明：高度易燃液体和蒸气；造成严重皮肤灼伤和眼睛损伤；可能致癌。 |
| 应急响应 |  |
| 储存 | 耐火设备(条件)。注意收容灭火产生的废水。严格密封。与食品和饲料分开存放。储存在没有排水管或下水道的场所。 |
| 重要数据 | 物理状态、外观：无色液体，有特殊气味。 物理危险性：蒸气比空气重，可能沿地面流动；可能造成远处着火。由于流动、搅拌等，可能产生静电。 化学危险性：燃烧时，生成含有光气和氯化氢的有毒气体。与水接触时该物质分解，生成氯化氢和甲醛。有水存在时，浸蚀许多金属。 职业接触限值：阈限值：各种途径的接触均应小心控制在尽可能低的程度；A2(可疑人类致癌物)(美国政府工业卫生学家会议，2009年)。最高容许浓度：致癌物类别：1(适用于含有二氯二甲醚杂质最高为7%的工业品)(德国，2009年)。 接触途径：各种接触途径均产生严重的局部影响。 吸入危险性：20℃时，该物质蒸发相当快地达到空气中有害污染浓度。 短期接触的影响：该物质腐蚀眼睛、皮肤和呼吸道。吸入可能引起肺水肿，但只在最初的对眼睛和(或)呼吸道的腐蚀性影响已经显现后。需进行医学观察。 长期或反复接触的影响：该物质是人类致癌物。反复或长期接触，肺可能受损伤。 |
| 物质性质 | 沸点：59℃ 熔点：-104℃ 相对密度（水=1）：1.06 水中溶解度：分解 蒸气压：20℃时21.6kPa 蒸气相对密度（空气=1）：2.8 蒸气/空气混合物的相对密度（20℃，空气=1）：1.4 闪点：-8℃ 闭杯 自燃温度：见注解 爆炸极限：见注解 |
| 环境数据 | 该物质对水生生物是有害的。 |
| 注解 | 自燃温度未见文献报道。不要在火焰或高温表面附近或焊接时使用。蒸馏前检验过氧化物，如有，将其去除。 |

# Text boxes

易燃性

2

活 性

毒 性

2

3