氰化钠

NaCN

| CAS登记号：143-33-9 | 中文名称：氰化钠; 氢氰酸钠盐 |
| --- | --- |
| RTECS号：VZ7525000 |  |
| UN编号：1689 EC编号：006-007-00-5 | 英文名称：SODIUM CYANIDE; Hydrocyanic acid, sodium salt |
| 原中国危险货物编号：61001 |  |
| 分子量：49.01 | 化学式：NaCN |
| 危害/接触 类型 | 急性危害/症状 | 预防 | 急救/消防 |
| 火 灾 | 不可燃，但与水或潮湿空气接触时生成易燃气体。在火焰中释放出刺激性或有毒烟雾(或气体)。 |  | 禁用含水灭火剂。禁止用水。禁用二氧化碳。周围环境着火时，使用泡沫和干粉灭火。 |
| 爆 炸 |  |  | 着火时,喷雾状水保持料桶等冷却,但避免该物质与水接触。 |
| 接 触 |  | 防止粉尘扩散！严格作业环境管理！ | 一切情况均向医生咨询！ |
| ＃吸入 | 咽喉痛,头痛,意识模糊,虚弱,气促,惊厥,神志不清。 | 局部排气通风或呼吸防护。 | 新鲜空气，休息。禁止口对口进行人工呼吸。由经过培训的人员给予吸氧。给予医疗护理。 |
| ＃皮肤 | 可能被吸收！发红。疼痛。另见吸入。 | 防护手套，防护服 | 脱去污染的衣服,用大量水冲洗皮肤或淋浴,给予医疗护理 |
| ＃眼睛 | 发红。疼痛。（另见吸入）。 | 护目镜,面罩,如为粉末，眼睛防护结合呼吸防护。 | 先用大量水冲洗几分钟（如可能易行，摘除隐形眼镜），然后就医 |
| ＃食入 | 灼烧感。恶心。呕吐。腹泻。（另见吸入）。 | 工作时不得进食，饮水或吸烟。进食前洗手。 | 催吐(仅对清醒病人!)。催吐时戴防护手套。禁止口对口进行人工呼吸。由经过培训的人员给予吸氧。给予医疗护理。见注解 |
| 泄露处置 | 撤离危险区域！向专家咨询！通风。将泄漏物清扫进干燥，可密闭和有标签的容器中。小心用次氯酸钠溶液中和残余物。然后用大量水冲净。不要让该化学品进入环境。化学防护服，包括自给式呼吸器。 |
| 包装与标志 | 气密。不易破碎包装，将易破碎包装放在不易破碎的密闭容器中。不得与食品和饲料一起运输。污染海洋物质。 欧盟危险性类别：T+符号 N符号 标记：A R:26/27/28-32-50/53 S:1/2-7-28-29-45-60-61 联合国危险性类别：6.1 联合国包装类别：Ⅰ 中国危险性类别：第6.1类 毒性物质 中国包装类别：Ⅰ |
| 应急响应 | 运输应急卡：TEC(R)-61S1689。 美国消防协会法规：H3（健康危险性）；F0（火灾危险性）；R0（反应危险性） |
| 储存 | 与强氧化剂、酸、食品和饲料、二氧化碳、水或含水产品分开存放。干燥。严格密封。保存在通风良好的室内。 |
| 重要数据 | 物理状态、外观：白色吸湿的晶体粉末，有特殊气味。干燥时无气味。 化学危险性：与酸接触时，该物质迅速分解。与水、湿气或二氧化碳接触时，缓慢分解生成氰化氢（见卡片#0492）。水溶液是一种中强碱。 职业接触限值：阈限值：5mg/m3（以CN-计）（上限值，经皮）（美国政府工业卫生学家会议，2003年）。最高容许浓度：2mg/m3（可吸入粉尘）；最高限值种类：II（1）；皮肤吸收；妊娠风险等级：C（德国，2004年）。 接触途径：该物质可通过吸入，经皮肤和食入吸收到体内。 吸入危险性：扩散时，可较快达到空气中颗粒物有害浓度。 短期接触的影响：该物质严重刺激眼睛、皮肤和呼吸道。该物质可能对细胞呼吸有影响，导致惊厥和神志不清。接触可能导致死亡。需进行医学观察。见注解。 长期或反复接触的影响：该物质可能对甲状腺有影响。 |
| 物理性质 | 沸点：1496℃ 熔点：563.7℃ 密度：1.6g/cm3 水中溶解度：20℃时58g/100mL |
| 环境数据 | 该物质对水生生物有极高毒性。 |
| 注解 | 工作接触的任何时刻都不应超过职业接触限值。该物质中毒时需采取必要的治疗措施。必须提供有指示说明的适当方法。不要将工作服带回家中。根据接触程度，建议定期进行医疗检查。在工作场所如果可能接触到氢氰酸，不要单独一人工作。 |

# Text boxes

易燃性

3

活 性

毒 性

0

0