氰化氢

HCN

| CAS登记号：74-90-8 | 中文名称：氰化氢（液化的）; 氢氰酸; 甲腈 （液化的） |
| --- | --- |
| RTECS号：MW6825000 |  |
| UN编号：1051 EC编号：006-006-00-X | 英文名称：HYDROGEN CYANIDE, LIQUEFIED; Hydrocyanic acid; Prussic acid; Formonitrile; (liquefied) |
| 原中国危险货物编号：61003 |  |
| 分子量：27.03 | 化学式：HCN |
| 危害/接触 类型 | 急性危害/症状 | 预防 | 急救/消防 |
| 火 灾 | 极易燃。在火焰中释放出刺激性或有毒烟雾（或气体） | 禁止明火，禁止火花和禁止吸烟。 | 切断气源,如不可能并对周围环境无危险,让火自行燃尽。其他情况用干粉,雾状水,泡沫，二氧化碳灭火。 |
| 爆 炸 | 气体/空气混合物有爆炸性。 | 密闭系统，通风，防爆型电气设备和照明。 | 着火时,喷雾状水保持钢瓶冷却。从掩蔽位置灭火。 |
| 接 触 |  | 避免一切接触！ | 一切情况均向医生咨询！ |
| ＃吸入 | 意识模糊。倦睡。头痛。恶心。惊厥。气促。神志不清。死亡。 | 通风，局部排气通风或呼吸防护。 | 新鲜空气,休息。半直立体位。禁止口对口进行人工呼吸。由经过培训的人员给予吸氧。给予医疗护理。见注解。 |
| ＃皮肤 | 可能被吸收！（另见吸入）。 | 防护手套，防护服 | 用大量水冲洗皮肤或淋浴。给予医疗护理。急救时戴防护手套。 |
| ＃眼睛 | 蒸气将被吸收！发红。（见吸入）。 | 护目镜，或眼睛防护结合呼吸防护。 | 先用大量水冲洗几分钟（如可能易行，摘除隐形眼镜），然后就医 |
| ＃食入 | 灼烧感。（另见吸入）。 | 工作时不得进食，饮水或吸烟。进食前洗手。 | 漱口。不要催吐。禁止口对口进行人工呼吸。由经过培训的人员给予吸氧。给予医疗护理。（见注解）。 |
| 泄露处置 | 立即撤离危险区域！向专家咨询！通风。转移全部引燃源。用砂土或惰性吸收剂吸收残液，并转移到安全场所。切勿直接向液体上喷水。不要让该化学品进入环境。气密式化学防护服，包括自给式呼吸器。 |
| 包装与标志 | 污染海洋物质。 欧盟危险性类别：F+符号 T+符号 N符号 R:12-26-50/53 S:1/2-7/9-16-36/37-38-45-60-6 联合国危险性类别：6.1 联合国次要危险性：3 联合国包装类别：Ⅰ 中国危险性类别：第6.1类 毒性物质 中国次要危险性：3 中国包装类别：Ⅰ |
| 应急响应 | 运输应急卡：TEC(R)-61S1051。 美国消防协会法规：H4（健康危险性）；F4（火灾危险性）；R2（反应危险性） |
| 储存 | 耐火设备（条件）。与食品和饲料分开存放。阴凉场所。稳定后储存。 |
| 重要数据 | 物理状态、外观：无色气体或液体，有特殊气味。 物理危险性：气体与空气充分混合，容易形成爆炸性混合物。 化学危险性：加热，在碱（2%以上的水）的作用下或者未经化学性稳定处理时，该物质可能聚合，有着火或爆炸危险。燃烧时，生成含氮氧化物有毒和腐蚀性气体。水溶液是一种弱酸。与氧化剂、氯化氢与乙醇的混合物激烈反应，有着火和爆炸的危险。 职业接触限值：阈限值：4.7ppm(上限值，经皮)(美国政府工业卫生学家会议，2003年）。最高容许浓度：1.9ppm，2.1mg/m3（皮肤吸收）；最高限值种类：II（2）；妊娠风险等级：C（德国，2002年）。 接触途径：该物质可通过吸入、经皮肤和食入吸收到体内。 吸入危险性：20℃时该物质蒸发迅速达到空气中有害污染浓度。 短期接触的影响：该物质刺激眼睛和呼吸道。该物质可能对细胞呼吸有影响，导致惊厥和神志不清。接触可能导致死亡。需进行医学观察。见注解。 长期或反复接触的影响：该物质可能对甲状腺有影响。 |
| 物理性质 | 沸点：26℃ 熔点：-13℃ 相对密度（水=1）：0.69（液体） 水中溶解度：混溶 蒸气压：20℃时82.6kPa 蒸气相对密度（空气=1）：0.94 闪点：-18℃（闭杯） 自燃温度：538℃ 爆炸极限：空气中5.6%～40%（体积） 辛醇/水分配系数的对数值：-0.25 |
| 环境数据 | 该物质对水生生物有极高毒性。 |
| 注解 | 工作接触的任何时刻都不应超过职业接触限值。该物质中毒时需采取必要的治疗措施。必须提供有指示说明的适当方法。超过接触限值时，气味报警不充分。本卡片的建议也适用于氰化氢（稳定的，吸收在多孔的惰性材料中）。其他UN编号：1613，氰化氢水溶液（氰化氢含量不超过20%）；1614，氰化氢（稳定的，吸收在多孔惰性材料中）；3294，（氰化氢乙醇溶液，氰化氢含量不超过45%）。如果在工作场所可能接触到氰化氢，不要单独一人工作。根据接触程度，建议定期进行医疗检查。 |

# Text boxes

易燃性

4

活 性

毒 性

2

4