三氟化硼

BF3

| CAS登记号：7637-07-02 | 中文名称：三氟化硼; 三氟甲硼烷(钢瓶) |
| --- | --- |
| RTECS号：ED2275000 |  |
| UN编号：1008 EC编号：005-001-00-X | 英文名称：BORON TRIFLUORIDE; Trifluoroborane (cylinder) |
| 原中国危险货物编号：23018 |  |
| 分子量：67.8 | 化学式：BF3 |
| 危害/接触 类型 | 急性危害/症状 | 预防 | 急救/消防 |
| 火 灾 | 不可燃。 |  | 周围环境着火时，允许使用各种灭火剂。 |
| 爆 炸 |  |  | 着火时喷雾状水保持钢瓶冷却,但避免该物质与水接触。 |
| 接 触 |  | 严格作业环境管理！ | 一切情况下均向医生咨询! |
| ＃吸入 | 腐蚀作用，灼烧感，咳嗽，呼吸困难，神志不清。 | 通风，局部排气通风或呼吸防护。 | 新鲜空气，休息，半直立体位。必要时进行人工呼吸，给予医疗护理。 |
| ＃皮肤 | 发红，烧灼感，疼痛；与液体接触时：冻伤。 | 防护手套，保温手套，防护服。 | 用大量水冲洗，然后脱掉污染的衣服，再次冲洗，给予医疗护理。 |
| ＃眼睛 | 发红，疼痛，视力模糊。 | 面罩或眼睛防护结合呼吸防护。 | 先用大量水冲洗几分钟（如可能易行，摘除隐形眼镜），然后就医。 |
| ＃食入 |  | 工作时不得进食、饮水或吸烟。 |  |
| 泄露处置 | 撤离危险区域，向专家咨询！通风。 切勿直接将水喷洒在液体上。喷水雾驱除烟雾。个人防护用具：全套防护服包括自给式呼吸器。 |
| 包装与标志 | 欧盟危险性类别T+符号 C符号 R:14-26-35 S:1/2-9-26-28-36/37/39-45 联合国危险性类别：2.3 联合国次要危险性：8 中国危险性类别：第2.3项 毒性气体 中国次要危险性：8 |
| 应急响应 | 运输应急卡：TEC(R)-20G1TC。 |
| 储存 | 如果在建筑物内，耐火设备（条件）。阴凉场所。与碱金属、碱土金属、烷基硝酸酯和石灰分开存放。 |
| 重要数据 | 物理状态、外观：无色压缩性气体，有刺鼻的气味。在潮湿空气中形成白色烟雾。 物理危险性：气体比空气重。 化学危险性：该物质聚合生成不饱和化合物。与水或潮湿空气接触时，该物质分解生成氟化氢（见卡片#0283）、氟硼酸和硼酸有毒和腐蚀性烟雾。与许多物质，如钠、钾和钙以及烷基硝酸酯发生反应。有水存在时浸蚀许多金属。 职业接触限值：阈限值1ppm（上限值）（美国政府工业卫生学家会议，2004年）。最高容许浓度：IIb（未制定标准，但可提供数据）（德国，2004年）。 接触途径：该物质可通过吸入吸收到体内。 吸入危险性：容器漏损时，迅速达到空气中该气体的有害浓度。 短期接触的影响：腐蚀作用。该物质腐蚀眼睛、皮肤和呼吸道。吸入气体可能引起肺水肿（见注解）。 液体迅速蒸发可能引起冻伤。 长期或反复接触的影响：该物质可能对肾有影响。 |
| 物理性质 | 沸点：：-100℃ 熔点：-127℃ 水中溶解度：反应（见注解） 蒸气相对密度（空气=1）：2.4 |
| 环境数据 | 该物质可能对环境有危害，对水生生物应给予特别注意。 |
| 注解 | 根据接触程度，需定期进行医疗检查。工作接触的任何时刻不应超过职业接触限值。肺水肿症状通常几个小时以后才明显，体力劳动使症状加重。因此，休息和医学观察是必要的。应考虑由医生或医生指定人员立即采取适当吸入治疗法。 |

# Text boxes

毒性

2

活性

3

4

易燃性