三氯化磷

PCl3

| CAS登记号：7719-12-2 | 中文名称：三氯化磷; 三氯化膦; 氯化磷 |
| --- | --- |
| RTECS号：TH3675000 |  |
| UN编号：1809 EC编号：015-007-00-4 | 英文名称：PHOSPHOROUS TRICHLORIDE; Trichlorophosphine; Phosphorous chloride |
| 原中国危险货物编号：81041 |  |
| 分子量：137.35 | 化学式：PCl3 |
| 危害/接触 类型 | 急性危害/症状 | 预防 | 急救/消防 |
| 火 灾 | 不可燃。许多反应可能引起着火和爆炸。在火焰中释放出刺激性或有毒烟雾（或气体）。 | 禁止与水接触。 | 干粉，二氧化碳，干砂土。禁止用水。禁用含水灭火剂。 |
| 爆 炸 |  |  | 着火时，喷雾状水保持料桶等冷却，但避免与水直接接触。 |
| 接 触 |  | 避免一切接触！ | 一切情况均向医生咨询！ |
| ＃吸入 | 灼烧感，咳嗽，气促，咽喉疼痛，呕吐，恶心，呼吸困难。症状可能推迟显现。（见注解）。 | 通风，局部排气通风或呼吸防护。 | 新鲜空气，休息，半直立体位。必要时进行人工呼吸，给予医疗护理。 |
| ＃皮肤 | 发红，疼痛，水疱，皮肤烧伤。 | 防护手套，防护服。 | 脱去污染的衣服，用大量水冲洗皮肤或淋浴，给予医疗护理。 |
| ＃眼睛 | 发红，疼痛，视力模糊，严重深度烧伤，视力丧失，流泪。 | 面罩，或眼睛防护结合呼吸防护。 | 先用大量水冲洗几分钟（如可能易行，摘除隐形眼镜），然后就医 |
| ＃食入 | 灼烧感，腹痛，休克或虚脱。（另见吸入）。 | 工作时不得进食，饮水或吸烟 | 漱口，不要催吐，给予医疗护理。 |
| 泄露处置 | 撤离危险区域。向专家咨询！尽量将泄漏液收集在可密闭容器中。用砂土或惰性吸收剂吸收残液，然后转移至安全场所。个人防护用具：化学防护服包括自给式呼吸器。 |
| 包装与标志 | 气密。不易破碎包装，将易碎包装放在不易破碎的密闭容器中。不得与食品和饲料一起运输。 欧盟危险性类别：T+符号 C符号 R:14-26/28-35-48/20 S:1/2-7/8-26-36/37/39-45 联合国危险性类别:6.1 联合国次要危险性:8 联合国包装类别:I 中国危险性类别：第6.1项毒性物质 中国次要危险性:8 中国包装类别：I |
| 应急响应 | 运输应急卡：TEC(R)-61S1809 美国消防协会法规：H3（健康危险性）；F0（火灾危险性）；R2（反应危险性）W（禁止用水） |
| 储存 | 与食品和饲料分开存放。干燥。严格密封。 |
| 重要数据 | 物理状态、外观：黄色或无色发烟液体，有刺鼻气味。 物理危险性：蒸气比空气重。 化学危险性：加热时，该物质分解生成氯化氢和磷氧化物有毒腐蚀性烟雾。与氧化剂发生反应。与水激烈反应，放热、分解生成盐酸和磷酸，有着火和爆炸危险。与醇类、酚类和碱激烈反应。浸蚀金属和许多其他物质。 职业接触限值：阈限值：0.2ppm（时间加权平均值）；0.5ppm（短期接触限值）（美国政府工业卫生学家会议，2004年）。最高容许浓度：0.5ppm，2.8mg/m3；最高限值种类：I（1）；妊娠风险等级：D（德国，2005年）。 接触途径：该物质可通过吸入和食入吸收到体内。 吸入危险性：20℃时，该物质蒸发可迅速地达到空气中有害污染浓度。 短期接触的影响：该物质腐蚀眼睛、皮肤和呼吸道。吸入蒸气可能引起肺水肿（见注解）。超过职业接触限值接触时，可能导致死亡。影响可能推迟显现。需进行医学观察。 |
| 物理性质 | 沸点：76℃ 熔点：-112℃ 相对密度（水=1）：1.6 水中溶解度：反应 蒸气压：21℃时13.3kPa 蒸气相对密度（空气=1）：4.75 蒸气/空气混合物的相对密度（20℃，空气=1）：1.5 |
| 环境数据 |  |
| 注解 | 与灭火剂，如水激烈反应。肺水肿症状常常几个小时后才变得明显，体力劳动使症状加重。因而休息和医学观察是必要的。应考虑由医生或医生指定人员立即采取适当吸入治疗法。 |

# Text boxes

易燃性

0

3

活性

2

毒性

W

禁水