三氯甲基碳酸酯

C3Cl6O3

| CAS登记号:32315-10-9 | 中文名称：三氯甲基碳酸酯; 二(三氯甲基)碳酸酯; 双(三氯甲基)碳酸酯; 固体光气; 三氯甲基碳酸酯; 三碳酰氯; 三光气; BTC |
| --- | --- |
| EINECS号：250-986-3 |  |
| UN编号：2928 EC编号： | 英文名称：Bis(trichloromethyl)carbonate; Triphosgen; triphosgene; bis(trichloromethyl) carbonate; carbonic acid bistrichlor methyl ester; |
| 原中国危险货物编号： |  |
| 分子量：296.7483 | 化学式：C3Cl6O3 |
| 危害/接触 类型 | 急性危害/症状 | 预防 | 急救/消防 |
| 火 灾 | 可燃的。 | 禁止明火，禁止与强氧化剂接触 | 抗溶性泡沫、干粉、雾状水、泡沫、二氧化碳 |
| 爆 炸 | 高于79℃，可能形成爆炸性蒸汽/空气混合物 | 高于79℃，密闭系统，通风 | 着火时，喷雾状水保持料桶等冷却 |
| 接 触 |  | 避免一切接触！ | 一切情况均向医生咨询！ |
| ＃吸入 | 喉咙痛，灼烧感，咳嗽，头晕，头痛，恶心，呕吐，气促，呼吸困难，神志不清，症状可能推迟显现。 | 避免吸入微细粉尘和烟云。局部排气通风或呼吸防护。 | 新鲜空气，休息，半直立体位。给予医疗护理。 |
| ＃皮肤 | 容易被吸收。严重皮肤烧伤。麻木，惊厥，虚脱，昏迷，死亡。 | 防护手套，防护服 | 脱去污染的衣服，用大量水冲洗皮肤或淋浴。使用聚乙二醇300或植物油可以去除该物质给予医疗护理，急救时戴防护手套。 |
| ＃眼睛 | 发红，疼痛，永久失明，严重深度烧伤 | 护目镜，面罩或眼睛防护结合呼吸防护。 | 先用大量水冲洗几分钟（如可能易行，摘除隐形眼镜），然后就医 |
| ＃食入 | 腐蚀，腹部疼痛，惊厥，腹泻，休克或虚脱，咽喉疼痛烟灰色，浅绿-暗色尿液。 | 工作时不得进食，饮水或吸烟 | 漱口，引用1或2杯水。不要催吐。给予医生护理。 |
| 泄露处置 | 将泄漏物清扫进容器中。如果适当，首先润湿防治扬尘。小心收集残余物，然后转移安全场所。不要让该化学品进入环境。个人防护用具：全套防护服包括自给式呼吸器。 |
| 包装与标志 | 不得与食品和饲料一起运输。 安全说明：S36/37/39;S45;S9;S26;S36;S7/9 危险类别码：R26;R34;R29;R36/37/38;R20/21/22 联合国危险性类别：6 联合国包装类别：Ⅱ 中国危险性类别： 6 中国包装类别：Ⅱ |
| 应急响应 | 运输应急卡： 美国消防协会法规： |
| 储存 | 注意收容灭火产生的废水。与强氧化剂、食品和饲料分开存放。干燥，严格密封。保存在通风良好的室内。储存在没收排水管或下水道的场所。 |
| 重要数据 | 物理状态、外观：白色或类白色结晶体，有类似光气味。 化学危险性：加热时生成有毒烟雾。水溶液是一种弱酸，与氧化剂发生反应，有着火和爆炸危险。 职业接触限值：阈限值：5ppm（时间加权平均值）（经皮）；A4（不能分类为人类致癌物）；公布生物暴露指数（美国政府工业卫生学家会议，2004年）。最高允许浓度：皮肤吸收；致癌物类别：3B；胚细胞突变种类：4B（德国，2009年）。 接触途径：该物质可通过吸入其蒸气，经皮肤和食入吸收到体内。 吸入危险性：20℃时，该物质蒸发，相当慢地达到空气中有害污染浓度。 短期接触的影响：该物质和蒸气腐蚀眼睛，皮肤和呼吸道。吸入蒸气可能引起肺水肿（见注解）。该物质可能对中枢神经系统、心脏和肾脏有影响，导致惊厥、昏迷、心脏病、呼吸衰竭和虚脱。接触可能导致死亡。影响可能推迟显现。需进行医学观察。 长期或反复接触的影响：反复或长期与皮肤接触可能引起皮炎。该物质可能对肝和肾有影响 |
| 物理性质 | 沸点：205℃-206℃（部分分解） 熔点：79-81℃ 密度：1.78g/cm3 水中溶解度：遇热水及氢氧化碱则分解，遇冷水基本无作用。 蒸气压：25℃时 0.263 Pa 闪点：53.3℃（闭杯） |
| 环境数据 | 对环境有危害 |
| 注解 |  |