三氯甲烷

CHCl3

| CAS登记号：67-66-3 | 中文名称：三氯甲烷；氯仿；三氯化甲酰 |
| --- | --- |
| RTECS号：FS9100000 |  |
| UN编号：1888 EC编号：602-006-00-4 | 英文名称：Chloroform; Trichloromethane; Methane trichloride; trichloride |
| 原中国危险货物编号：61553 |  |
| 分子量：119.4 | 化学式：CHCl3 |
| 危害/接触 类型 | 急性危害/症状 | 预防 | 急救/消防 |
| 火 灾 | 不可燃（见注解）。在火焰中释放出刺激性或有毒烟雾（或气体）。 |  | 周围环境着火时，允许使用各种灭火剂。 |
| 爆 炸 |  |  | 着火时，喷雾状水保持料桶等冷却 |
| 接 触 |  | 严格作业环境管理！避免青少年和儿童接触！ |  |
| ＃吸入 | 咳嗽，头晕，倦睡，头痛，恶心，神志不清。 | 通风，局部排气通风或呼吸防护。 | 新鲜空气，休息，必要时进行人工呼吸。给予医疗护理。 |
| ＃皮肤 | 发红，疼痛，皮肤干燥。 | 防护手套，防护服 | 脱去污染的衣服，用大量水冲洗皮肤或淋浴。给予医生护理。 |
| ＃眼睛 | 发红，疼痛。 | 面罩，或眼睛防护结合呼吸防护。 | 先用大量水冲洗几分钟（如可能易行，摘除隐形眼镜），然后就医 |
| ＃食入 | 腹部疼痛，呕吐（另见吸入）。 | 工作时不得进食，饮水或吸烟 | 漱口，大量饮水。休息。给予医生护理。 |
| 泄露处置 | 撤离危险区域！向专家咨询！尽可能将泄漏物收集在有盖的容器中。用砂土或惰性吸收剂吸收残液，并转移到安全场所。不要让该化学品进入环境。个人防护用具：全套防护服包括自给式呼吸器。 |
| 包装与标志 | 不易破碎包装，将易破碎包装放在不易破碎的密闭容器中。不得与食品和饲料一起运输。 欧盟危险性类别：Xn符号 R：22-38-40-48/20/22 S：2-36/37 联合国危险性类别：6.1 联合国包装类别：Ⅲ 中国危险性类别：第6.1类 毒性物质 中国包装类别：Ⅲ |
| 应急响应 | 运输应急卡：TEC（R）61S1888 美国消防协会法规：H2（健康危险性）；F0（火灾危险性）；R0（反应危险性） |
| 储存 | 与食品和饲料、性质相抵触的物质（见化学危险性）分开存放。沿地面通风。 |
| 重要数据 | 物理状态、外观：无色挥发性液体，有特殊气味。 物理危害性：蒸气比空气重。 化学危险性：与高温表面或火焰接触有毒和腐蚀性烟雾氯化氢、光气和氯气。与强碱，强氧化剂，某些金属，如铝、镁和锌激烈反应，有着火和爆炸的危险。浸蚀塑料，橡胶和涂层。 职业接触限值：阈限值：10ppm（时间加权平均值）；A3（确认动物致癌物，但未知与人类相关性）（美国政府工业卫生学家会议，2004年）。最高允许浓度：0.5ppm；2.5mg/m3；最高限值种类：Ⅱ（2）；皮肤吸收；致癌物类别：4；妊娠风险等级：C（德国，2004年）。 接触途径：该物质可通过吸入，经皮肤和食入吸收到体内。 吸入危险性：20℃时，该物质蒸发，相当慢地达到空气中有害污染浓度。 短期接触的影响：该物质刺激眼睛。该物质可能对中枢神经系统、肝和肾脏有影响，影响可能推迟显现。需进行医学观察。 长期或反复接触的影响：液体使皮肤脱脂。该物质可能对肝和肾有影响。该物质可能是人类致癌物。 |
| 物理性质 | 沸点：62℃ 熔点：-64℃ 相对密度（水=1）：1.48 水中溶解度：20℃时0.8g/100ml 蒸气压：20℃时21.2kPa 蒸气相对密度（空气=1）：4.12 蒸气/空气混合物的相对密度（20℃，空气=1）：1.7 辛醇/水分配系数的对数值：1.97 |
| 环境数据 | 该物质对水生生物是有毒的。 |
| 注解 | 添加少量易燃物质或增加空气中的氧含量转变为可燃的。饮用含酒精饮料增进有害影响。根据接触程度，需定期进行医疗检查。超过接触限值时，气味报警不充分。不要再火焰或高温表面附近或焊接时使用。 |

# Text boxes

易燃性

2

活 性

毒 性

0

0