三氯氧磷

POCl3

| CAS登记号10025-87-3 | 中文名称：磷酰氯; 氧氯化磷; 三氯氧化磷;三氯氧化膦 |
| --- | --- |
| RTECS号：TH4897000 |  |
| UN编号：1810 EC编号：015-009-00-5 | 英文名称：PHOSPHORUS OXYCHLORIDE; Phosphoryl chloride; Trichlorophosphorus oxide; Trichlorophosphine oxide |
| 原中国危险货物编号：81040 |  |
| 分子量：153.35 | 化学式：POCl3 |
| 危害/接触类型 | 急性危害/症状 | 预防 | 急救/消防 |
| 火 灾 | 不可燃。在火焰中释放出刺激性或有毒烟雾（或气体）。 | 禁止与水接触。 | 周围环境着火时，使用干粉，二氧化碳和干沙土灭火。禁用含水灭火剂。禁止用水。 |
| 爆 炸 |  | 密闭系统，通风，防爆型电气设备和照明。 | 着火时喷雾状水保持料桶等冷却，但避免与水直接接触。 |
| 接 触 |  | 避免一切接触！ | 一切情况均向医生咨询！ |
| # 吸入 | 咽喉痛,咳嗽,灼烧感，头晕,头痛,神志不清，恶心,呼吸困难,呕吐，虚弱,气促。症状可能推迟显现。(见注解)。 | 通风，局部排气通风或呼吸防护。 | 新鲜空气，休息，半直立体位。必要时进行人工呼吸，给予医疗护理。 |
| # 皮肤 | 发红，皮肤烧伤，疼痛，水疱。 | 防护手套，防护服。 | 脱掉污染的衣服，用大量水冲洗皮肤或淋浴，并给予医疗护理。 |
| # 眼睛 | 发红，疼痛，严重深度烧伤，视力丧失。 | 面罩或眼睛防护结合呼吸防护。 | 先用大量水冲洗几分钟（如可能易行，摘除隐形眼镜),然后就医。 |
| # 食入 | 灼烧感,腹痛,休克或虚脱。(另见吸入)。 | 工作时不得进食，饮水或吸烟。 | 漱口，不要催吐，并给予医疗护理。 |
| 泄漏处置 | 撤离危险区域，向专家咨询！通风，避免与水或湿气接触。尽可能将溢漏液收集在可密闭的干容器中。用砂子或惰性吸收剂吸收残液并转移到安全场所。个人防护：化学防护服包括自给式呼吸器。 |
| 包装与标志 | 气密。使用不易碎包装，将易破碎包装放入不易碎的密闭容器中。 欧盟危险性类别：T+符号 C符号 R:14-22-26-29-35-48/23 S:1/2-7/8-26-36/37/39-45 联合国危险性类别：8 联合国包装类别：Ⅱ 中国危险性类别：第8类腐蚀性物质 中国包装类别：Ⅱ |
| 应急响应 | 运输应急卡：TEC（R）-80S1810或80GC1-II-X 美国消防协会法规：H3（健康危险性）;F0（火灾危险性）;R2（反应危险性），W （禁止用水） |
| 储存 | 与性质相互抵触的物质（见化学危险性）分开存放。阴凉场所。干燥。保存在通风良好的室内。 |
| 重要数据 | 物理状态、外观：无色发烟液体，有刺鼻气味。 物理危险性：蒸气比空气重。 化学危险性：加热时，该物质分解生成氯化氢和氧化磷有毒腐蚀性烟雾。与水激烈反应，放热，生成盐酸和磷酸分解产物，有着火和爆炸危险。与醇类、酚类、胺类和许多其他物质激烈反应。 职业接触限值：阈限值：0.1ppm（时间加权平均值）（美国政府工业卫生学家会议，2004年）。最高容许浓度：0.2ppm，1.3mg/m3；最高限值种类：I（1）；妊娠风险等级：C（德国，2005年）。 接触途径：该物质可通过吸入其蒸气和食入吸收到体内。 吸入危险性：容器漏损时，该气体迅速达到空气中有害污染浓度。 短期接触的影响：该物质腐蚀眼睛、皮肤和呼吸道。吸入蒸气可能引起肺水肿（见注解）。高浓度接触可能导致死亡。影响可能推迟显现。需进行医学观察。 |
| 物质性质 | 沸点：105.8℃ 熔点：1.25℃ 相对密度（水=1）：1.645 水中溶解度：发生反应 蒸气压：27.3℃时5.3kPa 蒸气相对密度（空气=1）：5.3 |
| 环境数据 | 该物质对水生生物是有害的。 |
| 注解 | 肺水肿症状通常几小时之后才变得明显，体力劳动使症状加重。因此，休息和医学观察是必要的。应考虑由医生或医生指定的人立即采取适当吸入治疗法。 |

# Text boxes

易燃性

3

活 性

毒 性

2

0

W

禁 水