双氧水

H2O2

| CAS登记号：7722-84-1 | 中文名称：过氧化氢（>60%水溶液）; 过氧化氢 |
| --- | --- |
| RTECS号：见注解 |  |
| UN编号：2015 EC编号：008-003-00-9 | 英文名称：HYDROGEN PEROXIDE (>60% SOLUTION IN WATER); Hydroperoxide |
| 原中国危险货物编号：51001 |  |
| 分子量：34 | 化学式：H2O2 |
| 危害/接触 类型 | 急性危害/症状 | 预防 | 急救/消防 |
| 火 灾 | 不可燃。可能引燃可燃物质。许多反应可能引起火灾或爆炸。 | 禁止与可燃物质或还原剂接触。禁止与高温表面接触。 | 周围环境着火时，用大量水，喷雾状水灭火。 |
| 爆 炸 | 遇热或与金属催化剂接触时，有着火和爆炸危险。 |  | 着火时，喷雾状水保持料桶等冷却。 |
| 接 触 |  | 防止产生烟云！避免一切接触！ | 一切情况均向医生咨询！ |
| ＃吸入 | 咽喉痛，咳嗽，头晕，头痛，恶心，气促。 | 通风，局部排气通风或呼吸防护。 | 新鲜空气,休息,半直立体位，给予医疗护理。 |
| ＃皮肤 | 腐蚀作用，白色斑点，发红，皮肤烧伤，疼痛。 | 防护手套，防护服。 | 先用大量水冲洗，然后脱去污染的衣服并再次冲洗，给予医疗护理。 |
| ＃眼睛 | 腐蚀作用，发红，疼痛，视力模糊，严重深度烧伤 | 护目镜或面罩。 | 先用大量水冲洗几分钟（如可能易行，摘除隐形眼镜），然后就医。 |
| ＃食入 | 咽喉疼痛，腹部疼痛，腹胀，恶心，呕吐。 | 工作时不得进食，饮水或吸烟。 | 漱口，不要催吐，给予医疗护理。 |
| 泄露处置 | 通风。用大量水冲净泄漏液。不要用锯末或其他可燃吸收剂吸收。不要让该化学品进入环境。个人防护用具：化学防护服包括自给式呼吸器。 |
| 包装与标志 | 欧盟危险性类别：O符号 C符号 标记：B R:5-8-20/22-35 S:(1/2)-17-26-28-36/37/39-45 联合国危险性类别：5.1 联合国次要危险性：8 联合国包装类别：I 中国危险性类别：第5.1项氧化性物质 中国次要危险性：81 中国包装类别：I |
| 应急响应 | 运输应急卡：TEC(R)- 51S2015 美国消防协会法规：H2（健康危险性）；F0（火灾危险性）；R3（反应危险性）；OX（氧化剂） |
| 储存 | 储存 与可燃物质、还原性物质、食品和饲料及强碱、金属分开存放。阴凉场所。保存在阴暗处。储存在通风的容器中。稳定后储存。 |
| 重要数据 | 物理状态、外观：无色液体。 化学危险性：加热时或在光的作用下，该物质分解生成氧气，增加着火的危险。该物质是一种强氧化剂，与可燃物质和还原性物质激烈反应，有着火和爆炸危险，特别是有金属存在时。浸蚀许多有机物质，如纺织品和纸张。。 职业接触限值：阈限值：1ppm（时间加权平均值），A3（确认动物致癌物，但未知与人类相关性）（美国政府工业卫生学家会议，2004年）。最高容许浓度：0.5ppm，7.1mg/m3；最高限值种类：I（1）；致癌物类别：4；妊娠风险等级：C（德国，2005年）。。 接触途径：该物质可通过吸入其蒸气和经食入吸收到体内。 吸入危险性：20℃时，该物质蒸发相当快地达到空气中有害污染浓度。 短期接触的影响：该物质腐蚀眼睛和皮肤。蒸气刺激呼吸道。食入可能在血液中产生氧气泡（栓塞），导致休克。 长期或反复接触的影响：吸入高浓度时，肺可能受损伤。该物质可能对头发有影响，造成漂白。 |
| 物理性质 | 沸点：141℃（90%），125℃（70%） 熔点：-11℃（90%），-39℃（70%） 相对密度（水=1）：1.4（90%），1.3（70%） 水中溶解度：混溶 蒸气压：20℃时0.2kPa（90%），0.1kPa（70%） 蒸气相对密度（空气=1）：1 蒸气/空气混合物的相对密度（20℃，空气=1）：1.0 辛醇/水分配系数的对数值：-1.36 |
| 环境数据 | 该物质对水生生物是有毒的。 |
| 注解 | 用大量水冲洗工作服（有着火危险）。 RTECS号： MX900000指90%的溶液；MX0887000指30%的溶液。本公司使用27.5%的。 其他UN编号：2014（过氧化氢，20%-60%的水溶液）：危险性类别： 5.1，次要危险性：8，包装类别： II；UN编号：2984（过氧化氢，8%-20%的水溶液），危险性类别： 5.1，包装类别：III |

# Text boxes

易燃性

0

2

活性

3

毒性

OX