叔丁基苯

C6H5（CH3）3

| CAS登记号：98-06-6 | 中文名称：叔丁基苯；2-甲基-2-苯基丙烷 |
| --- | --- |
| RTECS号： CY9120000 |  |
| UN编号：2709 EC编号：202-632-4 | 英文名称：tert-Butylbenzene；2-Methyl-2-phenylpropane |
| 原中国危险货物编号：33540 |  |
| 分子量：134.22 | 化学式：C10H14；C6H5C(CH3)3 |
| 危害/接触类型 | 急性危害/症状 | 预防 | 急救/消防 |
| 火 灾 | 高度易燃。 | 禁止明火，禁止火花和禁止吸烟。 | 干粉,水成膜泡沫，泡沫，二氧化碳。 |
| 爆 炸 | 蒸气/空气混合物有爆炸性。 | 密闭系统，通风，防爆型电气设备与照明。防止静电荷积聚（例如，通过接地）。不要使用压缩空气灌装、卸料或运转。使用无火花手工工具。 | 着火时喷水保持料桶等冷却。 |
| 接 触 |  | 严格作业环境管理！避免孕妇接触！ |  |
| # 吸入 | 咳嗽，咽喉痛，头晕，倦睡。头痛，恶心。神志不清。 | 通风，局部排气通风或呼吸防护。 | 脱离现场至空气新鲜处。如呼吸困难，给输氧。就医。 |
| # 皮肤 | 皮肤干燥，发红。 | 防护手套。 | 脱去污染的衣着，用流动清水冲洗。 |
| # 眼睛 | 发红，疼痛。 | 护目镜。 | 提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。就医 |
| # 食入 | 灼烧感。腹部疼痛。（另见吸入） | 工作时不得进食、饮水或吸烟。 | 饮足量温水，催吐。就医。 |
| 泄漏处置 | 大量泄漏时，撤离危险区域！向专家咨询！转移全部引燃源。通风。将泄漏液收集在可密闭的容器中。用砂土或惰性吸收剂吸收残液，并转移到安全场所。不要冲入下水道。不要让该化学品进入环境。个人防护用具：自给式呼吸器。 |
| 包装与标志 | 联合国危险性类别：3 联合国包装类别：Ⅱ 中国危险性类别：第3类易燃液体 中国包装类别：Ⅱ |
| 应急响应 | 美国消防协会法规： |
| 储存 | 储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。应与氧化剂分开存放，切忌混储。耐火设备。 |
| 重要数据 | 物理状态、外观：无色液体， 物理危险性：蒸气与空气充分混合，容易形成爆炸性混合物。由于流动、搅拌等，可能产生静电。 化学危险性：与强氧化剂激烈反应。有着火和爆炸的危险。 职业接触限值：阈限值：50ppm（时间加权平均值，经皮），A4(不能分类为人类致癌物)；公布生物暴露指数（美国政府工业卫生学家会议，2004年），最高容许浓度：50ppm，190mg/m3；皮肤吸收；最高限值种类：Ⅱ（4）；妊娠风险等级：C（德国，2004 年） 接触途径：该物质可通过吸入、经皮肤和食入吸收到体内。 吸入危险性： 短期接触的影响：吸入、摄入或经皮肤吸收对机体有害。具有刺激作用。 长期或反复接触的影响： |
| 物质性质 | 沸点：168.2℃ 熔点：-58℃ 相对密度（水=1）：0.87 水中溶解度：不溶 蒸气压：25℃时 蒸气相对密度：（空气=1）：4.62 蒸气/空气混合物的相对密度（20℃，空气=1）： 闪点：34℃ 自燃然温度：445℃ 爆炸极限：空气中0.9%~6.7%（体积） |
| 环境数据 | 对环境有危害，对水体和大气可造成污染。 |
| 注解 | 根据接触程度，建议定期进行医疗检查。饮用含酒精饮料增进有害影响。 |
| 注解 | 根据接触程度，需定期进行医疗检查。 |