四氢呋喃

(CH2)3CH2O

| CAS登记号：109-99-9 | 中文名称：四氢呋喃; 四亚甲基氧化物; 二环氧乙烷; 1,4-环氧丙烷; 氧杂环戊烷 |
| --- | --- |
| RTECS号：LU5950000 |  |
| UN编号：2056 EC编号：603-025-00-0 | 英文名称：TETRAHYDROFURAN; Tetramethylene oxide; Diethylene oxide; 1,4-Epoxybutane; Oxacyclopentane |
| 原中国危险货物编号：31042 |  |
| 分子量：72.1 | 化学式：(CH2)3CH2O |
| 危害/接触 类型 | 急性危害/症状 | 预防 | 急救/消防 |
| 火 灾 | 高度易燃。 | 禁止明火、禁止火花和禁止吸烟。 | 干粉，抗溶性泡沫，大量水，二氧化碳。 |
| 爆 炸 | 蒸气/空气混合物有爆炸性。 | 密闭系统，通风，防爆型电气设备与照明。不要使用压缩空气灌装、卸料或转运。 | 着火时，喷雾状水保持料桶等冷却。 |
| 接 触 |  | 防止烟雾产生！ |  |
| ＃吸入 | 咳嗽，头晕，头疼，恶心，神志不清，咽喉痛。 | 通风，局部排气通风或呼吸防护。 | 新鲜空气，休息。给予医疗护理。 |
| ＃皮肤 | 皮肤干燥，发红，疼痛。 | 防护手套。 | 脱去污染的衣服。用大量水冲洗皮肤或淋浴。给予医疗护理。 |
| ＃眼睛 | 发红，疼痛。 | 安全护目镜。 | 首先用大量水冲洗几分钟（如可能易行，摘除隐形眼镜），然后就医。 |
| ＃食入 | （另见吸入）。 | 工作时不得进食，饮水或吸烟。 | 漱口，给予医疗护理。 |
| 泄露处置 | 通风。尽量将泄漏液收集在可密闭容器中。用砂土或惰性吸收剂吸收残液，然后转移至安全场所。个人防护用具：适用于有机气体和蒸气的过滤呼吸器。 |
| 包装与标志 | 气密。 欧盟危险性类别：F符号 Xi符号 R:11-19-36/37 S:2-16-29-33 联合国危险性类别：3 联合国包装类别：II 中国危险性类别：第3类易燃液体 中国包装类别：II |
| 应急响应 | 运输应急卡：TEC（R）-30S2056 或 30GF1-I+II。 美国消防协会法规：H2（健康危险性）；F3（火灾危险性）；R1（反应危险性） |
| 储存 | 耐火设备（条件）。见化学危险性。稳定后储存。 |
| 重要数据 | 重要数据物理状态、外观：无色液体，有特殊气味。 物理危险性：蒸气比空气重，可能沿地面流动，可能造成远处着火。 化学危险性：该物质能生成爆炸性过氧化物。与强氧化剂、强碱和有些金属卤化物激烈反应，有着火和爆炸危险。浸蚀某些塑料、橡胶和涂料。 职业接触限值：阈限值：50ppm（时间加权平均值），100ppm（短期接触限值）（经皮）；A3（确认的动物致癌物，但未知与人类相关性）（美国政府工业卫生学家会议，2005年）。最高容许浓度：50ppm，150mg/m3；最高限值种类：I（2）；皮肤吸收；致癌物类别：4；妊娠风险等级：C（德国，2005年）。 接触途径：该物质可通过吸入其蒸气或食入吸收到体内。 吸入危险性：20℃时，该物质蒸发可相当快地达到空气中有害污染浓度。 短期接触的影响：该物质或蒸气刺激眼睛、皮肤和呼吸道。高浓度时该物质可能对中枢神经系统有影响，导致麻醉作用。 长期或反复接触的影响：反复或长期与皮肤接触可能引起皮炎。 |
| 物理性质 | 沸点：66℃ 熔点：-108.5℃ 相对密度（水=1）：0.89 水中溶解度：混溶 蒸气压：20℃时19.3kPa 蒸气相对密度（空气=1）：2.5 蒸气/空气混合物的相对密度（20℃，空气=1）：1.28 闪点：-14.5℃（闭杯） 自燃温度：321℃ 爆炸极限：在空气中2%～11.8%(体积) |
| 环境数据 |  |
| 注解 | 对甲酚和对苯二酚常被用作为稳定剂。添加稳定剂或阻聚剂会影响该物质的毒理学性质。向专家咨询。饮用含酒精饮料会加重有害影响。超过接触限值时，气味报警不充分。蒸馏前检验过氧化物含量，如存在，使之无害化。 |

# Text boxes

易燃性

2

活 性

毒 性

1

3