异丙醇

C3H8O/CH3CHOHCH3

| CAS登记号：67-63-0 | 中文名称：异丙醇; 2-丙醇; 丙烷-2-醇; 二甲基甲醇 |
| --- | --- |
| RTECS号：NT8050000 |  |
| UN编号：1219 EC编号：603-117-00-0 | 英文名称：ISOPROPYL ALCOHOL; 2-Propanol; Propan-2-ol; Isopropanol; Dimethylcarbinol |
| 原中国危险货物编号：32064 |  |
| 分子量：60.1 | 化学式：C3H8O/CH3CHOHCH3 |
| 危害/接触 类型 | 急性危害/症状 | 预防 | 急救/消防 |
| 火 灾 | 高度易燃。 | 禁止明火、禁止火花和禁止吸烟。 | 干粉、抗溶性泡沫、大量水、二氧化碳。 |
| 爆 炸 | 蒸气/空气混合物有爆炸性。 | 密闭系统、通风、防爆型电气设备和照明。 | 着火时，喷雾状水保持料桶等冷却。 |
| 接 触 |  |  |  |
| ＃吸入 | 咳嗽，头晕，倦睡，头痛，咽喉痛(见食入)。 | 通风，局部排气通风或呼吸防护。 | 新鲜空气，休息，给予医疗护理。 |
| ＃皮肤 | 皮肤干燥。 | 防护手套 | 脱去污染的衣服，冲洗，然后用水和肥皂清洗皮肤。 |
| ＃眼睛 | 发红。 | 安全护目镜或眼睛防护结合呼吸防护。 | 先用大量水冲洗几分钟（如可能易行，摘除隐形眼镜），然后就医 |
| ＃食入 | 腹部疼痛，呼吸困难，恶心，神志不清，呕吐。（另见吸入）。 | 工作时不得进食，饮水或吸烟 | 漱口，不要催吐，休息，给予医疗护理。 |
| 泄露处置 | 将泄漏液收集在可密闭的容器中。用砂土或惰性吸收剂吸收残液，并转移到安全场所。个人防护用具：适用于有机气体和蒸气的过滤呼吸器。 |
| 包装与标志 | 欧盟危险性类别：F符号 Xi符号 标记：6 R:11-36-67 S:2-7-16-24/25-26 联合国危险性类别：3 联合国包装类别：II 中国危险性类别：第3类易燃液体 中国包装类别：II |
| 应急响应 | 运输应急卡：TEC(R)-30S1219 美国消防协会法规：H1（健康危险性）；F3（火灾危险性）；R0（反应危险性） |
| 储存 | 耐火设备（条件）。与强氧化剂分开存放。阴凉场所。严格密封。 |

| 重要数据 | 物理状态、外观：无色液体。 物理危险性：蒸气与空气充分混合，容易形成爆炸性混合物。 化学危险性：与强氧化剂发生反应。浸蚀某些塑料和橡胶。 职业接触限值：阈限值：200ppm（时间加权平均值），400ppm（短期接触限值）；A4（不能分类为人类致癌物）（美国政府工业卫生学家会议，2004年）。最高容许浓度：200ppm，500mg/m3；最高限值种类：II（2）；妊娠风险等级：C（德国，2004年）。 接触途径：该物质可通过吸入其蒸气吸收到体内。 吸入危险性：20℃时该物质蒸发，相当慢地达到空气中有害浓度，但喷洒或扩散时要快得多。 短期接触的影响：该物质刺激眼睛和呼吸道。该物质可能对中枢神经系统有影响，导致抑郁。远高于职业接触限值接触时，可能导致神志不清。 长期或反复接触的影响：液体使皮肤脱脂。 |
| --- | --- |
| 物理性质 | 沸点：83℃ 熔点：-90℃ 相对密度（水=1）：0.79 水中溶解度：混溶 蒸气压：20℃时4.4kPa 蒸气相对密度（空气=1）：2.1 蒸气/空气混合物的相对密度（20℃，空气=1）：1.05 闪点：11.7℃（闭杯） 自燃温度：456℃ 爆炸极限：空气中2%～12%（体积） 辛醇/水分配系数的对数值：0.05 |
| 环境数据 |  |
| 注解 | 饮用含酒精饮料增进有害影响. |

# Text boxes

易燃性

1

活 性

毒 性

0

3