碳酰氯

COCl2

| CAS登记号：75-44-5 | 中文名称：光气; 碳酰氯; 氯甲酰氯（钢瓶） |
| --- | --- |
| RTECS号：SY5600000 |  |
| UN编号：1076 EC编号：006-002-00-8 | 英文名称：PHOSGENE; Carbonyl chloride; Chloroformyl chloride (cylinder) |
| 原中国危险货物编号：23038 |  |
| 分子量：98.9 | 化学式：COCl2 |
| 危害/接触 类型 | 急性危害/症状 | 预防 | 急救/消防 |
| 火 灾 | 不可燃。 |  | 周围环境着火时，使用适当的灭火剂。 |
| 爆 炸 |  |  | 着火时，喷雾状水保持钢瓶冷却，但避免该物质与水接触。从掩蔽位置灭火。 |
| 接 触 |  | 严格作业环境管理！ | 一切情况下均向医生咨询! |
| ＃吸入 | 灼烧感。胸闷。咽喉痛。咳嗽。呼吸困难。气促。症状可能推迟显现（见注解）。 | 密闭系统和通风。 | 新鲜空气，休息。半直立体位。必要时进行人工呼吸。给予医疗护理。 |
| ＃皮肤 | 发红。疼痛。与液体接触：冻伤。 | 保温手套。 | 脱去污染的衣服。冻伤时,用大量水冲洗,不要脱去衣服。用大量水冲洗皮肤或淋浴。给予医疗护理。 |
| ＃眼睛 | 发红。疼痛。视力模糊。 | 面罩，或眼睛防护结合呼吸防护。 | 先用大量水冲洗几分钟（如可能易行，摘除隐形眼镜），然后就医。 |
| ＃食入 |  |  |  |
| 泄露处置 | 撤离危险区域！向专家咨询！通风。化学防护服，包括自给式呼吸器。喷洒雾状水驱除气体。不要让该化学品进入环境。 |
| 包装与标志 | 欧盟危险性类别： T+符号 标记：5 R:26-34 S:1/2-9-26-36/37/39-45 联合国危险性类别：2.3 联合国次要危险性：8 中国危险性类别：第2.3项 毒性气体 中国次要危险性：8 |
| 应急响应 | 运输应急卡：TEC(R)-20S1076。 美国消防协会法规：H4(健康危险性);F0(火灾危险性);R1(反应危险性) |
| 储存 | 如果在建筑物内，耐火设备（条件）。与工作区隔离开。与性质相互抵触的物质分开存放。见化学危险性。阴凉场所。干燥。 |
| 重要数据 | 物理状态、外观：无色压缩液化气体，有特殊气味。 物理危险性：蒸气比空气重，可能沿地面流动。 化学危险性：加热至300℃以上，与水和湿气接触时，该物质分解生成一氧化碳和氯化氢有毒和腐蚀性气体。与铝和异丙醇发生反应。 职业接触限值：阈限值：0.1ppm（时间加权平均值）（美国政府工业卫生学家会议，2002年）。欧盟职业接触限值：0.02ppm，0.08mg/m3（时间加权平均值）；0.1ppm，0.4mg/m3（短期接触限值）（欧盟，2002年）。 接触途径：该物质可通过吸入吸收到体内。 吸入危险性：容器漏损时，迅速达到空气中该气体的有害浓度。 短期接触的影响：该物质刺激眼睛，皮肤和呼吸道。吸入气体可能引起肺水肿（见注解）。影响可能推迟显现。高浓度接触可能导致死亡。需进行医学观察。 |
| 物理性质 | 沸点：8℃ 熔点：-118℃ 相对密度（水=1）：1.4 水中溶解度：反应 蒸气压：20℃时161.6kPa 蒸气相对密度（空气=1）：3.4 |
| 环境数据 |  |
| 注解 | 肺水肿症状常常经过几个小时以后才变得明显，体力劳动使症状加重。因而休息和医学观察是必要的。应当考虑由医生或医生指定的人立即采取适当吸入治疗法。超过接触限值时，气味报警不充分。不要向泄漏钢瓶上喷水（防止钢瓶腐蚀）。转动泄漏钢瓶使漏口朝上，防止液态气体逸出。 |

# Text boxes

毒性

1

活性

4

0

易燃性