硝基苯

C6H5NO2

| CAS登记号：98-95-3 | 中文名称：硝基苯 |
| --- | --- |
| RTECS号：DA6475000 |  |
| UN编号：1662 EC编号：609-003-00-7 | 英文名称：NITROBENZENE |
| 原中国危险货物编号：61056 |  |
| 分子量：123.1 | 化学式：C6H5NO2 |
| 危害/接触 类型 | 急性危害/症状 | 预防 | 急救/消防 |
| 火 灾 | 可燃的。在火焰中释放出刺激性或有毒烟雾（或气体）。 | 禁止明火。 | 雾状水，抗溶性泡沫，干粉，二氧化碳。 |
| 爆 炸 | 高于88℃，可能形成爆炸性蒸气/空气混合物。有着火和爆炸危险（见化学危险性）。 | 高于88℃，使用密闭系统、通风。 | 着火时，喷雾状水保持料桶等冷却 |
| 接 触 |  | 避免一切接触！ | 一切情况均向医生咨询！ |
| ＃吸入 | 头痛,嘴唇发青或指甲发青,皮肤发青,头晕,恶心,虚弱,意识模糊,惊厥,神志不清。 | 通风，局部排气通风或呼吸防护。 | 新鲜空气，休息。必要时进行人工呼吸。给予医疗护理。 |
| ＃皮肤 | 可能被吸收！（另见吸入）。 | 防护手套，防护服 | 脱去污染的衣服。冲洗,然后用水和肥皂清洗皮肤。给予医疗护理。 |
| ＃眼睛 |  | 安全护目镜。 | 先用大量水冲洗几分钟（如可能易行，摘除隐形眼镜），然后就医 |
| ＃食入 | （另见吸入）。 | 工作时不得进食，饮水或吸烟 | 漱口。用水冲服活性炭浆。休息。给予医疗护理。 |
| 泄露处置 | 尽可能将泄漏液收集在可密闭的容器中。用砂土或惰性吸收剂吸收残液，并转移到安全场所。不要让该化学品进入环境。个人防护用具：全套防护服包括自给式呼吸器。 |
| 包装与标志 | 不得与食品和饲料一起运输。 欧盟危险性类别：T符号 N符号 R：23/24/25-40-48/23/24-51/53-62 S：1/2-28-36/37-45-61 联合国危险性类别：6.1 联合国包装类别：Ⅱ 中国危险性类别：第6.1类 毒性物质 中国包装类别：Ⅱ GHS分类：警示词：危险 图形符号：骷髅和交叉骨-健康危险 危险说明：吞咽有害；吸入蒸气会中毒；皮肤接触会中毒；怀疑致癌；怀疑对生育能力或未出生儿童造成伤害；可能对血细胞造成损害；对水生生物有害并具有长期持久影响。 |
| 应急响应 | 运输应急卡：TEC(R)-61S1662 或 61GT1-II。 美国消防协会法规：H3（健康危险性）；F2（火灾危险性）；R1（反应危险性） |
| 储存 | 与可燃物质和还原性物质、强氧化剂、强酸、食品和饲料分开存放。储存在没有排水管或下水道的场所。 |
| 重要数据 | 物理状态、外观：淡黄色油状液体，有特殊气味。 化学危险性：燃烧时，生成含有氮氧化物有毒和腐蚀性烟雾。与强氧化剂、还原剂激烈反应，有着火和爆炸的危险。与强酸和氮氧化物激烈反应，有爆炸的危险。 职业接触限值：阈限值：1ppm（时间加权平均值）（经皮）；A3（确认的动物致癌物，但未知与人类相关性）；公布生物暴露指数（美国政府工业卫生学家会议，2005年）。最高容许浓度：皮肤吸收；致癌物类别：3B（德国，2005年）。 接触途径：该物质可通过吸入、经皮肤和食入吸收到体内。 吸入危险性：20℃时该物质蒸发，相当慢地达到空气中有害污染浓度，但喷洒或扩散时要快得多。 短期接触的影响：该物质可能对血液有影响，导致形成正铁血红蛋白。接触能够造成意识降低。影响可能推迟显现。需进行医学观察。 长期或反复接触的影响：该物质可能对血液、脾和肝脏有影响。该物质可能是人类致癌物。动物实验表明，该物质可能造成人类生殖或发育毒性。 |
| 物理性质 | 沸点：211℃ 熔点：5℃ 相对密度（水=1）：1.2 水中溶解度：0.2g/100mL 蒸气压：20℃时20Pa 蒸气相对密度（空气=1）：4.2 蒸气/空气混合物的相对密度（20℃，空气=1）：1.00 闪点：88℃（闭杯） 自燃温度：480℃ 爆炸极限：空气中1.8%～40%（体积） 辛醇/水分配系数的对数值：1.86 |
| 环境数据 | 该物质对水生生物是有害的。强烈建议不要让该化学品进入环境。 |
| 注解 | 饮用含酒精饮料增进有害影响。根据接触程度，建议定期进行医学检查。该物质中毒时，需采取必要的治疗措施，必须提供有指示说明的适当方法。不要将工作服带回家中。 |

# Text boxes

易燃性

3

活 性

毒 性

1

2