乙炔

C2H2

| CAS登记号：74-86-2 | 中文名称：乙炔; 乙炔（钢瓶） |
| --- | --- |
| RTECS号：AO9600000 |  |
| UN编号：1001 EC编号：601-015-00-0 | 英文名称：ACETYLENE; Ethine; Ethyne; (cylinder) |
| 原中国危险货物编号：21024 |  |
| 分子量：26.0 | 化学式：C2H2 |
| 危害/接触 类型 | 急性危害/症状 | 预防 | 急救/消防 |
| 火 灾 | 极易燃。 | 禁止明火，禁止火花和禁止吸烟。 | 切断气源，如不可能并对周围环境无危险，让火自行燃尽；其他情况用二氧化碳，雾状水，干粉灭火。 |
| 爆 炸 | 气体/空气混合物有爆炸性。 | 密闭系统,通风,防爆型电气设备和照明。防止静电荷积聚(如通过接地)。使用无火花手工具。使用火焰消除装置防止从燃烧器向钢瓶回火。 | 着火时，喷雾状水保持钢瓶冷却。 |
| 接 触 |  |  |  |
| ＃吸入 | 头晕。迟钝。头痛。窒息。 | 通风，局部排气通风或呼吸防护。 | 新鲜空气，休息，必要时进行人工呼吸，给予医疗护理。 |
| ＃皮肤 |  |  |  |
| ＃眼睛 |  |  | 先用大量水冲洗几分钟（如可能易行，摘除隐形眼镜），然后就医。 |
| ＃食入 |  | 工作时不得进食，饮水或吸烟。 |  |
| 泄露处置 | 撤离危险区域！向专家咨询！通风。转移全部引燃源。个人防护用具：自给式呼吸器。 |
| 包装与标志 | 欧盟危险性类别：F+符号 R: 5-6-12 S: 2-9-16-33 联合国危险性类别：2.1 中国危险性类别：第2.1项 易燃气体 |
| 应急响应 | 运输应急卡：TEC(R)-20S1001 美国消防协会法规：H1（健康危险性）；F4（火灾危险性）；R3（反应危险性） |
| 储存 | 耐火设备（条件）。见化学危险性。阴凉场所。 |
| 重要数据 | 物理状态、外观：无色，加压下溶解在丙酮中的气体。 物理危险性：气体与空气充分混合，容易形成爆炸性混合物。 化学危险性：加热时可能发生聚合。加热和加压时，该物质分解，有着火和爆炸危险。该物质是一种强还原剂，与氧化剂激烈反应。在光作用下与氟或氯激烈反应，有着火和爆炸危险。与铜、银和汞及其盐反应，生成撞击敏感化合物（乙炔化物）。 职业接触限值：阈限值：单纯窒息剂（美国政府工业卫生学家会议，2003年）。最高容许浓度未制定标准。 接触途径：该物质可通过吸入吸收到体内。 吸入危险性：容器漏损时，由于降低封闭空间的氧含量该气体能够造成窒息。 短期接触的影响：窒息。 |
| 物理性质 | 沸点：-85℃ 熔点：-81℃ 水中溶解度：20℃时0.12g/100ml 蒸气压：20℃时4460kPa 蒸气相对密度（空气=1）：0.907 闪点：易燃气体 自燃温度：305℃ 爆炸极限：空气中2.5%～100%（体积） 辛醇/水分配系数的对数值：0.37 |
| 环境数据 |  |
| 注解 | 该气体使用的管路材料的铜含量不得超过63%。进入工作区域前，检验氧含量。焊接使用后，关闭阀门，定期检查管路等，并用肥皂水试漏。工业产品中可能含有杂质，改变对健康的影响。进一步信息参见卡片#0694磷化氢。 |

# Text boxes

毒性

3

活性

1

4

易燃性