一氯甲烷

CH3Cl

| CAS登记号：74-87-3 | 中文名称：氯甲烷; 一氯甲烷 |
| --- | --- |
| RTECS号：PA6300000 |  |
| UN编号：1063 EC编号：602-001-00-7 | 英文名称：METHYL CHLORIDE; Chloromethane; Monochloromethane |
| 原中国危险货物编号：23040 |  |
| 分子量：50.5 | 化学式：CH3Cl |
| 危害/接触 类型 | 急性危害/症状 | 预防 | 急救/消防 |
| 火 灾 | 高度易燃。加热引起压力升高，容器有爆裂危险。 | 禁止明火、禁止火花和禁止吸烟。 | 切断气源，如不可能并对周围环境无危险，让火自行燃尽。其他情况喷雾状水灭火。 |
| 爆 炸 | 气体/空气混合物有爆炸性。 | 密闭系统、通风、防爆型电气设备和照明。使用无火花手工具。 | 着火时，喷雾状水保持钢瓶冷却。从掩蔽位置灭火。 |
| 接 触 |  | 严格作业环境管理！ |  |
| ＃吸入 | 蹒跚步态,头晕,头痛，恶心,呕吐,惊厥，神志不清。（见注解）。 | 通风，局部排气通风或呼吸防护。 | 新鲜空气，休息。必要时进行人工呼吸。给予医疗护理。 |
| ＃皮肤 | 可能被吸收！与液体接触：冻伤。 | 隔冷手套，防护服。 | 冻伤时，用大量水冲洗。不要脱去衣服。 |
| ＃眼睛 | （见皮肤）。 | 护目镜，面罩，或眼睛防护结合呼吸防护。 | 先用大量水冲洗几分钟（如可能易行，摘除隐形眼镜），然后就医。 |
| ＃食入 |  |  |  |
| 泄露处置 | 撤离危险区域！向专家咨询！通风。切勿直接向液体上喷水。个人防护用具：全套防护服包括自给式呼吸器。 |
| 包装与标志 | 欧盟危险性类别：F+符号 Xn符号 R:12-40-48/20 S:2-9-16-33 联合国危险性类别：2.1 中国危险性类别：第2.1项易燃气体 |
| 应急响应 | 运输应急卡：TEC(R)-20S1063 或 20G2F。 美国消防协会法规：H2(健康危险性);F4(火灾危险性);R0(反应危险性) |
| 储存 | 耐火设备（条件）。沿地面通风。 |
| 重要数据 | 物理状态、外观：无色液化气体。 物理危险性：气体比空气重，可能沿地面流动，可能造成远处着火。可能积聚在低层空间，造成缺氧。见注解。 化学危险性：燃烧时，该物质分解生成含有氯化氢和光气的有毒和腐蚀性烟雾。与铝粉、锌粉、三氯化铝和乙烯发生反应，有着火和爆炸的危险。有湿气存在时，浸蚀许多金属。 职业接触限值：阈限值：50ppm（时间加权平均值），100ppm（短期接触限值）（经皮）；A4（不能分类为人类致癌物）（美国政府工业卫生学家会议，2004年）。最高容许浓度：50ppm，100mg/m3；最高限值种类：II（2）；皮肤吸收；致癌物类别：3B；妊娠风险等级：B（德国，2004年）。 接触途径：该物质可通过吸入和经皮肤吸收到体内。 吸入危险性：容器漏损时，迅速达到空气中该气体的有害浓度。 短期接触的影响：该液体可能引起冻伤。该物质可能对中枢神经系统有影响。接触可能导致神志不清。远高于职业接触限值接触，可能导致肝、心血管系统和肾损害。需进行医学观察。 长期或反复接触的影响：该物质可能对中枢神经系统有影响，其影响可用来测定行为实验。动物实验表明，该物质可能对人类生殖造成毒性影响。 |
| 物理性质 | 沸点：-24.2℃ 熔点：-97.6℃ 相对密度（水=1）：0.92 水中溶解度：25℃时0.5g/100mL 蒸气压：21℃时506kPa 蒸气相对密度（空气=1）：1.8 闪点：易燃气体 自燃温度：632℃ 爆炸极限：空气中8.1%～17.4%（体积） 辛醇/水分配系数的对数值：0.91 |
| 环境数据 | 该物质对水生生物是有害的。 |
| 注解 | 对中毒者应当小心观察48小时。进入工作区域前，检验氧含量。 |

# Text boxes

毒性

0

活性

2

4

易燃性