异氰酸甲酯

CH3NCO

| CAS登记号：624-83-9 | 中文名称：甲基异氰酸酯; 异氰酸基甲烷; 异氰酸甲酯 |
| --- | --- |
| RTECS号：NQ9450000 |  |
| UN编号：2480 EC编号：615-001-00-7 | 英文名称：METHYL ISOCYANATE; Isocyanatomethane; Isocyanic acid, methyl ester |
| 原中国危险货物编号：32164 |  |
| 分子量：57.1 | 化学式：CH3NCO |
| 危害/接触类型 | 急性危害/症状 | 预防 | 急救/消防 |
| 火 灾 | 易燃。许多反应可能引起火灾或爆炸。在火焰中释放出刺激性或有毒烟雾（或气体）。 | 禁止明火,禁止火花和禁止吸烟,禁止与水,酸,碱和氧化剂接触。 | 抗溶性泡沫，干砂，干粉，二氧化碳。禁用含水灭火剂。 |
| 爆 炸 | 蒸气/空气混合物有爆炸性。 | 密闭系统，通风，防爆型电气设备和照明。不要使用压缩空气灌装、卸料或转运。 | 着火时，喷雾状水保持料桶等冷却，但避免该物质与水接触。从掩蔽位置灭火。 |
| 接 触 |  | 避免一切接触！避免孕妇接触！ | 一切情况均向医生咨询! |
| # 吸入 | 咳嗽。呼吸困难。气促。咽喉痛。呕吐。 | 通风，局部排气通风或呼吸防护。 | 新鲜空气,休息,半直立体位。必要时进行人工呼吸。给予医疗护理。 |
| # 皮肤 | 可能被吸收！发红。疼痛。灼烧感。 | 防护手套，防护服。 | 脱去污染的衣服。用大量水冲洗皮肤或淋浴。给予医疗护理。 |
| # 眼睛 | 疼痛。发红。视力丧失。 | 面罩，或眼睛防护结合呼吸防护。 | 先用大量水冲洗几分钟（如可能易行，摘除隐形眼镜),然后就医。 |
| # 食入 | 腹部疼痛。灼烧感。休克或虚脱。 | 工作时不得进食,饮水或吸烟。进食前洗手。 | 漱口,不要催吐,饮用1或2杯水,给予医疗护理。 |
| 泄漏处置 | 撤离危险区域！向专家咨询！通风。转移全部引燃源。将泄漏液收集在可密闭的容器中。用苛性钠小心中和泄漏液体。用干砂土或惰性吸收剂吸收残液，并转移到安全场所。不要让该化学品进入环境。个人防护用具：化学防护服，包括自给式呼吸器。 |
| 包装与标志 | 特殊材料。 欧盟危险性类别：F+符号 T+符号 R:12-24/25-36-37/38-41-42/43-63 S:1/2-26-27/28-36/37/39-45-63 联合国危险性类别:6.1 联合国次要危险性:3 联合国包装类别:I 中国危险性类别:第3类 易燃液体 中国次要危险性:3 中国包装类别:I |
| 应急响应 | 运输应急卡：TEC(R)-61S2480 美国消防协会法规：H4（健康危险性）；F3（火灾危险性）；R2（反应危险性）;W(禁止用水) |
| 储存 | 耐火设备（条件）。见化学危险性。阴凉场所。干燥。稳定后储存。储存在没有排水管或下水道的场所。 |
| 重要数据 | 物理状态、外观：无色挥发性液体，有刺鼻气味。 物理危险性：蒸气比空气重。可能沿地面流动,可能造成远处着火。蒸气与空气充分混合，容易形成爆炸性混合物。 化学危险性：纯净时,该物质发生聚合。由于加热和在金属和催化剂的作用下,该物质可能发生聚合。与水接触时，该物质分解。与酸和碱接触时，该物质迅速分解生成氰化氢、氮氧化物和一氧化碳有毒气体。浸蚀某些塑料，橡胶和涂层。 职业接触限值：阈限值：0.02ppm，0.05mg/m3(经皮)(美国政府工业卫生学家会议，2004年)。最高容许浓度：0.01ppm，0.024mg/m3；最高限值种类：I(1)；妊娠风险等级：D(德国，2009年)。 接触途径：该物质可通过吸入，经皮肤和经食入吸收到体内。 吸入危险性：20℃时，该物质蒸发迅速达到空气中有害污染浓度。 短期接触的影响：该物质严重刺激眼睛、皮肤和呼吸道。食入有腐蚀性。吸入蒸气可能引起肺水肿（见注解）。吸入可能引起类似哮喘反应。接触可能导致死亡。影响可能推迟显现。需进行医疗观察。 长期或反复接触的影响：反复或长期接触可能引起皮肤过敏。该物质可能对呼吸道有影响。造成人类生殖或发育毒性。 |
| 物质性质 | 沸点：39℃ 熔点：-80℃ 相对密度（水=1）：0.96 水中溶解度：20℃时反应 蒸气压：20℃时54kPa 蒸气相对密度（空气=1）：2 蒸气/空气混合物的相对密度（20℃，空气=1）：1.44 闪点：-7℃（闭杯） 自燃温度：535℃ 爆炸极限：空气中5.3%～26%（体积） |
| 环境数据 | 该物质可能对环境有危害，对水生生物应给予特别注意。 |
| 注解 | 与灭火剂，如水和含水灭火剂激烈反应。根据接触程度，建议定期进行医疗检查。肺水肿症状常常经过几个小时以后才变得明显，体力劳动使症状加重。因而休息和医疗观察是必要的。因这种物质出现哮喘症状的任何人不应当再接触该物质。哮喘症状常常经过几个小时以后才变得明显，体力劳动使症状加重。因而休息和医疗观察是必要的。超过接触限值时，气味报警不充分。不要将工作服带回家中。 |

# Text boxes

禁水

W

毒性

2

活性

4

3

易燃性