乙  醛

CH3CHO

| CAS登记号：75-07-0 | 中文名称：乙醛 |
| --- | --- |
| RTECS号：AB1925000 |  |
| UN编号：1089 EC编号：605-003-00-6 | 英文名称：ACETALDEHYDE; Acetic aldehyde; Ethanal; Ethyl aldehyde |
| 原中国危险货物编号：31022 |  |
| 分子量：44.1 | 化学式：CH3CHO |
| 危害/接触 类型 | 急性危害/症状 | 预防 | 急救/消防 |
| 火 灾 | 极易燃。 | 禁止明火，禁止火花和禁止吸烟。禁止与高温表面接触。 | 干粉，抗溶性泡沫，大量水，二氧化碳。 |
| 爆 炸 | 蒸气/空气混合物有爆炸性。 | 密闭系统，通风，防爆型电气设备和照明。不要使用压缩空气灌装、卸料或转运。使用无火花手工具。 | 着火时，喷雾状水保持料桶等冷却。 |
| 接 触 |  | 避免一切接触！ |  |
| ＃吸入 | 咳嗽。 | 通风，局部排气通风或呼吸防护。 | 新鲜空气，休息，给予医疗护理。 |
| ＃皮肤 | 发红。疼痛。 | 防护手套。 | 脱去污染的衣服,冲洗,然后用水和肥皂清洗皮肤,给予医疗护理。 |
| ＃眼睛 | 发红。疼痛。 | 安全护目镜或眼睛防护结合呼吸防护。 | 先用大量水冲洗几分钟（如可能易行，摘除隐形眼镜），然后就医 |
| ＃食入 | 腹泻。头晕。恶心。呕吐。 | 工作时不得进食，饮水或吸烟 | 漱口。饮用1或2杯水。给予医疗护理。 |
| 泄露处置 | 撤离危险区域！转移全部引燃源。尽可能将泄漏液收集在可密闭的容器中。用砂土或惰性吸收剂吸收残液，并转移到安全场所。不要用锯末或其他可燃吸收剂吸收。 |
| 包装与标志 | 不易破碎包装，将易破碎包装放在不易破碎的密闭容器中。 欧盟危险性类别:F+符号 Xn符号 R:12-36/37-40 S:2-16-33-36/37 联合国危险性类别：3 联合国包装类别：I 中国危险性类别：第3类 易燃液体 中国包装类别：I |
| 应急响应 | 运输应急卡：TEC(R)-30S1089 美国消防协会法规：H2（健康危险性）；F4（火灾危险性）；R2（反应危险性） |
| 储存 | 耐火设备（条件）。与性质相互抵触的物质分开存放。见化学危险性。冷藏。保存在暗处。稳定后储存。储存在没有排水管或下水道的场所。 |
| 重要数据 | 物理状态、外观：气体或无色液体，有刺鼻气味。 物理危险性：蒸气比空气重，可能沿地面流动，可能造成远处着火。 化学危险性：与空气接触时，该物质能生成爆炸性过氧化物。在有微量金属（铁）存在时，在酸和碱性氢氧化物作用下，该物质可能发生聚合，有着火或爆炸危险。该物质是一种强还原剂。与氧化剂和胺类激烈反应，有着火和爆炸的危险。 职业接触限值：阈限值：25ppm(短期接触限值，上限值)，A3(确认的动物致癌物，但未知与人类相关性)(美国政府工业卫生学家会议，2003年)。最高容许浓度：50ppm，91mg/m3；最高限值种类：I(1)；致癌物类别：5；妊娠风险等级：C；胚细胞突变种类：5(德国，2009年)。 接触途径：该物质可通过吸入和经食入吸收到体内。 吸入危险性：20℃时，该物质蒸发迅速达到空气中有害污染浓度。 短期接触的影响：该物质轻微刺激眼睛，皮肤和呼吸道。该物质可能对中枢神经系统有影响。 长期或反复接触的影响：反复或长期与皮肤接触可能引起皮炎。该物质可能对呼吸道有影响，导致体组织损伤。该物质可能是人类致癌物。 |
| 物理性质 | 沸点：20.2℃ 熔点：-123℃ 相对密度（水=1）：0.78 水中溶解度：混溶 蒸气压：20℃时101kPa 蒸气相对密度（空气=1）：1.5 闪点：-38℃（闭杯） 自燃温度：185℃ 爆炸极限：空气中4%～60%（体积） 辛醇/水分配系数的对数值：0.63 |
| 环境数据 | 该物质对水生生物是有害的。 |
| 注解 | 根据接触程度，建议定期进行医疗检查。工作接触的任何时刻都不应超过职业接触限值。添加稳定剂或阻聚剂会影响该物质的毒理学性质。向专家咨询。用大量水冲洗工作服（有着火危险）。 |

# Text boxes

易燃性

2

活 性

毒 性

2

4