乙  烷

C2H6

| CAS登记号：74-84-0 | 中文名称：乙烷（钢瓶） |
| --- | --- |
| RTECS号：KH3800000 |  |
| UN编号：1035 EC编号：601-002-00-X | 英文名称：ETHANE (cylinder) |
| 原中国危险货物编号：21014 |  |
| 分子量：30.1 | 化学式：C2H6 |
| 危害/接触 类型 | 急性危害/症状 | 预防 | 急救/消防 |
| 火 灾 | 极易燃。 | 禁止明火，禁止火花和禁止吸烟。 | 切断气源，如不可能并对周围环境无危险，让火自行燃尽；其他情况用雾状水，干粉灭火。 |
| 爆 炸 | 气体/空气混合物有爆炸性。 | 密闭系统，通风，防爆型电气设备和照明。如果为液体，防止静电荷积聚（例如，通过接地）。使用无火花手工具。 | 着火时，喷雾状水保持钢瓶冷却。从掩蔽位置灭火。 |
| 接 触 |  |  |  |
| ＃吸入 | 窒息。（见注解）。 | 通风，局部排气通风或呼吸防护。 | 新鲜空气，休息。必要时进行人工呼吸。给予医疗护理。 |
| ＃皮肤 | 与液体接触：冻伤。 | 保温手套。防护服。 | 冻伤时，用大量水冲洗，不要脱去衣服，给予医疗护理。 |
| ＃眼睛 | 与液体接触：冻伤 | 面罩。 | 先用大量水冲洗几分钟（如可能易行，摘除隐形眼镜），然后就医。 |
| ＃食入 |  |  |  |
| 泄露处置 | 撤离危险区域！向专家咨询！转移全部引燃源。通风。切勿直接向液体上喷水。 个人防护用具：自给式呼吸器。 |
| 包装与标志 | 欧盟危险性类别：F+符号 R:12 S: 2-9-16-33 联合国危险性类别：2.1 中国危险性类别：第2.1项 易燃气体 GHS分类：警示词：危险 图形符号：火焰-气瓶 危险说明：极易燃气体；内含高压气体，遇热可能爆炸。 |
| 应急响应 | 运输应急卡：TEC(R)-20S1035。 美国消防协会法规：H1（健康危险性）；F4（火灾危险性）；R0（反应危险性） |
| 储存 | 耐火设备（条件）。阴凉场所。与强氧化剂和卤素分开存放。 |
| 重要数据 | 物理状态、外观：无色压缩液化气体，纯净时无气味。 物理危险性：气体与空气充分混合，容易形成爆炸性混合物。由于流动、搅拌等，可能产生静电。 化学危险性：与卤素、强氧化剂激烈反应，有着火和爆炸的危险。 职业接触限值：阈限值（以C1～C4链烷烃气体计）：1000ppm（美国政府工业卫生学家会议，2006年）。最高容许浓度未制定标准。 接触途径：该物质可通过吸入吸收到体内。 吸入危险性：容器漏损时，该液体迅速蒸发，置换空气，造成封闭空间有窒息的严重危险。 短期接触的影响：液体迅速蒸发可能引起冻伤。 |
| 物理性质 | 沸点：-89℃ 熔点：-183℃ 水中溶解度：20℃时难溶 蒸气压：20℃时3850kPa 蒸气相对密度（空气=1）：1.05 闪点：易燃气体 自燃温度：472℃ 爆炸极限：空气中3.0%～12.5%（体积） 辛醇/水分配系数的对数值：1.81 |
| 环境数据 |  |
| 注解 | 空气中高浓度造成缺氧，有神志不清或死亡危险。进入工作区域前检验氧含量。转动泄漏钢瓶使漏口朝上，防止液态气体逸出。其他UN编号：1961（冷冻液体），UN危险性类别：2.1。 |

# Text boxes

毒性

0

活性

1

4

易燃性